Введение

Проект генерального плана Лабинского городского поселения применительно к территории населенного пункта г. Лабинск разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» по письму –заказу администрации г.Лабинска №02-16/1210 от 05.09.2003 г., решению конкурсной комиссии г. Лабинска №219 от 29.09.2004 г. и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития города на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана города Лабинска Краснодарского края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития города.

Генеральным планом охвачена вся территория населенного пункта и прилегающие территории в границах поселения. Максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры города, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования проектных решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития городского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Графические материалы разработаны на топографической съемке                        М 1:5000, выполненной филиалом ООО «Геопроект» с увеличенной копии масштаба 1:10000 и исправленной по аэрофотоснимкам в 2005 году.

Генеральный план является архитектурной моделью развития города на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

1.1.1. Климатические условия

Лабинский район расположен в предгорной зоне северного склона Главного Кавказского хребта, что обусловило формирование природно-климатических условий, существенно отличающихся от равнинных районов края.

Город Лабинск находится в климатическом районе III Б.

Климат территории г. Лабинска умеренно-континентальный с неустойчивым увлажнением.

Зима мягкая с осадками смешанного характера в виде снега и дождя. Самыми холодными месяцами в году являются январь и февраль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 0°С, отклонение средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе -10°. Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 32° С.

Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 52 дня. Максимальная глубина промерзания почвы – 0,36 м.

В течение зимнего периода значительные понижения температуры кратковременны, часто наблюдаются продолжительные оттепели. Средняя температура отопительного периода в среднем составляет плюс 1,4 градуса по Цельсию, продолжительность отопительного сезона – 153 дня. Средняя продолжительность безморозного периода равна 199 дням.

Весна прохладная, наступает в третьей декаде февраля.

Лето жаркое, начинается во второй половине мая, абсолютный максимум температуры воздуха + 41° С, средняя продолжительность летнего периода от 90 до 140 дней. Самым жарким месяцем в году является июль со среднемесячной температурой  + 25° С.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в конце октября.

Территория города Лабинска относится к зоне достаточного увлажнения.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в границах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 69-82 %.

Среднегодовая сумма осадков составляет 742 мм. Распределение осадков в течение года довольно равномерное. Осадки холодного периода (с ноября по март) составляют 272 мм, осадки теплого периода (с апреля по октябрь) – 470 мм.

Преобладающими ветрами в г. Лабинске как в годовом, так и в теплом периодах являются ветры юго-восточного направления. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осеннее зимний период – 2,4-3,4 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) –52.

1.1.2. Физико-географические и техногенные условия

Город Лабинск расположен в юго-восточной части Краснодарского края, на правом берегу р. Лабы.

В тектоническом отношении территория г.Лабинска располагается в пределах Лабинской антиклинали, ось которой простирается по азимуту 70°. Южную часть города предположительно пересекает Чугушский разлом, азимут которого 45°.

Поверхность территории города относительно ровная, с пологим (менее 1 %) уклоном на северо-восток. В западной части территории развита сеть естественных и искусственных мелких водотоков, часто тесно связанных между собой. Перепад высотных отметок в пределах города (с севера на юг) достигает 70 метров, абсолютные отметки 234 м в районе пос. Прохладного, до 302 м над уровнем моря в районе пос. «Заря Мира».

В геоморфологическом отношении территория города располагается в пределах предгорной Прикубанской равнины, большая часть города в пределах первой надпойменной террасы правого берега р. Лабы. Параллельно речной долине в рельефе отчётливо прослеживается фрагмент второй надпойменной террасы. На западе жилая застройка ограничена высокой поймой правого берега р. Лабы, в пределах которой она существует в незначительных объемах западнее центра города в районе, защищенном со стороны реки насыпной дамбой. Кроме того в пределах высокой поймы находится промышленная застройка - территория ОАО « Лабинский МЭЗ». На востоке городская черта не доходит до уступа второй надпойменной террасы и только восточная окраина микрорайона «Виноградный-2» захватывает нижнюю часть уступа второй надпойменной террасы.

Первая надпойменная терраса в целом аккумулятивного типа - вложенная, но в южной части в районе ЖБИ отмечаются участки террасы прислоненной, с выходами коренных неогеновых грунтов на дневную поверхность.

# 1.1.3. Геологическое строение

На территории г. Лабинска распространены грунты плейстоценового и голоценового возраста, которые перекрывают неогеновые породы мэотисаи сармата.

Сводный разрез выглядит следующим образом:

1. Почва современная, чёрная, серовато-чёрная в пределах первой надпойменной террасы обычно супесчанистая, второй надпойменной террасы -суглинистая. Мощность слоя 0,0 - 1,8 м.

2. Насыпные грунты, обычно галечниковые грунты из местных карьеров в пойменной части реки, в районах старой застройки мощность достигает 3 м.

3. Галечниковые грунты магматических-70%, метаморфических - 25%, осадочных - 5% пород, заполнитель песчаный (10-25%), иногда в необводнённых горизонтах песчано-глинистый. Мощность до 12 м.

4. Глины коричневато-бурые, твердые, непросадочные, карбонатизированные. Вскрытая мощность 10м.

5. Суглинок коричневато-бурый, твердый, плотный, маловлажный, непросадочный. Мощность до 5 м

6. Суглинок лессовидный, желтовато-коричневый, макропористый, маловлажный, просадочный I типа. Мощность до 4м.

7. Песок желтовато-серый мелкий, средний и пылеватый, средней плотности, вскрываются выше неогеновых отложений, иногда интенсивно ожелезнены, возможно погребенная кора выветривания. Мощность до 10 м.

8. Морские мелководные отложения неогенового возраста (мэотис -- сармат) твердые, плотные аргиллитоподобные глины, голубовато-серого, зеленовато-серого цвета, тонкослоистые за счет намывов пылеватого материала и слюды. По площади могут замещаться суглинками или песками с прослоями глин и суглинков. Вскрытая мощность до 200 м.

# 1.1.4.  Гидрогеологические условия

Определяющим фактором гидрогеологических условий территории города следует считать его геоморфологическое положение. Основная часть города расположена на первой надпойменной террасе сложенной крупнообломочным аллювиальным материалом с высоким (около 50 м/сут.) коэффициентом фильтрации; эти отложения являются первым водоносным горизонтом, водоупором которому служат отложения неогенового возраста.

Питание первого водоносного горизонта осуществляются за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностного стока и техногенных вод.

Область разгрузки - пойменная часть р. Дабы, сезонно малые реки и каналы в восточной части города. Следствием этого является явно выраженная зональность глубины залегания грунтовых вод, причем зоны параллельны руслу реки и геоморфологическим структурам. Территория города от пойменной части до центра города характеризуется глубиной зеркала грунтовых вод 2-5 метров с незначительными сезонными колебаниями уровня (< 1 м), тогда как в восточной части города наряду с высоким прогнозным уровнем грунтовых вод отмечаются его резкие колебания со значительной амплитудой (до 2,5 м), напрямую связанные с уровнем воды в малых реках.

Существенную роль в установлении режима грунтовых вод играет техногенный фактор. В первую очередь это нарушение естественного стока - засыпка мелких русел или изменение их направления без предварительного анализа результатов, также большое значение имеет строительство линейных сооружений с большой глубиной заложения (трубопроводы, железнодорожные и автомобильные насыпи и т.д.) в результате воздействия которых, возникает барражный эффект, что имело место во время подтоплений в 2002-2003 годах, когда уровень подъема воды восточнее железнодорожного полотна был на 1м выше уровня подъема воды на западной стороне полотна на расстоянии 30-50 м.

В целом воды характеризуются, как не агрессивные к бетонам любых типов, в единичных случаях отмечалась сульфатная агрессивность с локальным распространением, связанная вероятно с техногенными загрязнениями.

# 1.1.5. Геологические и инженерно-геологические процессы

По степени влияния на условия строительства в первую очередь необходимо выделить подтопления и затопления.

В пределах территории города эти процессы связаны напрямую и захватывают до 50% плошади города. Главным образом они распространены на западной окраине города, где прослеживаются в виде полосы шириной 1 -2 км вытянутой с севера на юг и затрагивают следующие объекты: пос.Прохладный, Северную промзону, микрорайоны «Виноградный», «Виноградный-2», «Плодосовхоз», «Предгорье» и прилегающие районы города. Как наиболее вероятные причины подтоплений здесь, можно отметить:

- нарушенный естественный поверхностный сток;

- засорения существующих русел рек и каналов;

- барражный эффект от железнодорожного полотна которое в ряде случаев являлось искусственной границей зоны подтопления.

В западной части города подтапливается пойменная часть (высокая пойма р. Лабы) главным образом это связано с подъёмом уровня реки.

Эрозия береговой линии в настоящее время в результате строительства защитной дамбы имеет незначительное распространение в южной части города (район ЖБИ).

Просадка лёссовидных суглинков проявляется в результате их замачивания, процесс распространён в северной части города (мкр. «Хлеборобный»).

Сейсмичность района - 7 баллов.  Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II.

1.1.6. Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование города Лабинска выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II – 105 – 97.

На карте инженерно-геологического районирования выделены следующие инженерно-геологические районы, подрайоны и участки:

- районы - по геоморфологическим признакам:

I - высокая пойма;

II - первая надпойменная терраса П1 - фрагменты и борт II надпойменной террасы

- подрайоны - по литологическим признакам (как потенциальное основание фундаментов)

1 - залегание на поверхности галечниковых грунтов;

2 - на поверхности залегают твёрдые, непросадочные суглинки;

3 - на поверхности твёрдые, лёссовидные суглинки, просадочные (I тип);

4 - на поверхности глины твёрдые, карбонатизированные.

- участки - по гидрогеологическим условиям, на карте выделены гидроизогибсами:

а - 0-1 м - подтопляемые (затопляемые);

б - 1-2 м - потенциально подтопляемые;

в -  > 2 м - не подтопляемые.

Рекомендации по инженерной подготовке территории приведены в пояснительной таблице к карте районирования.

Территория г. Лабинска согласно СП 11-105-97 относится ко II категории сложности.

Основной фактор, определяющий условия строительства - уровень грунтовых вод - можно разделить на две категории:

- естественная - пойма реки на западе, наличие пониженных форм рельефа на восточной окраине города, что в сочетании с большой площадью водосбора и нарушенным водосбросом ведет к систематическим подтоплениям;

- искусственная (техногенная) - связанная с нарушением естественного стока (ликвидация и изменения направления русел естественных водотоков, барраж потоков подземных вод линейными сооружениями).

Для улучшения условий строительства рекомендованы следующие мероприятия:

1. Высокая пойма (западная окраина города)- строительство не рекомендуется.

2. Первая надпойменная терраса (восточная окраина города) - устройство дренажной системы с учетом естественных форм рельефа и искусственных препятствий.

3. Фрагменты второй надпойменной террасы (мкр. «Хлеборобный») - меры по защите просадочных грунтов от замачивания.

В целом территория города, при соблюдении предлагаемых мероприятий пригодна для застройки, за исключением пойменной части р. Лабы, застройка в которой значительно удорожается в связи с непрогнозируемыми паводками реки.

1.2. Краткая историческая справка

История основания Лабинска связана с Кавказской войной и созданием особой военно-стратегической линии на реке Лаба. Протянувшаяся на сотни километров Кавказская оборонительная линия с множеством крепостей, сторожевых постов и казачьих вышек требовала колоссальных материальных затрат и наличия большого числа военных.

Генерал Григорий Христофорович Засс, сознавая необходимость выдвинуть Кубанскую кордонную линию вперед на Лабу, в 1837 году представил на высочайшее рассмотрение проект заселения казачьими станицами Закубанья.

Осенью 1841 года при казачьем укреплении Махошевском (горцы называли его Джигитале) была заложена станица Лабинская. Название станицы Лабинской было утверждено указом императора Николая I.

Первыми поселенцами станицы стали линейные казаки, к которым вскоре присоединились выходцы из других сословий: русские, украинские крестьяне, отставные солдаты. Первым атаманом станицы стал командир Лабинского полка Петр Аполлонович Волков, проявивший себя умелым дипломатом, всячески старавшимся укрепить личные отношения с горцами.

К концу 19 века станица Лабинская становится крупным торговым центром юго-восточной части Кубанской области. Такое значение станицы Лабинской установилось благодаря ее выгодному географическому положению в долине реки Лаба.

В начале 20 века в станице работали 4 начальные школы, 2 церковно-приходские. В 1909 году приняла первых учеников Сергиевская мужская гимназия, а затем и женская. К 1913 году завершено строительство железной дороги.

В дни революции и гражданской войны станица Лабинская была центром большевистской борьбы в районе. Большевик-революционер И.Ф.Литовченко возглавлял гарнизон в станице Лабинской, помогал устанавливать Советскую власть во многих ближайших и отдаленных предгорных и горных станицах. В период коллективизации во многие станицы посылались агитационные бригады для разъяснения политики и правительства. Женщины создали свою специальную бригаду. На 8 января 1930 года насчитывалось 411 хозяйств, вступивших в колхоз.

7 августа 1942 года началась оккупация станицы немецко-фашистскими войсками. Жители станицы мужественно сражались с врагом. На территории Лабинска действовал истребительный батальон под командованием И.Ф.Константинова, который затем вырос в мощный партизанский отряд, во главе которого встал Н.А. Халхунов. Смело и решительно действовала подпольная группа «Юный мститель», командиром которой был Д.А.Шервашидзе. 25 января 1943 года станица была освобождена.

В послевоенный период восстановление разрушенного войной народного хозяйства пошло ускоренными темпами. 23 октября 1947 года Указом Верховного Совета РСФСР станица Лабинская была преобразована в город районного подчинения. За короткое время молодой кубанский город становится одним из крупных промышленных центров.

Учитывая возрастающую роль Лабинска среди остальных городов Кубани, Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 12 января 1965 года отнес его к городам краевого подчинения.

В существующих границах территория города Лабинска и Лабинского района образованы в 1975 году после отделения части земель Мостовскому району  (Указ  Президиума  Верховного  Совета РСФСР от 27 марта 1975 года №9).

1.3. Расположение муниципального образования

Лабинское городское поселение в системе расселения

1.3.1. Административное устройство муниципального образования Лабинский район и Лабинское городское поселение

Муниципальное образование Лабинский район находится в юго-восточной части Краснодарского края, граничит на севере с Курганинским районом, на востоке - с Новокубанским и Отрадненским районами, на западе - с Мостовским районом и Республикой Адыгея, на юге – с Урупским районом Карачаево-Черкесской республики.

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Лабинский район. Муниципальное образование Лабинский район было наделено статусом муниципального района с административным центром в городе Лабинске.

Территория района составляет 1 870,7 кв. км. В составе района 1 городское поселение, в которое кроме собственно города Лабинска, входят поселок Прохладный и хутор Заря Мира, и 12 сельских поселений, объединяющих 10 станиц, 3 села, 8 поселков и 17 хуторов.

По состоянию на 1 января 2007 года численность населения муниципального образования Лабинский район составляет 101,3 тыс. человек, которые проживают в 1 городе и 40 сельских  населенных пунктах. Плотность населения района 54,2 человека на 1 кв. км.

Город Лабинск - административный центр муниципального образования Лабинский район и муниципального образования Лабинское городское поселение, расположен  на расстоянии 210 км  к юго-востоку от краевого центра города Краснодара.

Более 60% населения Лабинского района - 63100  человек - проживает на территории Лабинского городского поселения, в том числе:

город Лабинск – 61156 чел.,

хутор Заря Мира – 137 чел.,

посёлок Прохладный – 1807 чел.

Лабинское городское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Лабинский район и граничит:

- на севере – с Курганинским районом;

- на юге – с Владимирским сельским поселением;

- на западе – с Кошехабльским районом Республики Адыгея;

- на востоке – с Лучевым сельским поселением.

Транспортные связи района с краевым центром и другими городами края осуществляются по железной дороге «Армавир-Туапсе», автодороге федерального значения «Подъезд к г. Майкопу», а также автодорогам  краевого и местного подчинения. Через город Лабинск проходит тупиковая железнодорожная ветка Курганная-Шедок, примыкающая у Курганной к магистральной линии Армавир-Туапсе. На территории города Лабинска расположен аэродром категории «Е», который в настоящее время не функционирует.

В таблице 1 представлена характеристика поселений и численность населения муниципального образования Лабинский район на 01.01.2007 г.

Таблица 1

| Поселения муниципального образования Лабинский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения, чел |
| --- | --- |
| Лабинский муниципальный район | 101289 |
| Лабинское городское поселение | 63100 |
| г.Лабинск | 61156 |
| хутор Заря Мира | 137 |
| поселок Прохладный | 1807 |
| Ахметовское сельское поселение | 2230 |
| станица Ахметовская | 1530 |
| село Горное | 172 |
| хутор Тегин | 3 |
| станица Чернореченская | 525 |
| Владимирское сельское поселение | 7145 |
| станица Владимирская | 7022 |
| хутор Привольный | 123 |
| Вознесенское сельское поселение | 8772 |
| станица Вознесенская | 6454 |
| поселок Веселый | 542 |
| станица Ереминская | 391 |
| поселок Красный | 1017 |
| хутор Северный | 166 |
| хутор Сельский Пахарь | 49 |
| хутор Хачивань | 64 |
| хутор Хлебодаровский | 89 |
| Зассовское сельское поселение | 2896 |
| станица Зассовская | 2580 |
| хутор Веселый | 140 |
| поселок Подгорный | 3 |
| поселок Соцгородок | 173 |
| Каладжинское сельское поселение | 2384 |
| станица Каладжинская | 2303 |
| село Новый Мир | 81 |
| Лучевое сельское поселение | 1243 |
| поселок Луч | 336 |
| поселок Мирный | 280 |
| поселок Новолабинский | 333 |
| хутор Соколихин | 294 |
| Отважненское сельское поселение | 1177 |
| станица Отважная | 537 |
| село Гофицкое | 640 |
| Первосинюхинское сельское поселение | 2090 |
| хутор Первая Синюха | 1900 |
| хутор Бочаров | 32 |
| хутор Братский | 13 |
| хутор Заря | 99 |
| хутор Лукин | 5 |
| хутор Некрасов | 41 |
| Сладковское сельское поселение | 2099 |
| хутор Сладкий | 1118 |
| поселок Розовый | 981 |
| Упорненское сельское поселение | 3267 |
| станица Упорная | 3267 |
| Харьковское сельское поселение | 725 |
| хутор Харьковский | 725 |
| Чамлыкское сельское поселение | 4161 |
| станица Чамлыкская | 4005 |
| хутор Лобода | 156 |

1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования Лабинский район и Лабинское городское поселение

Муниципальное образование Лабинское городское поселение входит в состав Лабинского района - региона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, промышленным, аграрным, туристско-рекреационным. Кроме того, Лабинский район имеет выгодное экономико-географическое и хорошее транспортное положение.

На современном этапе основу экономического потенциала Лабинского района составляет агропромышленный комплекс.

Структура экономики муниципального образования Лабинский район

Таблица 2

| Наименование отрасли | Удельный вес, % |
| --- | --- |
| Промышленность | 67,9 |
| Сельское хозяйство | 18,2 |
| Материально-техническое снабжение и сбыт | 2,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2,0 |
| Транспорт и связь | 2,1 |
| Торговля и общественное питание | 0,1 |
| Строительство | 0,2 |
| Лесное хозяйство | 0,1 |
| Другие отрасли | 6,7 |

По состоянию на 1.01.2009 года на территории района зарегистрировано 840 предприятий и организаций всех форм собственности, 47 из них относятся к категории крупные и средние. На налоговом учете состоят 5190 индивидуальных предпринимателей. Более 70 % от общего количества субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц) - 629 единицы - расположено на территории Лабинского городского поселения.

Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований Краснодарского края стабильно относит Лабинский район к числу муниципальных образований с относительно высоким уровнем развития (в ранжированной таблице район занимает 20 позицию среди 48 городов и районов края).

Таблица 3

| Наименование показателей | Единица измерения | Всего по краю | Лабинский район | Ранг МО Лабинский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень промышленного производства на душу населения | тыс.руб. | 42 489 | 38 235 | 13 |
| 2.Уровень сельскохозяйственного производства на душу населения | тыс. руб. | 22 439 | 25 744 | 29 |
| 3.Уровень развития услуг транспорта на душу населения | тыс.руб. | 23 028 | 2 098 | 21 |
| 4.Уровень развития строительства на душу населения | тыс.руб. | 9 620 | 3 708 | 23 |
| 5.Уровень инвестиционной активности на душу населения | тыс.руб. | 20 182 | 6 609 | 40 |
| 6.Уровень накопленного экономического потенциала на душу населения | тыс.руб. | 151 677 | 49 425 | 26 |
| 7.Уровень бюджетно-финансовой обеспеченности на душу населения | тыс.руб. | 27 107 | 22 346 | 17 |
| 8.Уровень развития малого предпринимательства (доля занятых) | % | 13,9 | 8,5 | 30 |
| 9.Уровень состояния рынка труда (численность безработных по отношению к экономически активному населению) | % | 0,7 | 1,6 | 14 |
| 10.Уровень жизни населения (соотношение денежных доходов и прожиточного минимума) | коэф. | 1,78 | 1,16 | 18 |
| 11.Уровень развития потребительского рынка на душу населения | тыс.руб. | 70 552 | 42 521 | 12 |
| 12.Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей | 496 | 586 | 15 |
| 13.Обеспеченность амбулаторно - поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс.жителей | 216 | 162 |  |
| 14.Обеспеченность врачами | врачей на 10 тыс. жителей | 43 | 23 |  |
| 15.Обеспеченность средним медперсоналом | персонала на 10 тыс. жителей | 94 | 77 |  |
| Интегральная оценка (итоговый ранг МО) |  |  |  | 20 |

Анализ социально-экономического развития Лабинского района за 2008 год свидетельствует, что практически по всем основным направлениям деятельности наблюдается положительная динамика развития, по большинству секторов экономики отмечен значительный рост показателей к аналогичному периоду 2007 года.

Основными позитивными итогами являются увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, рост объема производства малых предприятий. По сравнению с прошлогодней динамикой более высокими темпами развивались добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, связь. Достигнут рост реальной заработной платы (среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и организациям района за 2008 год составила 9528,2 руб., увеличение к аналогичному периоду 2007 года на 28,1%.), отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. Увеличились налоговые поступления в консолидированный бюджет края на 29,9%.

Наибольший удельный вес в экономике района составляет промышленное производство. Лабинский район производит 1,6 % продукции промышленности Краснодарского края.

В целом промышленное производство Лабинского района представлено по следующим видам экономической деятельности: обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды.

Обрабатывающее производство включает в себя: производство пищевых продуктов, химическое производство, производство готовых металлических изделий и производство машин и оборудования.

Наиболее развитой отраслью промышленности района является производство пищевых продуктов. Основными видами продукции данного вида деятельности выступают: масло растительное, производство которого за период 2001-2005 г. выросло на 20 %, цельномолочная продукция и сахар-песок, производство которых за рассматриваемый период снизилось в среднем на 17%.

Структура промышленности по отраслям, в соответствии с показателем объема отгрузки продукции собственного производства, представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Отрасль промышленности | Удельный вес, % |
| --- | --- |
| Добывающая промышленность | 2,4 |
| Пищевая промышленность | 82,7 |
| Химическая промышленность | 6,5 |
| Металлообработка и машиностроение | 2,2 |
| Производство и распределение электрической энергии, тепла, газа | 6,1 |
| Другие отрасли промышленности | 0,1 |

На территории Лабинского района осуществляют деятельность 57 промышленных предприятий, в том числе 23 крупных и средних.

Наиболее крупными промышленными предприятиями, функционирующими на территории Лабинского района, являются:

- ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод» (производство растительного масла, численность работающих 990 человек.);

- ОАО «Сахарный завод Лабинский» (производство сахара-песка, численность работающих 686 человек);

- ОАО «Сыродел» (производство молочной продукции, численность работающих 394 человека);

- ЗАО «Мясокомбинат Бабаевский» (заготовка и переработка мяса, численность работающих 262 человека);

- ЗАО «Химик» (производство лакокрасочной продукции, численность работающих 248 человек);

- ОАО «Лабинский хлебозавод» (производство хлебобулочных изделий, численность работающих 181 человек).

Внешнюю торговлю осуществляют два предприятия: ОАО «Сахарный завод Лабинский» и ЗАО «Химик». ОАО «Сахарный завод Лабинский» осуществляет импорт сахара-сырца (около 50 млн. руб./в год), ЗАО «Химик» экспортирует в страны ближнего зарубежья лакокрасочную продукцию (около 150 млн. руб./в год).

За 2008 год крупными и средними промышленными предприятиями Лабинского района в целом отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в обрабатывающем производстве на сумму 6391млн. руб., темп роста 234,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 142 тыс.га (3,4% сельхозугодий Краснодарского края), в том числе пашни 99,8 тыс.га. На территории Лабинского района возделывается более 20 видов сельскохозяйственных культур.

На 1 января 2009 года во всех категориях хозяйств числилось КРС - 15,9 тыс. голов, свиней - 25 тыс. голов, овец и коз - 5,3 тыс.голов.

Сельскохозяйственную продукцию производят 10 крупных сельхозпредприятий, 315 крестьянских (фермерских) хозяйств, 15 355 личных подсобных хозяйств населения.

Учитывая специфику предгорной зоны, основной вклад в конечные результаты работы вносят крупные сельхозпредприятия, а также личные подсобные хозяйства населения. Доля продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах, в аграрном комплексе района составляет 44%.

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями, функционирующими на территории Лабинского района, являются:

- ООО «Агрофирма Родина» (численность работающих 473 человека);

- ООО «Агрофирма Прогресс» (численность работающих 380 человек).

- ОАО ППЗ «Лабинский» (численность работающих 366 человек).

Объем отгруженной продукции сельского хозяйства за 2008 год составил  1089,7 млн. рублей, что на 28% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В сфере малого предпринимательства осуществляют свою деятельность свыше 7 тысяч человек, что составляет более 22 процентов населения, занятого в экономике района. Число малых предприятий – юридических лиц в 2008 году составило 388 единиц - 46 процентов от всех хозяйствующих субъектов. Количество предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ) составило 5192 человека.

Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства

Таблица 5

| Наименование отрасли | Удельный вес, % |
| --- | --- |
| Торговля и общественное питание | 75 |
| Транспорт | 6 |
| Сельское хозяйство | 5 |
| Промышленность и добыча полезных ископаемых | 3 |
| Строительство | 1 |
| Прочие | 10 |

Оборот в малом предпринимательстве за 2008 год составил 5008,8 млн. руб., что на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Муниципальное образование Лабинский район имеет высокий минерально-сырьевой потенциал. Основные виды ресурсов: песчано-гравийные смеси, кирпично-глинистое сырье, пески и известняк различного назначения, гипсовый камень, тугоплавкие и керамзитные глины. Собственные ресурсы позволяют развивать производство строительных материалов из нерудного сырья.

Благодаря географическому положению, историческому и природному наследию Лабинский район обладает высоким потенциалом в области развития курортно-туристского комплекса. Значительную часть территории Лабинского района составляют массивы подножья Большого Кавказского хребта, куда проложены интереснейшие туристические маршруты с постоянно действующими туристическими базами и высокогорными приютами. Наряду с памятниками природы – многочисленными пещерами, водопадами, живописными ущельями и заповедными местами – на территории района находится большое количество памятников археологии различных эпох – от каменного века до бронзы и позднего средневековья. Лабинский район богат уникальными природными минеральными источниками, используемыми для питьевого и бальнеологического лечения.

В настоящее время в районе активно эксплуатируется месторождение природно-столовых гидрокарбонатно-натриевых вод, по минерализации и солевому составу аналогичных прославленной минеральной воде Баден-Баден. На территории ОАО «Санаторий «Лаба» функционируют две скважины по добыче минеральной воды.

Перспективно освоение термальных подземных вод, позволяющее решить часть энергетических проблем, а также способствовать развитию малой гидроэнергетики.

Численность занятых в экономике района составляет 29,7 тыс. человек. Официально зарегистрированный уровень безработицы – 1,4 %.

Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня в общей численности составляет - 18,4 %.

Экономика Лабинского городского поселения - это неотъемлемая составляющая часть экономики Лабинского района. На территории Лабинского городского поселения проживает 63,1 тыс. человек или 62,3 % от всего населения района.

Определяющим фактором эффективного развития территории Лабинского городского поселения является его экономический потенциал.

Основным преимуществом Лабинского городского поселения по сравнению с другими муниципальными внутрирайонными образованиями является наличие в его составе г. Лабинска с хорошо развитой перерабатывающей промышленностью, которая формирует около 70 % доходной части консолидированного бюджета района..

Город Лабинск - типичный транспортно-промышленный центр, расположенный на удобных путях сообщения. Наибольший удельный вес в экономике городского поселения составляет промышленное производство (рис.1). Важнейшей градообразующей отраслью города является пищевая промышленность (рис.2).

Рис.1. Структура экономики Лабинского городского поселения

Рис.2. Структура промышленности Лабинского городского поселения

На территории Лабинского городского поселения проживает около 29 тыс. чел. экономически активного населения, из них 17 тыс. чел. (58,6%) заняты в экономике города. По состоянию на 01.07.2008 г. в поселении зарегистрировано 245 безработных, что составляет 0,4 % от общей численности населения.

На территории городского поселения действуют 44 промышленных предприятия, 4 сельхозпредприятия, 10 предприятий в сфере строительства, 1026 предприятий розничной и оптовой торговли, общественного питания, 3380 индивидуальных предпринимателей.

В сравнении с 2006 годом производство промышленной продукции возросло в 2007 году на 15 %, объем услуг транспорта на 18 %, объем строительных работ на 12 %, оборот розничной торговли на 19 %, среднемесячная заработная плата на 15%.

В таблице 6 представлен перечень ведущих производственных предприятий, расположенных на территории муниципального образования Лабинское городское поселение.

Таблица 6

| Наименование организации | Форма собственности | Вид деятельности | Адрес местонахожде ния |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО ППЗ «Лабинский» | частная | производство продукции птицеводства | п. Прохладный |
| Филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси» (ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод») | частная | производство растительных и животных масел и жиров | г. Лабинск |
| ОАО «Сахарный завод «Лабинский» | частная | переработка сахара-сырца, сахарной свеклы | г. Лабинск |
| Филиал Молочный комбинат «Лабинский» ОАО Компания «ЮНИМИЛК» (ОАО «Сыродел) | частная | производство молочной продукции | г. Лабинск |
| ОАО «Лабинский хлебозавод» | частная | производство хлебобулочных изделий | г. Лабинск |
| ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» | частная | переработка мяса | г. Лабинск |
| ООО « Комплекс консервного производства «Лабинский» | частная | переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | г. Лабинск |
| ОАО «Лабинский элеватор» | частная | хранение зерновых, производство муки | г. Лабинск |
| ЗАО «Химик» | частная | производство лакокрасочной продукции | г. Лабинск |
| ООО «Лабинское предприятие «Агроком» (ООО «Лабинское УПП ВОС») | частная | производство металлоизделий | г. Лабинск |
| ЗАО «Логия» (ООО «Ремонтно-механический завод») | частная | обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения | г. Лабинск |
| ООО «Даурия-Юг» | частная | добыча и переработка ПГС | г. Лабинск |
| ООО «Стройщебень» | частная | производство строительных изделий | г. Лабинск |

По темпам развития экономики Лабинск стабильно находится в первой десятке среди городов и районов края.

Промышленное производство муниципального образования Лабинское городское поселение представлено в основном пищевыми отраслями (сахарной, масложировой, консервной, кондитерской, комбикормовой, мукомольно-крупяной).

Основные виды выпускаемой промышленной продукции: сахар-песок, масло растительное, молочные продукты, колбасные изделия, комбикорма.

Лидерами пищевой отрасли являются ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод» (производство растительного масла); ОАО «Сахарный завод Лабинский» (производство сахара-песка); ОАО «Сыродел» (производство молочной продукции); ЗАО «Мясокомбинат Бабаевский» (заготовка и переработка мяса); ОАО «Лабинский хлебозавод» (производство хлебобулочных изделий).

ОАО «Сыродел» входит в состав компании «Юнимилк», занимающей одно из ведущих мест в рейтинге крупных молочных производителей.

Присоединение к компании «Юнимилк» позволило начать серьезную реконструкцию мощностей, что позволило существенно повысить качество, увеличить объемы переработки молока и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Мощности предприятия рассчитаны на производство: сыра швейцарского - 2500 тонн в год; масла животного -1716 тонн в год, сухих продуктов - 1523 т/год, сухих детских адаптированных смесей - 2400 тонн/год, жидких детских молочных продуктов - 4003 т/год, пастообразных детских продуктов - 720 т/год, сухой деминерализованной сыворотки - 1200 т/год.

ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод» входит в Группу Компаний «Юг Руси» и специализируется на переработке маслосемян подсолнечника.

Лабинский МЭЗ выпускает нерафинированное подсолнечное масло, рафинированное дезодорированное подсолнечное масло и рафинированное дезодорированное кукурузное масло, которые фасуются под торговыми марками «Злато», «Аведовъ» и др., а также подсолнечный шрот, фосфатиды растительные пищевые, фосфатидный концентрат.

Лабинский МЭЗ – одно из крупнейших предприятий Российской Федерации, самое крупное предприятие в Краснодарском крае с современным технологичным оборудованием, подготовленными кадрами, выпускающее качественную и известную на всю страну продукцию.

Проведенные за последние годы мероприятия по технической реконструкции завода позволили увеличить мощность переработки в 2 раза - с 500 до 1000 тонн маслосемян в сутки.

Завод имеет сертификат Российской Федерации «Лидер Российской Экономики» и входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий России

ОАО «Лабинский хлебозавод» - одно из старейших городских предприятий, дата основания – 1922 год.

В состав предприятия входят хлебобулочный, кондитерский и вспомогательные цеха.

Ассортимент выпускаемой продукции: 10 сортов хлеба, около 30 наименований булок и 70 наименований кондитерских изделий.

Предприятие выпускает более 15-ти тонн изделий около 100 наименований за сутки.

Успешная работа Лабинского хлебозавода отмечена российскими и международными наградами. В 2002 году ОАО «Лабинский хлебозавод» была присуждена общественная премия «Российский национальный олимп» за высокие достижения в социально-экономической сфере.

ОАО  «Сахарный завод Лабинский» - введен в действие в августе 1960 г. с производительностью 2 500 т. переработки сахарной свеклы в сутки.

В настоящий момент завод представляет собой современное пищевое производство. Среднесуточная производительность сахарного завода составляет 3360 тонн в сутки по переработке сахарной свеклы и 600-750 тонн в сутки по переработке импортного тростникового сахара-сырца.

Дополнительная продукция – меласса, известь гашеная строительная, сухой жом, кислый жом, электроэнергия, тепловая энергия, питьевая вода.

Завод оснащен современной лабораторией по ежедневному контролю за качеством сахара-песка. На предприятии учрежден таможенный склад закрытого типа для хранения сахара-сырца площадью 2006 кв.м.

ЗАО «Мясокомбинат Бабаевский» - один из ведущих производителей мяса и пищевых субпродуктов животноводства на Юге России. Комбинат основан в 1976 году, в 2000 году вошел в состав группы «Черкизово».

С 2000 года на предприятии начался новый этап технологического перевооружения и освоения производства новых видов продукции. Необходимо отметить, что сегодня эти процессы продолжают развиваться и расширяться, перерастая в стратегию – создание в России современного предприятия, которое производит широкую гамму мясной продукции и пищевых субпродуктов из мяса крупного рогатого скота, свиней, и т.д.

Мощность предприятия составляет 60 тонн колбасных и ветчинных изделий в сутки.

Крупнейшим специализированным агропромышленным предприятием города Лабинска и Лабинского района в сфере послеуборочной обработки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции является ОАО «Лабинский элеватор».

Основные виды деятельности ОАО «Лабинский элеватор»: закупка, приёмка, послеуборочная обработка, обеспечение сохранности и отпуск в установленные сроки и порядке зерна, маслосемян, сортовых семян зерновых и масличных культур, сортовых и гибридных семян кукурузы, рапса.

В дополнение к основной деятельности предприятие осуществляет промышленную переработку сельскохозяйственного сырья:

- производство муки и комбикормов;

- производство хлебобулочных изделий;

- реализацию сельскохозяйственной продукции.

В период «реформ» наибольшему удару подверглись сельское хозяйство, легкая промышленность и наукоемкие отрасли – оборонная промышленность и машиностроение. Подавляющее большинство предприятий этих отраслей прошли через процедуру банкротства. Для их полноценного возрождения потребовались огромные финансовые затраты с длительным сроком окупаемости.

На территории Лабинского городского поселения расположено крупное сельскохозяйственное предприятие ОАО ППЗ «Лабинский» - головное предприятие научно-производственной системы «Лабинская», объединяющей 30 племенных и товарных птицеводческих хозяйств различных регионов России. Является единственным предприятием в стране среди яичных заводов, где проводится углубленная прямая селекция на повышение экономичности использования корма и, как следствие, на сокращение затрат корма на единицу продукции. ОАО ППЗ «Лабинский» ежегодно реализует во все регионы Северного Кавказа и некоторые области России 5 млн. штук племенных яиц и около 3 млн. суточных цыплят.

Племпредприятие работает в тесном контакте с учеными Кубанского аграрного университета, Санкт-Петербургского Всероссийского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных, Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства. Это дает возможность оперативно внедрять в производство завода и входящих в систему «Лабинская» хозяйств новые ресурсосберегающие приемы в области кормления, технологии и механизации, позволяющие достигнуть высокой рентабельности производства.

Отрасль машиностроения и металлообработки на территории Лабинского городского поселения представлена двумя предприятиями ООО «Ремонтно-механический завод» и ООО «Лабинское УПП ВОС».

ООО «Ремонтно-механический завод» специализируется главным образом на выпуске штампов всех видов для холодной листовой штамповки, включая крупногабаритные, штампов для горячей штамповки, пресс-форм для производства изделий из резины, цветных металлов и пластмасс, а также специального оборудования для предприятий сельхозмашиностроения и автомобильной промышленности.

Технологическая оснащенность предприятия и наличие квалифицированных кадров позволяют выпускать сложную продукцию машиностроения, в том числе и серийную, однако узкая специализация и отсутствие достаточного количества заказов, не позволяют использовать весь потенциал предприятия.

ООО «Лабинское УПП ВОС» специализируется на выпуске запасных частей к зерноуборочным комбайнам и укупорочных изделий. Предприятие выпускает запасные части к комбайнам «Дон».

Химическая промышленность представлена предприятием лакокрасочной промышленности ЗАО «Химик».

ЗАО «Химик» - крупнейшее лакокрасочное предприятие в регионе. Существующие мощности позволяют выпускать до 20 тыс. тонн в год высококачественной лакокрасочной продукции: эмали, краски масляные, грунтовку, сурик, лак, шпатлевку и прочее.

Благодаря внедрению новейших технологий и разработок, производимая на предприятии продукция не уступает по качеству образцам, выпускаемым крупнейшими европейскими производителями.

В настоящее время лакокрасочная продукция под торговой маркой «Кубанские краски» представлена в Южном Федеральном округе, Центральной части России, на Дальнем Востоке, в Сибири, а также в странах СНГ: Узбекистане, Грузии, Казахстане и т.д.

Лабинский район имеет большие запасы нерудного минерального сырья, и эффективное их использование может принести району значительные налоговые поступления, а также дополнительные рабочие места. На территории Лабинского городского поселения функционирует ООО «Даурия-Юг» - крупнейшее предприятие добывающей отрасли Лабинского района, которое занимается разработкой месторождения песчано-валунно-гравийных отложений.

Отрицательным фактором, мешающим реализации добывающим предприятием в полной мере имеющегося производственного потенциала, является отсутствие крупных домостроительных производств на территории района, высокий уровень железнодорожных тарифов, ограничивающий возможности поставки востребованного строительного материала на расстояния свыше 400 км.

ООО «Даурия-Юг» достигнуто соглашение о поставке сырья на домостроительные комбинаты Москвы и Московской области, что позволило увеличить объемы производства в 1,5 раза.

Предприятия перерабатывающей промышленности в общей структуре экономики района занимают более 56%. Эти предприятия формируют не только бюджет города и района, от степени наполняемости которого зависит выполнение принятых социальных программ, но и рынок труда, поскольку на них работает 37% всего занятого в сфере материального производства населения. От эффективности работы перерабатывающих предприятий и предприятий сельского хозяйства, неразрывно с ними связанных, в огромной степени зависит и общая ситуация на рынке товаров и услуг, поскольку 43% от общего фонда оплаты труда работников выплачивается именно на этих предприятиях.

Практически все бюджетообразующие предприятия района в 2008 году увеличили объем отгруженных товаров:

-«Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси» - в 6,8 раз;

-ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» -  на 35,8%;

- ОАО «Лабинский хлебозавод» - на 36%;

- ЗАО «Логия» - в 1,5 раза;

- ЗАО «Химик» - на 25,5%,

- ООО Комплекс консервного производства «Лабинский» - в 2,3 раза.

По ОАО «Сахарный завод «Лабинский» объем отгруженных товаров за 2008 год составил всего 228,3 млн.рублей, что меньше уровня аналогичного периода прошлого года на 32,8 %. Основная причина — отсутствие сахара-сырца (простой составил 3 месяца) и, как следствие, недостаточный уровень загрузки производственных мощностей (простой завода из-за отсутствия сахара — сырца в течение месяца дает убыток в сумме до 10 млн.руб).

Улучшение ситуации обеспечено в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и добыче полезных ископаемых (нерудные строительные материалы). Рост по производству и распределению электроэнергии, газа и воды за 2008 год составил 17,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров составил 188,3 млн.руб.

В добыче полезных ископаемых рост к уровню прошлого года составил 15,1%. Отгружено продукции на сумму 145 млн.рублей.

Основные показатели экономического развития Лабинского городского поселения за 2007-2008 г.г. представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год отчет | 2008 год оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча полезных ископаемых млн.руб | млн.руб. | 177,4 | 202,5 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 114,1 |
| 2 | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 3078,4 | 6455,4 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 209,7 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 284,3 | 728,1 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 256,1 |
| 4 | Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |  |  |  |
|  | -нерудные строительные материалы | тыс.м.куб. | 707,0 | 632,0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 89,4 |
|  | -лакокрасочные материалы | тыс.тонн | 22,4 | 22,4 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 100,0 |
|  | -изделия деревообработки | тыс.кв.м. | 11,5 | 14,1 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 122,6 |
|  | -мясо (включая субпродукты 1 кат.) | тыс. тонн | 11,72 | 11,7 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 99,8 |
|  | -масло растительное (подсолнечное) | тыс. тонн | 97,1 | 68 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 70,0 |
|  | -сахар-песок | тыс. тонн | 95,2 | 58,4 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 61,3 |
|  | -цельномолочная продукция | тыс. тонн | 4,66 | 7,3 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 156,7 |
|  | -масло животное (сливочное) | тонн | 1240 | 1100 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 88,7 |
|  | -сыры жирные, творог | тонн | 200 | 590 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 295,0 |
|  | -сухое обезжиренное молоко | тонн | 707 | 874 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 123,6 |
|  | -плодоовощные консервы | туб. | 5300 | 11050 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 208,5 |
|  | -хлеб и хлебобулочные изделия , тыс.тонн | тыс. тонн | 4,04 | 4,3 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 106,4 |
|  | -кондитерские изделия , тыс.тонн | тыс. тонн | 1,14 | 1,69 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 148,2 |
|  | -мука, тыс.тонн | тыс. тонн | 11,29 | 27,6 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 244,5 |
|  | -макаронные изделия | тонн | 38 | 40 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 105,3 |
| 5 | Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств | млн. рублей | 462,3 | 483,1 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 104,5 |
| 5.1 | в том числе личных подсобных хозяйств | млн. рублей | 136,1 | 145,3 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 106,8 |
| 6 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
|  | -зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 5,16 | 0,307 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 5,9 |
|  | -кукуруза | тыс. тонн | 36,71 | 0,03 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 0,1 |
|  | -соя | тыс. тонн | 0,87 | 0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 0,0 |
|  | -сахарная свекла | тыс. тонн | 0,1 | 0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 0,0 |
|  | -подсолнечник (в весе после доработки0 | тыс. тонн | 0,065 | 0,12 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 184,6 |
|  | -картофель - всего | тыс. тонн | 1,95 | 0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в личных подсобных хозяйствах | тыс. тонн | 1,95 | 0 |
|  | -овощи - всего | тыс. тонн | 0,86 | 0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в личных подсобных хозяйствах | тыс. тонн | 0,86 | 0 |
|  | -скот и птица (в живом весе)- всего | тыс. тонн | 2,38 | 0,445 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 18,7 |
|  | в том числе в личных подсобных хозяйствах | тыс. тонн | 0,23 | 0,27 |
|  | -молоко- всего | тыс. тонн | 3,73 | 2,097 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 56,2 |
|  | в том числе в личных подсобных хозяйствах | тыс. тонн | 0,32 | 0,36 |
|  | -яйца- всего | тыс. штук | 1560 | 2527 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 162,0 |
| 7 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 3978200,0 | 5017000,0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 126,1 |
| 8 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 45700,0 | 58800,0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 128,7 |
| 9 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 703300,0 | 821600,0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 116,8 |
| 10 | Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц) | тыс. руб. | 47500,0 | 71400,0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 150,3 |
| 11 | Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта |  | 285300,0 | 373700,0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 131,0 |
| 12 | Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий связи. | тыс. руб. | 47019,0 | 63402,0 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 134,8 |
| 13 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, | млн. рублей | 562,8 | 647,2 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 115,0 |
| 14 | Объем работ выполненных собственными силами по виду деятельности строительство | тыс. руб. | 309700 | 384500 |
|  | % к предыдущему году |  |  | 124,2 |
| 15 | Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности | тыс. кв. м общей площади | 26,6 | 29,5 |
| 16 | Количество организаций, зарегистрированных на территории городского поселения | единиц | 499 | 502 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -количество организаций государственной формы собственности | единиц | 25 | 25 |
|  | -количество организаций муниципальной формы собственности | единиц | 92 | 92 |
|  | -количество организаций частной формы собственности | единиц | 382 | 385 |
| 17 | Количество предпринимателей | единиц | 4100 | 4500 |
| 18 | Количество КФХ | единиц | 14 | 12 |

Таким образом, Лабинское городское поселение является промышленно-производственным центром муниципального образования Лабинский район. Высокий промышленный потенциал г.Лабинска при ведущей, лидирующей роли пищевой промышленности и наличии других значимых видов промышленной специализации (химической отрасли, промышленности стройматериалов, машиностроения и металлообработки) наряду с развитыми строительным и транспортным комплексами является гарантом устойчивого развития территории Лабинского городского поселения.

Опорный план

Лист 1

Лист 2

Лист 3

1.3.3. Существующая территориально-планировочная организация

Лабинское городское поселение расположено в восточной части Краснодарского края и в северо-западной части муниципального образования Лабинский район. Город Лабинск находится в 200 км. от краевого центра – города Краснодара, и является административным центром муниципального образования.

Кроме территории города Лабинска в городское поселение входят п Прохладный и х. Заря Мира. Основную часть территории Лабинского городского поселения занимают земли города Лабинска.

Территория города располагается вдоль правого берега реки Лаба. По жилой территории восточной части города с юга на север протекает река Кукса.

Город Лабинск обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Аэродром местных авиалиний, расположенный в восточной части города, в настоящее время не функционирует.

Через город проходит тупиковая железнодорожная ветка Курганная –Шедок. Железная дорога проходит внутри жилой зоны и делит город на две части. Станция Лабинская обслуживает и пропускает транзитные пассажирские и грузовые потоки.

Внешняя автодорожная сеть представлена автодорогой федерального значения Подъезд к г. Майкопу от М29 «Кавказ», проходящей в настоящее время по северной части города. А также автодорогами территориального значения: северный подъезд к г. Лабинску, г.Усть-Лабинск - Лабинск - ст.Упорная, г.Лабинск – пгт. Мостовской – граница Карачаево-Черкесской Республики. По автодорогам внешней сети осуществляется автобусное сообщение с населенными пунктами прилегающих муниципальных образований и с г.Краснодаром. Все пассажирские перевозки осуществляются с Лабинского автовокзала и автостанции на ул. Халтурина.

Поверхность территории городского поселения относительно ровная, с пологим (менее 1 %) уклоном на северо-восток. В западной части территории развита сеть естественных и искусственных мелких водотоков, тесно связанных между собой. Перепад высотных отметок в пределах города (с севера на юг) достигает 70 метров, абсолютные отметки 234 м, в районе пос. Прохладного, до 302 м над уровнем моря в районе пос. «Заря Мира».

Основная часть территории городского поселения расположена в границах города Лабинска и относится к категории земель населённого пункта.

В границах города расположены территории, имеющие различное функциональное назначение и относящиеся по использованию к определённым функциональным зонам:

- жилой зоне;

- производственной зоне;

- общественно-деловой зоне;

- зоне инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоне сельскохозяйственного использования;

- зоне рекреационного назначения;

- зоне особо охраняемых территорий;

- зоне специального назначения;

- зоне размещения военных объектов.

Функциональное зонирование города исторически складывалось на основе развития транспортного узла железных и автомобильных дорог и с учетом природных факторов – рек и рельефа местности.

Территория города в границах поселения составляет 3544,57 га.

В планировочном отношении город представляет собой единое компактное планировочное образование, протяженностью с юга на север 18 км. и с запада на восток – 6 км., расположенное на правом берегу реки Лаба. Основную часть территории города составляет жилая застройка.

Жилая зона в большей степени представлена застройкой усадебного типа. В то же время имеются территории секционной многоэтажной застройки, этажность которой составляет до 5 этажей. Большинство жилых кварталов занято одноэтажной усадебной застройкой. Многоэтажная застройка в основном располагается в южной части города. На территории города в большемерных кварталах индивидуальной жилой застройки имеются вкрапления секционной застройки.

Существующая планировочная структура территории города представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной площади. Улицы в основном расположены с северо-запада на юго-восток и с юго-запада на северо-восток, частично ориентированы на р.Лаба. Благоустройство реки Лаба на территории населенного пункта отсутствует.

Производственная зона города сложилась в основном в южной и центральной части города, а также вдоль железнодорожной магистрали. Целый ряд промышленных предприятий рассредоточены в жилой зоне города. Большинство предприятий, находясь в жилой зоне города, не имеют необходимых разрывов от жилой застройки.

Зона общественно-делового назначения представлена общегородским центром и подцентрами обслуживания, расположенными в жилых районах города.

Существующий городской центр сформировался линейно на ул.Ленина, ул. Красной. Городской центр многофункционален. Он делится на административно-хозяйственную, культурно-просветительскую и торговую часть. В его состав входят учреждения городского и межселенного значения: административные здания, здания милиции, нарсуда, прокуратуры, банки, главпочтамт и узел связи, гостиница, Дом культуры, кинотеатры, учебные высшие и средние заведения, автовокзал, магазины продовольственные и промтоварные, торговые комплексы и рынки.

Планировочным ядром центра является площадь у здания администрации муниципального образования.

Среди жилой застройки находятся участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. В северной части города на ул.Леонтьева находится районный больничный комплекс.

Физкультурные сооружения города представлены территорией стадиона в центральной части города на ул. Мира, стадионом в восточной части города на ул. Юбилейной и детской спортивной школой на ул. Калинина.

В зону рекреационного назначения входят городские парки и скверы, а также лесопарковая зона в пойме реки Лаба.

Город недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площадей, сосредоточенных вдоль улиц Красной и Ленина, городским парком культуры и отдыха на пересечении ул. Ленина и ул.Советской, ул. 40 лет Октября, а также парком 30-лет Победы в пойме реки Лаба. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Зону особо охраняемых территорий составляют памятники истории, культуры и архитектуры с соответствующими охранными зонами, прибрежные зоны реки Лаба и реки Кукса. В настоящее время на территории городского поселения располагается 63 объекта историко-культурного наследия, 37 из которых включены в государственный реестр памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству, и 11 объектов археологического наследия. В результате обследования ОАО «Наследие Кубани», выполненного в 2006 году, выявлено 26 объектов, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как представляющие архитектурную ценность.

В настоящее время в городском поселении активно эксплуатируется месторождение природно-столовых гидрокарбонатно-натриевых вод, по минерализации и солевому составу аналогичных прославленной минеральной воде Баден-Баден. На территории ОАО «Санаторий «Лаба», пропускной способностью 10 000 человек в год, функционируют две скважины по добыче минеральной воды. Вода скважины 1-Л БИС (глубина 2270 метров) высокотермальная (104 градуса по Цельсию) высокоминерализованная (13 гр/л) хлоридно-натриевая, йодобромная, ортоборная, кремнистая,  – для наружного применения. Минеральная вода  скважины 2-Л (глубина 450 метров) слабо минерализованная (1,08 г/л), субтермальная (28 градусов по Цельсию) гидрокарбонатно-натриевая, лечебно-столовая.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными и железнодорожными магистралями, городскими улицами и объектами транспортного обслуживания – автомобильными и железнодорожным вокзалами, паркингами, транспортными развязками, объектами автосервиса и т.д.

Благоустройство существующих улиц имеет различную степень:

-	выше - в центральной части города,

-	ниже - на окраинах.

Составляющими инженерной инфраструктуры, входящими в данную зону, являются линейные инженерные объекты – линии ВЛ, магистральные трубопроводы, а также головные объекты инженерной инфраструктуры: очистные сооружения, водозаборы, ГРС, трансформаторные подстанции и т.д.

В зону сельскохозяйственного использования входят: пахотные земли, расположенные в северной и юго-западной части города, садоводческие товарищества, сельскохозяйственные производственные участки.

К зоне специального назначения относятся действующее и закрытое кладбища, свалки мусора. В настоящее время действующее кладбище расположено к востоку от города, на землях Лучевого сельского поселения. Закрытое для захоронения кладбище расположено в жилой застройке города по улице Победы. Свалка мусора расположена в северо-восточной части города с соблюдением 1000 м зоны до жилой застройки.

Существующая территориально-планировочная организация города представлена двумя районами: «центральным» и «восточным».

Железная дорога разделяет город на два условных планировочных района – «центральный» и «восточный». Связь между планировочными районами осуществляется по трем железнодорожным переездам.

Центральный планировочный район расположен между поймой реки Лаба и железнодорожной веткой Курганная – Шедок. Данный планировочный район является основной частью жилой территории городского поселения. Большую часть территории планировочного района составляет жилая застройка.

Основную часть застройки составляют кварталы индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. В южной части планировочного района имеются кварталы секционной застройки до 5-ти этажей. Северная часть центрального планировочного района до федеральной дороги «Подъезд к г.Майкопу от М29 «Кавказ» представляет собой территорию индивидуальной жилой застройки, розданную по проекту планировки и частично освоенную.

Общественный центр города расположен в исторически сложившемся центре, где сосредоточены учреждения обслуживания. Общественный центр носит линейный характер и формируется вдоль улицы Красной.

Центр многофункционален. В его состав входят учреждения городского и межселенного значения: административные здания, здания милиции, нарсуда, прокуратуры, банки, главпочтамт и узел связи, гостиница, Дом культуры, кинотеатры, учебные высшие и средние заведения, автовокзал и железнодорожный вокзал, магазины продовольственные и промтоварные, торговые комплексы и рынки. В городском центре сосредоточены большинство объектов историко-культурного наследия городской территории.

В южной части планировочного района располагается «южная» производственная зона, имеющая территориальные резервы для развития. В центральной части, вдоль железнодорожной ветки, сформировалась производственная зона, состоящая, в основном, из производственных территорий обслуживающих железную дорогу. В северной части планировочного района между ул. Заслонова, железнодорожной веткой и федеральной автомобильной дорогой располагается «северная» производственная зона. Кроме того ряд промышленных предприятий расположен в жилой зоне города без необходимых разрывов от жилой застройки.

Восточный район представляет собой территорию развивающейся жилой застройки, размещенную между железнодорожной магистралью, федеральной автодорогой и автомобильной дорогой г.Усть-Лабинск-г. Лабинск – ст.Упорная.

В настоящее время здесь образовался массив индивидуальной жилой застройки, который на перспективу предполагается развить в виде планировочного района до существующей автомобильной дороги. На ул. Центральной сформировался общественный подцентр восточного планировочного района.

Восточная часть населенного пункта объектами обслуживания населения обеспечена не достаточно. В восточной части города на территории санатория «Лаба» находятся Лабинские месторождения минеральной воды.

Производственные предприятия на территории восточного планировочного района расположены хаотично, без учета санитарных разрывов.

1.3.4. Население

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из наиболее острых социальных проблем страны, Лабинское городское поселение не является исключением.

Численность населения Лабинского городского поселения по состоянию на 01.01.2007 года составила 63 100 человек, в том числе

-г.Лабинск – 61156 чел.,

-п.Прохладный – 1807 чел.,

-х.Заря мира – 137 чел.

В общей численности населения Лабинского района Лабинское городское поселение занимает 62,3 %.  Медианный (средний) возраст населения составляет для мужчин – 34,6 лет, для женщин – 40,9 лет.

Данные о возрастном составе населения представлены в таблице 8.

Структура возрастного состава населения

Лабинского городского поселения

Таблица 8

| № п/п | Возрастная структура населения | 1989 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % |
| 1 | Городское население: | 57762 | 100,0 | 61156 | 100,0 |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 13350 | 23,1 | 10502 | 17,2 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 31038 | 53,7 | 36456 | 59,6 |
| 1.2.1 | -мужчины 16 -59 | 15867 | 27,5 | 18238 | 29,8 |
| 1.2.2 | -женщины 16 - 54 лет | 15171 | 26,2 | 18218 | 29,8 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 13374 | 23,2 | 14198 | 23,2 |
| 2 | Сельское население: | 1498 | 100,0 | 1944 | 100,0 |
| 2.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 377 | 25,1 | 347 | 17,8 |
| 2.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 807 | 53,9 | 1109 | 57,0 |
| 2.2.1 | -мужчины 16 -59 | 389 | 26,0 | 571 | 29,4 |
| 2.2.2 | -женщины 16 - 54 лет | 418 | 27,9 | 538 | 27,6 |
| 2.3 | Население старше трудоспособного возраста | 314 | 21,0 | 488 | 25,1 |

Демографическая ситуация в городском поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов.  Среди основных проблем:

- естественная убыль населения, т.е. высокая смертность и низкая рождаемость. Показатель естественной убыли населения в 2006 году составил 4,9 промилле  (по Краснодарскому краю – 4,4 промилле),

- относительно быстрые темпы «старения» населения, высокая нагрузка на трудоспособное население, создаваемая пенсионерами (численность пенсионеров к численности  населения в трудоспособном возрасте составляет по городу - 38,9%, по сельским населённым пунктам – 45,4 %).

Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности на территории поселения не более 3.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала играет механическое движение населения (миграция).

В середине 90-х годов показатель миграционного прироста на территории Лабинского городского поселения составлял 15,1 промилле, естественная убыль населения – 5,6 промилле. Мигранты полностью компенсировали потери населения вследствие превышения смертности над рождаемостью и обеспечивали ежегодное пополнение человеческих ресурсов поселения в среднем на 550 человек.

С конца 90-х годов произошёл спад миграционной активности, на протяжении нескольких лет демографическая ситуация на территории городского поселения ухудшалась как за счёт естественной убыли, так и вследствие миграционного оттока населения.

В 2004-2008 годах наметились положительные сдвиги в демографических процессах, протекающих на территории городского поселения, которые могут рассматриваться как начальные шаги на пути к выходу из демографического кризиса: повысилась рождаемость, снизилась смертность. Начиная с 2006 года, количество прибывших мигрантов на территории поселения превышает количество выбывших, полностью компенсируя естественную убыль и обеспечивая незначительный рост численности населения.

В настоящее время для городского поселения важно обеспечить регулирование миграционных процессов, в первую очередь это касается внешних миграционных потоков. Особое значение имеет создание благоприятных условий для закрепления молодых специалистов, приехавших в поисках работы, а также молодежи, получающей образование в высших и среднеспециальных учебных заведениях города. В условиях суженного режима воспроизводства населения важно не допустить оттока людей за пределы городского поселения, особенно трудоспособного возраста.

Таким образом, проведенный анализ развития демографической ситуации на территории Лабинского городского поселения показал, что:

- в последние годы прослеживается тенденция незначительного роста численности населения, обусловленная сочетанием более низкого по сравнению с предыдущим периодом уровня естественной убыли населения с одной стороны а, с другой, - ростом показателей механического прироста населения;

- основные показатели демографической ситуации отличаются от среднекраевых значений: более высокие показатели естественной убыли населения сочетаются с невысоким миграционным приростом;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что вызывает высокую смертность населения);

- в возрастной структуре сохраняется тенденция, совпадающая с общей по краю – сокращение доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличение доли населения пенсионного возраста;

- при относительно стабильной численности населения, значительно увеличилась доля трудоспособного населения, что является положительным фактором в формировании трудовых ресурсов поселения и района.

1.3.5. Жилищный фонд

Жилищный фонд Лабинского городского поселения по состоянию на 01.01.2007 года составлял 1381,2  тыс.м2 общей площади.

Жилищный фонд представлен домами 1-2-этажной индивидуальной застройки и 2-5- этажной многоквартирной застройки. Преобладает 1-этажная индивидуальная застройка усадебного типа.

Согласно данным филиала ГУП КК «Краевая техническая инвентаризация» по городу Лабинску:

- на территории г.Лабинска жилищный фонд составляет 14544 жилых здания общей площадью 1346,0 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жилищным фондом на территории г.Лабинска составляет 22,0 м2 на человека;

- на территории п.Прохладный жилищный фонд составляет 443 жилых здания общей площадью 32,7 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляет 18,1 м2 на человека;

- на территории х.Заря Мира жилищный фонд составляет 55 жилых здания общей площадью 2,5 тыс. кв. метров.  Средняя обеспеченность жилищным фондом составляет 18,1 м2 на человека.

Практически весь жилищный фонд городского поселения находится в частной собственности - 99,0 %. Основная часть жилищного фонда представлена домами от 30 до 65 % износа – 57 % от общей площади жилого фонда.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на территории поселения отсутствует.

Жилищная обеспеченность в среднем по Лабинскому городскому поселению составляет 21,9 кв. м общей площади на 1 жителя при среднекраевой 19.0 кв.м. (Краснодар – 20,7).

Основные показатели, характеризующие жилищный фонд Лабинского городского поселения, представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 1381,2 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1 | государственной, муниципальной собственности | тыс.м2/% | 11,0/0,8 |
| 1.2 | ведомственной собственности | тыс.м2/% | 2,8/0,2 |
| 1.3 | частной собственности | тыс.м2/% | 1367,4/99,0 |
| 2 | Число квартир в секционных домах. | шт. | 5891 |
| 3 | Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | кв.м. | 21,9 |
| 4 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2/% | 0/0 |
| 5 | Площадь жилищного фонда, оборудованная |  |  |
|  | -водопроводом | % | 78,1 |
|  | -канализацией | % | 75,0 |
|  | -центральным отоплением | % | 86,4 |
|  | -газом | % | 89,2 |
|  | -ваннами (душем) | % | 65,0 |
|  | -горячим водоснабжением | % | 65,4 |
|  | -напольными электроплитами | % | 0,6 |
| 7 | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 общей площади | 27,0 |

Период с 2000 по 2007 годы характеризуется интенсивным строительством индивидуального жилья. В 2007 г. на территории города Лабинска введено в эксплуатацию 168 объектов ИЖС или 27 тыс. м2 жилья.

В настоящее время на территории города ведется строительство комплекса 4-х 18-ти квартирных жилых домов улучшенной планировки общей площадью 6,5тыс. м2, готовится проектная документация на строительство 2-х 60-ти квартирных жилых домов за  счёт привлеченных средств инвесторов.

1.3.6. Структура обслуживания

Город Лабинск является административным центром Лабинского района и Лабинского городского поселения, что обусловило создание на его территории развитой сети  учреждений обслуживания, в состав которой входят объекты  городского, межселенного и районного значения.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в общественном центре города размещены: здания районной и городской администрации, узел связи, главпочтамт, милиция, здания городского и районного судов, банков, здания управлений промышленно- производственных и коммунальных объектов и другие.

Сеть учреждений культуры города представлена городским Домом культуры, 3 клубами (Клуб микрорайона «300-й квартал», Клуб посёлка сахарного завода, Клуб УПП ВОС);  киновидеоцентром «Восход»; культурно-досуговым центром, музеем истории и краеведения, детской школой искусств, двумя библиотеками.

В настоящее время в городе функционируют десять средних общеобразовательных школ общей проектной вместимостью – 7 292 учащихся. Кроме того, имеется начальная общеобразовательная школа, открытая (сменная) общеобразовательная школа и специальная коррекционная школа для детей с отклонениями в развитии, межшкольный учебный комбинат, 4 учреждения дополнительного образования.

На территории города функционируют учреждения начального профессионального образования

-ГОУ НПО ПУ – 43  на 600 учащихся

- ГОУ НПО ПУ – 14 на 360 учащихся

средние специальные и высшие учебные заведения:

- ГОУ СПО Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум», на 1150 учащихся;

- ГОУ СПО «Лабинский медицинский колледж» на 500 учащихся;

- Лабинский филиал Армавирского финансово-экономического института на 700 учащихся.

Детские дошкольные учреждения насчитывают  1 614 мест – 15 детских садов, один из них с начальной школой.

Охват детей общественным дошкольным образованием составляет 47% и потребность в услугах дошкольного образования постоянно возрастает.

Главным звеном в здравоохранении Лабинского городского поселения является МУЗ «Центральная районная больница», которая осуществляет специализированную медицинскую помощь по основным ее видам и организационно-методическое руководство всеми медицинскими учреждениями района. В своем составе ЦРБ имеет следующие структурные подразделения: стационар с основными специализированными отделениями, поликлинику с консультативными приемами врачей-специалистов, лечебно-диагностические отделения, организационно-методический кабинет, отделение скорой и неотложной медицинской помощи и прочие структурные подразделения.

Кроме того, в систему здравоохранения города Лабинска входят:

- поликлиника поселка сахарного завода;

- стоматологическая поликлиника на 414 посещений в смену;

- психоневрологический диспансер на 25 коек и 36 амбулаторных посещений в смену;

- дерматолого-венерологический диспансер на 25 коек и 46 посещений в смену;

- противотуберкулезный диспансер на 35 посещений.

Всероссийскую известность имеет здравница Краснодарского края санаторий «Лаба». Санаторий имеет два спальных корпуса: один располагается в центре города в пределах парковой зоны (спальный корпус №2 , ул. Красная, 10), другой на окраине города Лабинска, с не менее живописным парком и озерами (спальный корпус №1, ул. Водоисточная, 1).

Санаторий работает круглый год, принимает взрослых и детей с 4-х летнего возраста, рассчитан на 540 койко - мест.

Лечебно-оздоровительная база санатория основана на природных факторах. В основном применяется бальнеолечение, грязелечение и климатолечение, а также: физиотерапевтическое лечение, массаж, лечебная физкультура, лазеротерапия.

Минеральную воду, применяемую в лечении, добывают на территории санатория. Функционируют две скважины по добыче минеральной воды.

Грязелечение осуществляется привозной Тамбуканской сульфидной грязью (Есентукского месторождения), которая обладает мощным противовоспалительным и рассасывающим эффектом.

В санатории «Лаба» имеются неврологическое, эндокринологическое, офтальмологическое, гинекологическое, гастроэнтерологическое, кардиологическое отделения.

На базе санатория открыт диагностический центр, где ведут консультативный прием врачи различных специальностей, функционирует кабинет лазеротерапии, в котором наряду с традиционными процедурами, применяются внутривенное лазерное облучение крови, лазерное дробление камней в почках, желчном пузыре и т. п.

На территории Лабинского городского поселения находится более 100 спортивных сооружений: 1 стадион, несколько футбольных полей, спортивные площадки и спортивные залы, 1 плавательный бассейн, сооружения для стрелковых видов спорта.

На территории города расположены пять спортивных школ:

-ДЮКФП – детско-юношеский клуб физической подготовки,

-ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа единоборств,

-ЛСЮтур – Лабинская станция юных туристов,

-СДЮШОР – специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо и самбо,

- ДЮСШ ИВС – детско-юношеская спортивная школа игровых видов спорта.

В спортивных школах города занимается более 3 тысяч человек.

В городе Лабинске имеется стадион «Труд», рассчитанный на 4000 посадочных мест с футбольным полем площадью более 4000 кв.м, спортивными площадками для различных видов спорта. Общая площадь стадиона – 3,62. га.

В настоящее время завершается реконструкция стадиона: достроен новый тренажерный зал, отремонтирована восточная трибуна, проводится капитальный ремонт бассейна.

В 2006 году на территории городского парка построена современная спортивная площадка с резиновым покрытием. В 2007 году начато строительство универсального спортивного комплекса по ул. Лермонтова.

На территории города осуществляют свою деятельность 884 предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: из них 682 предприятия розничной торговли, 79 предприятий общественного питания, 123 объекта бытового обслуживания населения.

Розничная торговая сеть города представлена в основном стационарными магазинами и павильонами площадью от 20 до 1000 кв.м. Наиболее крупными предприятиями розничной торговли на территории города являются: торговый центр «Черемушки», который включает в себя круглосуточный продовольственный магазин и продовольственный рынок; супермаркет «Экватор», магазин «Техностиль», торговый центр «Галерея», торговый центр по реализации электробытовой техники и других промышленных товаров «Орбита-2» торговой площадью 3600 кв.м. и др.

На территории Лабинского городского поселения 7 рынков на 3255 торговых мест, из них 4 универсальных и 3 специализированных.

В городе функционируют 2 отделения связи, 2 отделения сбербанка.

Жители сельских населённых пунктов Лабинского городского поселения пользуются услугами учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территории города Лабинска.

1.3.7.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории г. Лабинска Краснодарского края.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

просадка грунтов;

землетрясения.

Просадка лёссовидных суглинков проявляется в результате их замачивания, процесс распространён в северной части города (мкр. «Хлеборобный»).

Сейсмичность района – 7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории г.Лабинска имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

подтопление;

затопление в паводки вдоль русла и в понижениях;

оврагообразование;

оползни;

В пределах территории города процессы подтопления и затопления связаны напрямую и захватывают до 50% плошади города. Главным образом они распространены на западной окраине города, где прослеживаются в виде полосы шириной 1 -2 км вытянутой с севера на юг и затрагивают следующие объекты: пос.Прохладный, Северную промзону, микрорайоны «Виноградный», «Виноградный-2», «Плодосовхоз», «Предгорье» и прилегающие районы города.

Как наиболее вероятные причины подтоплений здесь, можно отметить: нарушенный естественный поверхностный сток; засорения существующих русел рек и каналов; барражный эффект от железнодорожного полотна которое в ряде случаев являлось искусственной границей зоны подтопления.

В западной части города подтапливается пойменная часть (высокая пойма р. Лабы) главным образом это связано с подъёмом уровня реки.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад искусственных прудов, в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

Затопление территории г. Лабинск встречается флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы реки Лаба. На реке Лаба  пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках.

Эрозия береговой линии в настоящее время в результате строительства защитной дамбы имеет незначительное распространение в южной части города (район ЖБИ).

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории г. Лабинска.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как: количество и режим выпадения осадков; геоморфологические условия формирования водных потоков; свойства горных пород и особенности их залегания; характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Сток большинства мелких и части средних рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к средним течениям крупных и средних рек (р. Лаба; р. Кукса).

Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдоль береговых обвальных или оползневых уступов. Высота, которых колеблется от 3 до 30 метров. Почти не сопровождается эрозия  обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас.

Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях (долина р. Лабы).

Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные не размываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60-100 м/год, или до 10-20 метров за один паводок (р. Лаба).

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для г. Лабинска составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Меньшей частью – оврагами средней и малой активности приуроченными к пойменным террасам рек Лаба и Кукса.

Вдоль берегов реки Лаба на территории г. Лабинска развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, они могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Опасные метеорологические явления:

На территории г.Лабинска основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

ураганные ветры,

ливневые дожди с грозами и градом,

снегопады,

обледенения,

жара.

Ураганные ветры. Преобладающими ветрами в г. Лабинске как в годовом, так и в теплом периодах являются ветры юго-восточного направления. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осеннее зимний период – 2,4-3,4 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) –52. В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Ливневые дожди. Среднегодовая сумма осадков составляет 742 мм. Распределение осадков в течение года довольно равномерное. Осадки холодного периода (с ноября по март) составляют 272 мм, осадки теплого периода (с апреля по октябрь) – 470 мм. Ливневый дождь с количеством осадков max – 130 мм за 1 час.

Град с диаметром градин 20-31 мм.

Снегопады. Зима мягкая с осадками смешанного характера в виде снега и дождя. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 52 дня. Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения г.Лабинска.

Жара. Лето жаркое, начинается во второй половине мая, абсолютный максимум температуры воздуха + 41° С, средняя продолжительность летнего периода от 90 до 140 дней. Самым жарким месяцем в году является июль со среднемесячной температурой  + 25° С.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

Промышленные аварии и катастрофы:

химически опасные объекты экономики,

пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики,

На территории г.Лабинск располагается 2 объекта ХОО – Аммиачно-холодильная установка (3,5 т) ОАО «Сыродел» (г. Лабинск, Северная промзона) 3 класса опасности, Аммиачно-холодильная установка (6 т) ЗАО «Мясокомбинат» (г. Лабинск, Северная промзона), 3 класса опасности.

| Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны | Единицы измерения | Наименование АХОВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак 3,5т | Аммиак 6т |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 1,286 | 1,654 |

При максимальных по последствиям авариях на ХОО, сопровождающимся выбросом АХОВ, часть территории г. Лабинска (северная зона города) окажется в зоне химического заражения.

На территории города осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, СУГ, лакокрасочная продукции, растворители, зерновая пыль.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

| Местоположение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (наибольшая емкость) | Класс опасности | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лабинск, Северная промзона | 1. Резервуарный парк для хранения ГСМ (ориент. поз. 300) | нефтепродукты | 200 т (осредненная 50 м3) | 4 | 48,75 | 207 |
| г. Лабинск, Южная промзона | 2. Резервуарный парк для хранения сжиженного газа (ориент. поз. 310) | Газ | 500 м3 (осредненная 100 м3) | 4 | 84,25 | 356 |
| г. Лабинск, А/д Лабинск- -Ахметовская | 3. АЗС № 217 (ориент. поз. 298) | нефтепродукты | 15 т (осредненная 8 м3) | 5 | 22 | 113 |
| г. Лабинск, ул.Бабушкина | 4. АЗС (ориент. поз. 301) | нефтепродукты | 100 т (осредненная 25 м3) | 4 | 36 | 165 |
| г. Лабинск, угол ул.Шевченко и ул.Школьная | 5. АЗС № 3 (ориент. поз. 312) | нефтепродукты | 80 т (осредненная 25 м3) | 4 | 36 | 165 |
| г. Лабинск, ул.Леонтьева | 6. АЗС № 38 (ориент. поз. 240) | нефтепродукты | 5 т | 5 | 20,25 | 105 |
| г. Лабинск, ул.Турчанинова | 7. АЗС № 76 (ориент. поз. 248) | нефтепродукты | 5 т | 5 | 20,25 | 105 |
| г. Лабинск, Северная промзона | 8. АЗС № 1 (ориент. поз. 312) | нефтепродукты | 19 т (осредненная 8 м3) | 5 | 22 | 113 |
| г. Лабинск, ул.Калинина | 9. АЗС № 2 (ориент. поз. 312) | нефтепродукты | 8 т | 5 | 24,75 | 123 |
|  | 10.ОАО «Лабинскрайгаз» (поз. 237) | Газ | 0,3 т | 5 | 10 | 64 |
|  | 11. ЗАО «Химик» (поз. 247) | Лакокрасочная продукция, растворители | 100 т (пластиковые бутыли по 5 л) | 4 | 74,75 | - |
|  | 12. Госпредприятие «Лабинскнефтепродукт» (поз. 274) | нефтепродукты | принимается осредненная вместимость резервуара 50 м3 | 4 | 48,75 | 207 |
|  | 13.ОАО «Лабинский элеватор» (поз. 275) | Зерновая пыль |  | - | В пределах зданий |
| 2 шт. сущ. | 14. ГРС (поз. 311) | Газ | Аварии на сетях газоснабжения |
| 3 шт. сущ. | 15.АЗС (поз. 312) | нефтепродукты | принимается осредненная вместимость резервуара 25 м3 | 4 | 36 | 165 |
| 1 шт. проект. | 16.АЗС (поз. 313) | нефтепродукты | принимается осредненная вместимость резервуара 25 м3 | 4 | 36 | 165 |

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

В результате аварий элеваторе (поз. 275 по ГП) возможны: у зданий – средние разрушения; у персонала объекта (ремонтных рабочих в помещении элеватора – 2-3 человека) – серьезные контузии, повреждения органов слуха, ушибы и вывих конечностей, при нахождении в помещении где произошел взрыв.

Опасные происшествия на транспорте:

авто- , железнодорожный, воздушный транспорт.

Наибольшую опасность для г. Лабинска представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по железнодорожной сети. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак, хлор, нефтепродукты.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ; возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов; перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн; природные пожары на пути следования состава; износ оборудования железнодорожных путей; нарушения Правил железнодорожных перевозок; ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и др.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

| Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны | Единицы измерения | Наименование АХОВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак | Хлор |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 7,1 | 55,9 |

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория г. Лабинска окажется в зоне химического заражения.

| Наименование объекта | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- |
| Ж/д цистерна с нефтепродуктами, 60 м3 | 60 | 201 |
| Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3 | 30 | 109 |
| Автоцистерна с СУГ, 16 м3 | 56 | 194 |

Согласно п. 3 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г., уровень аварийности самолетов не могут быть идентифицированы точно, при крушении аэротранспорта опасности подвергается район крушения (обломки самолета).

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

пожары в зданиях (жилых и общественных),

аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения;

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Также на территории г.Лабинска возможно осуществление террористических актов.

1.3.8.  Санитарное состояние

В настоящее время санитарное состояние города Лабинска  характеризуется следующим образом.

Город Лабинск характеризуется развитой производственной зоной. На его территории функционирует 45 предприятий пищевой промышленности, 25 промышленных предприятий и 2 автотранспортных предприятия. Основная часть промышленных предприятий расположена в южной и северной  производственной зоне. Однако ряд предприятий размещается в жилой зоне без соблюдения необходимых разрывов до жилой застройки. В производственных зонах промышленные объекты размещаются без учёта функционального зонирования территории по классу вредности. Между промышленными предприятиями не соблюдаются технологические и санитарные разрывы.

Существующая центральная часть территории города практически полностью исчерпала возможность дальнейшего развития. Наиболее перспективной является возможность развития г. Лабинска в восточном планировочном районе до автомобильной дороги г.Усть-Лабинск-г. Лабинск – ст.Упорная.

В существующих детских дошкольных учреждениях наблюдается большая переуплотненность. Недостаточно зелёных насаждений общего пользования. Плохо озеленены улицы в жилой застройке. В восточной части города находится Лабинские месторождения минеральной воды, вокруг которого образовалась жилая территория. В зоне этого месторождения следует осуществлять застройку в соответствии с требованиями «Положения о курортах».

Требуется организация городской территории со стороны реки Лаба. В городе отсутствует набережная вдоль реки. Течение реки бурное, русло меняется в зависимости от времени года. Берег реки подвержен эрозии и разрушению. Требуется проведение мероприятий по берегоукреплению и создание современной благоустроенной набережной.

В городе практически отсутствует ливневая канализация (за исключением центра города). В результате чего происходит подтопление части городской территории. Большой проблемой городской территории является русло реки Кукса, которая протекает по территории жилой застройки и также является источником подтопления.

Самой острой проблемой является недостаточное обеспечение территории жилой зоны города инженерной инфраструктурой. Централизованная канализационная сеть покрывает потребности населения города на 23,5%. Канализованы в общегородскую сеть на 100% только многоэтажные многоквартирные жилые дома, а также 6 школ, 7 детских дошкольных учреждений, 5 предприятий пищевой промышленности, 9 предприятий общественного питания, 5 предприятий торговли.

Недостаточен уровень водообеспечения. Обеспеченность централизованным водоснабжением 79,4%. В плохом состоянии находятся водопроводные сети города, требуется замена тепловых и канализационных сетей.

Через город Лабинск с севера на юг проходит линия железной дороги (протяженностью около 18 км. по территории города) со станцией «Лабинская». Часть индивидуальных жилых домов, расположенных вдоль железной дороги, находятся в шумовой зоне от неё.

В восточной части города размещен аэродром категории «Е», шумовая зона которого покрывает значительную часть существующей жилой застройки территории города.

Действующая свалка расположена на северо-восточной окраине г. Лабинска. Площадь свалки составляет  24 га.  Размер СЗЗ 1000 м. Санитарно-защитная зона - выдерживается. Площадь свалки заполнена отходами на 30%.

Свалка эксплуатируется с нарушениями установленных требований, а именно: не имеет ограждения, отсутствуют контрольные скважины, нарушается технология захоронения отходов, в летнее время имеют место возгорания отходов.

В городе отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между промышленными предприятиями и жилой зоной, между автотрассой с интенсивным движением и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг декоративных водоемов города, зоны отдыха на р. Лаба.

1.3.9. Существующий баланс территории

г. Лабинск

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 3544,57 | 100,00 | 579,59 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 1222,54 | 34,49 | 199,91 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 1163,16 |  |  |
| 1.2. | Малоэтажная секционная застройка | 24,65 |  |  |
| 1.3. | Средне- и многоэтажная секционная застройка | 34,73 |  |  |
| 1.4. | Резервные территории жилой застройки |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 78,97 | 2,23 | 12,91 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 37,27 |  |  |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | 41,70 |  |  |
| 3. | Производственные территории | 452,66 | 12,77 | 74,02 |
| 3.1. | В том числе |  |  |  |
|  | резерв производственной зоны |  |  |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 861,17 | 24,30 | 140,82 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 851,87 |  |  |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | 9,30 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 21,10 | 0,60 | 3,45 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 446,78 | 12,60 | 73,06 |
| 7. | Зона специального назначения | 16,93 | 0,48 | 2,77 |
| 8. | Прочие | 444,42 | 12,55 | 72,67 |
| 8.1. | Водная поверхность | 48,77 |  |  |
| 8.2. | Пустыри, свободные земли | 395,65 |  |  |
| 9. | Итого | 3544,57 | 100,00 | 579,61 |

2.  Проблемы и направления комплексного развития

города Лабинска

Перспективы развития города Лабинска связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием крупного муниципального образования Лабинский район общей площадью 3544,57 га. с численностью населения 61,156 тыс. человек, центром которого он является.

г. Лабинск уже в настоящее время обладает достаточным для малого города производственным потенциалом, основу которого составляют пищевая и перерабатывающая отрасль, а также в меньшем объеме химическая и добывающая промышленности. При условии роста объемов производства продукции сельского хозяйства, прилегающего к городу района, возможно дальнейшее развитие и реструктуризация смежных производств промышленности – предприятий переработки, электроэнергетики, легкой и медицинской промышленности.

Большое значение для социально-экономического развития города имеют внешние транспортные связи:

- Автомобильная дорога федерального значения Подъезд к г. Майкопу от М29 «Кавказ» и автомобильные дороги значения северный подъезд к г.Лабинску, г.Усть-Лабинск - Лабинск - ст.Упорная, г.Лабинск – пгт.Мостовской – граница Карачаево-Черкесской Республики связывают город с другими населенными пунктами края и способствуют дальнейшему росту грузоперевозок.

- Развитие железнодорожной станции Лабинская с организацией прирельсовых погрузочно-разгрузочных фронтов, сортировочных парков и путевого хозяйства.

- Вынос аэродрома категории «Е» в восточную часть города со строительством новой взлетно-посадочной полосы, с соблюдением шумовой зоны, будет способствовать увеличению грузо- и пассажиро- перевозок, а также развитию жилой застройки в восточном направлении.

Занимая удобное географическое положение, располагаясь на важных транспортных артериях Краснодарского края, город Лабинск в то же время имеет ряд существенных факторов, ограничивающих его территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

- с западной стороны развитие города ограничено рекой Лаба с её развитой поймой и извилистыми берегами;

- в южном направлении развитие ограничено промзоной города;

- в северном направлении развитие жилой застройки возможно лишь до федеральной автомобильной дороги;

- в восточной части города развитие жилой зоны возможно до автодороги г.Усть-Лабинск - Лабинск - ст.Упорная.

Поэтому одной из главных задач нового генерального план является градостроительный прогноз перспективного направления развития города и городского округа на расчетный срок (до 2028 года) и направление его возможного развития за расчетный срок (до 2043 года).

В составе генерального плана рассматриваются следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития г. Лабинска, как крупного города в природном комплексе и в системе расселения Краснодарского края и близлежащих районов;

- преемственность тенденций территориальной и планировочной организации предшествующего генплана;

- комплексное решение экологических, экономических и градостроительных задач.

Кроме факторов, ограничивающих перспективы территориального развития города и поселения, на сегодняшнем этапе существует проблема неэффективности использования имеющихся в городе производственных площадей в существующих промзонах, а также наличие большого количества малых производственных территорий непосредственно в жилой застройке города. В существующих детских дошкольных учреждениях наблюдается большая переуплотненность.

Одной из основных задач генерального плана является определение наиболее рационального направления перспективного развития города, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геополитическим и другим условиям городского строительства.

Анализируя сложившуюся ситуацию использования городских территорий можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу возможно в северном направлении с выходом за федеральную автомобильную дорогу и в восточном направлении до категорированной автодороги г.Усть-Лабинск - Лабинск - ст.Упорная;

- территорией первой очереди строительства определена в основном территория в восточном планировочном районе, а также незастроенные участки в Центральном планировочном районе;

- развитие жилой зоны города за расчетным сроком возможно в северном направлении на землях расположенных за федеральной автомобильной дорогой;

- развитие производственной зоны города возможно в его южной части. В южном направлении дальнейшее развитие получит Южная промзона, т.к. здесь имеются свободные территории, на базе которых есть возможность создания профилированной производственной зоны с размещением значительного количества инвестиционных площадок, куда будет вынесена из жилой зоны основная часть экологически вредных предприятий;

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию города.

В результате предварительного обсуждения с администрацией г. Лабинска было принято решение о расширении границ города в юго-восточном направлении до объездной автодороги и в северной части до федеральной автомобильной автодороги.

Существенной проблемой города является затопление территорий водами р. Лаба, р. Кукса.

В пределах территории города процессы подтопления и затопления связаны напрямую и захватывают до 50% плошали города. Главным образом они распространены на западной окраине города, где прослеживаются в виде полосы шириной 1 -2 км вытянутой с севера на юг и затрагивают следующие объекты: пос.Прохладный, Северную промзону, микрорайоны: «Виноградный», «ВивоградныЙ-2», «Плодосовхоз», «Предгорье» и прилегающие районы города. Как наиболее вероятные причины подтоплений здесь, можно отметить:

- нарушенный естественный поверхностный сток;

- засорения существующих русел рек и каналов;

- барражный эффект от железнодорожного полотна, которое в ряде случаев являлось искусственной границей зоны подтопления.

В западной части города подтапливается пойменная часть (высокая пойма р. Лабы) главным образом это связано с подъёмом уровня реки.

С учётом анализа геологических и гидрогеологических изысканий в генеральном плане в целях предупреждения паводковых наводнений на территории г. Лабинска предусмотрено:

– устройство и крепление оградительных дамб правого берега р. Лаба;

– противопаводковые мероприятия на р. Кукса;

– строительство сети ливневой канализации с сооружениями;

– строительство очистных сооружений.

Данные мероприятия будут способствовать ликвидации условий, способствующих затоплению территории.

3.  Обоснование предложений по территориальному планированию городского поселения

3.1. Экономическая база развития Лабинского городского поселения

3.1.1. Тенденции и приоритеты экономического развития поселения

В основу экономического и градостроительного развития Лабинского городского поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, адекватно имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития Лабинского городского поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику, что обеспечит создание современных производств на территории поселения, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики города;

- повышение инвестиционной привлекательности территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

Основные направления социально-экономического развития Лабинского городского поселения определены на основе комплексных и целевых региональных и муниципальных программ, других документов стратегического характера, это, в первую очередь:

- Программа экономического и социального развития Краснодарского края на 2008-2012 годы;

- Схема территориального планирования Краснодарского края;

- Программа социально-экономического развития Лабинского городского поселения на период 2009-2011 годы;

- Стратегия социально-экономического развития Лабинского городского поселения на период до 2020 года.

Главным механизмом осуществления предлагаемых в генеральном плане направлений развития экономики является реализация мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

В «Схеме территориального планирования Краснодарского края» в качестве основных перспективных направлений развития территории Лабинского городского поселения и Лабинского района выделены:

1. Усиление агропромышленной специализации района за счет животноводства, перерабатывающих производств и кормопроизводства.

2.  Развитие туристско-рекреационной деятельности.

Определяющую роль в развитии Лабинского городского поселения играет город Лабинск — один из перспективных городов Юга Краснодарского края. Выгодное географическое положение, наличие рекреационной составляющей, мощный производственный и промышленный сектор экономики делают его способным оказать положительное влияние на развитие социально-экономической структуры всей Кубани и создают благоприятные условия для инвестирования.

Конкурентные преимущества города Лабинска:

- благоприятное географическое положение;

- относительно развитая транспортная система;

- наличие рекреационного природного комплекса;

- наличие минеральных источников питьевого и лечебного назначения (бутилирование и санаторно-курортное использование).

- многоотраслевая структура промышленного комплекса города

- наличие территориальных резервов для расширения площади застройки;

- высокий минерально-сырьевой потенциал (наличие разведанных запасов нерудных строительных материалов).

- наличие свободной рабочей силы;

- относительно низкий уровень населения с доходами ниже прожиточного уровня (22,1 % при среднекраевом показателе 25%).

- положительная и стабильная динамика экономического развития.

Барьеры в развитии города Лабинска и Лабинского городского поселения:

- сложная демографическая ситуация;

- удаленность от крупных транспортных систем;

- высокий моральный и физический износ техники и оборудования в АПК;

- достаточно высокая доля убыточных предприятий (18,5% за 2006 год);

- незначительный экспорт продукции производственных отраслей, отсутствие развитых экономических связей с потребителями товаров и услуг за пределами района и региона;

- низкий уровень привлечения прямых внешних, в том числе зарубежных инвестиций (уровень инвестиционной активности на душу населения в 3 раза ниже среднекраевого показателя);

- отсутствие масштабной системы инвестирования и кредитования в развитие инфраструктуры;

- низкая платежеспособность населения (отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму -1,16 при среднекраевом 1,78);

- низкие объемы жилищного строительства, неразвитость системы жилищного кредитования;

- нарастание дефицита инженерно-технического персонала, персонала рабочих специальностей.

Перспективы развития экономики Лабинского городского поселения невозможно рассматривать автономно, без учета развития всего Лабинского района.

В настоящее время социально-экономическая ситуация в Лабинском районе относительно благополучна, отсутствуют острые социальные проблемы, характерные для многих территорий Юга России. Однако текущее состояние Лабинского района связано с реализацией преимущественно инерционной модели развития, заключающейся в эксплуатации унаследованных, исторически сложившихся преимуществ и неполном использовании предпосылок для повышения конкурентоспособности и интенсификации социально-экономического развития территории. Другими словами, имеющиеся сравнительные преимущества не преобразуются в устойчивые конкурентные преимущества, которые могли бы стать основой высокого качества жизни населения города и района.

Положительные результаты, достигнутые в экономике города и района за последние годы, не оказали существенного влияния на рост реальных доходов населения. В расчете на душу населения показатель реальных доходов жителей Лабинского района почти вдвое ниже, чем в среднем по Краснодарскому краю.

Несмотря на стабильный рост объемов промышленного производства на предприятиях г.Лабинска, уровень развития отрасли не соответствует её потенциалу и потребностям

Для преодоления сложившегося несоответствия необходим поиск путей ускоренного экономического роста, максимально эффективное использование имеющегося производственного и сырьевого потенциала. Достижение этой цели возможно при комплексном решении ряда проблем в приоритетных отраслях экономики Лабинского городского поселения.

Основные проблемы в промышленности обусловлены:

- недостаточно развитой сырьевой базой перерабатывающих предприятий;

- низким техническим уровнем большинства промышленных производств;

- отсутствием градостроительных документов регламентирующих размещение на территории района промышленных предприятий и как следствие: недостаток энергетических мощностей; низкий коэффициент использования производственных территорий и мощностей;

- большой долей физически устаревших основных производственных фондов (средний уровень износа - 50 процентов);

- недостатком оборотных средств, не позволяющим организовать ритмичную работу предприятий.

Практически у каждого перерабатывающего предприятия, представляющего Лабинск, за последние годы сформировался стабильный рынок сбыта продукции, есть возможности наращивания производства, но для этого необходимо развитие собственной достаточной сырьевой базы зерновых, овощных культур, свеклы, подсолнечника и мясного и молочного животноводства.

Неразвитость интеграционных связей сельскохозяйственного производства и переработки приводит, в свою очередь, к снижению эффективности аграрного сектора.

Сдерживающими факторами развития аграрного сектора поселения являются:

- низкий уровень интенсификации, связанный с неразвитостью материально-технической базы, значительный износ (до 80 процентов) действующего парка сельскохозяйственных машин,

- высокие цены на новую технику,

- недостаточное развитие регионального сельскохозяйственного машиностроения и лизинга оборудования и техники в агропромышленном комплексе;

- кадровые проблемы (отток населения из-за низкой привлекательности работы на сельхозпредприятиях).

Длительный застой в области строительной индустрии привел к тому, что в Лабинском районе практически не осталось крупных строительных организаций (на территории района имеется одно предприятие стройиндустрии, относящееся к категории крупных и средних - ООО «Беллатрикс»).

Основные проблемы в строительном комплексе:

# - наличие слабой конкуренции на строительном рынке;

# - отсутствие подготовленных участков под строительство объектов;

# - высокий износ основных фондов и технологическая отсталость вследствие недостатка доступных финансовых ресурсов;

- нехватка высококвалифицированных специалистов.

Сложной остается ситуация на рынке труда. Трудоспособное население поселения занято преимущественно в секторах экономики с низкой заработной платой, остается актуальной проблема профессионально-квалификационной несбалансированности подготовки специалистов с потребностями рынка труда.

Возможности увеличения занятости на крупных предприятиях ограничены. В этом отношении значительные преимущества имеет малый бизнес, так как в силу преобладания трудоемкой модели производства товаров и услуг является основным потенциальным поставщиком рабочих мест.

Основные проблемы в сфере малого предпринимательства:

- неразвитость механизмов финансирования предприятий на ранних стадиях развития;

- недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства и затрудненный доступ к разным источникам финансирования;

- недостаток механизмов консультационной поддержки и обучения предпринимателей.

Требуется активная политика по поддержке малого бизнеса – прежде всего речь идет о гарантиях по кредитам и облегчении доступа к ним, инвестиционных льготах, бесплатных консультациях, обучении предпринимателей и т.д.

Ведущими направлениями развития экономики Лабинского городского  поселения являются:

- Развитие агропромышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт за пределы района на перспективные (растущие) рынки, для чего необходимо проведение следующих мероприятий:

- анализ экономической эффективности действующих производств пищевой промышленности и обоснование расширения ассортимента производимой продукции на базе местного сырья;

- обновление основных фондов, внедрение современной техники и прогрессивных технологий;

- расширение сырьевой базы для предприятий пищевой промышленности за счет развития аграрного сектора экономики Лабинского поселения и района;

- стимулирование инвестиционных проектов в промышленные, предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию и предоставляющие услуги.

- Развитие высокотехнологичного производства современных строительных материалов, востребованных в Южном федеральном округе:

- разработка и реализация инвестиционных проектов по строительству крупных предприятий промышленности строительных материалов на основе использования местных ресурсов полезных ископаемых для обеспечения района более дешевыми и качественными строительными материалами, а также увеличения экспортного потенциала муниципального образования в будущем.

- Ускоренное развитие сервисного сектора экономики, включающего активное развитие туристической, транспортной, гостиничной и рекреационной инфраструктуры, здравоохранения:

- развитие рекреационно-туристического и санаторно-курортного комплекса через разработку и реализацию комплекса инвестиционных проектов по созданию объектов туристической инфраструктуры.

- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства путем сокращения административных барьеров.

- Развитие образовательного комплекса, осуществляющего подготовку кадров по востребованным в районе специальностям; проведение активной миграционной политики, направленной на привлечение кадров, необходимых для эффективного социально-экономического развития поселения и района.

Город Лабинск, как и большинство муниципальных образований Краснодарского края, имеет потенциал для развития промышленности, прежде всего за счет обеспеченности сырьем, наличия производственных площадей и территориальных резервов для развития старых и открытия новых производств. При этом высокие конкурентные преимущества имеют: пищевая и перерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов.

Предполагается развивать существующие на данный момент базовые отрасли промышленности, опережающими темпами должно осуществляться перепрофилирование не задействованных и неэффективно используемых промышленных территорий (новые индустриальные площадки). Это должно способствовать приходу инвестиций в отрасль промышленности и складской недвижимости.

На территории города находятся две промышленные зоны (Северная и Южная).

В Южной промзоне площадью более 600 га размещены около 5 промышленных предприятий (наиболее крупное ОАО «Сахарный завод «Лабинский» площадью 14,7 га). В настоящее время на территории промзоны имеется 9 инвестиционных площадок общей площадью 12,2 га под строительство предприятий пищевой промышленности, одной из которых является площадка под строительство завода по производству рапсового и соевого масла площадью 2 га.

В границах Северной промзоны расположены два крупнейших предприятия района:  ЗАО Мясокомбинат «Бабаевский» общей площадью 4,6 га, ОАО «Сыродел» площадью 7,5 га.

На территории Северной промзоны имеются 4 инвестиционные площадки общей площадью 10,4 га для размещения предприятий промышленного производства.

Вне территории промышленных зон находится 7 предприятий, которые занимают около 35 га территории города Лабинска, крупнейшими из них являются: ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) площадью 10 га,  ЗАО «Химик» площадью около 8 га,  ОАО «Лабинский элеватор».

Территориальный анализ г. Лабинска показал, что общая площадь производственных зон составляет свыше 1000 га. Площадь существующих промышленных объектов составляет около 19 % от общей площади производственных территорий, инвестиционные площадки занимают 2 %, остальные 79 % относятся к резервным территориям.

На перспективу рекомендуется размещение на производственной территории г.Лабинска промышленных объектов и производств III-V санитарной классификации пищевой и непищевой направленности (предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, в первую очередь животноводческой, комбикормовых заводов, складских комплексов по хранению, в том числе и сельхозпродукции, тепличных и парниковых хозяйств, крупных предприятий промышленности строительных материалов на основе использования местных ресурсов полезных ископаемых,  деревообрабатывающих производств, текстильных промышленных объектов и производств лёгкой промышленности и т.д.).

Для развития производственной сферы на территории г.Лабинска администрацией Лабинского района подготовлены следующие инвестиционные проекты:

1. Строительство ООО «Титан-Кубань» - производственного комплекса по переработке крахмалосодержащего сырья (кукурузы и пшеницы) с получением биоэтанола. Объем выпуска составит 57 000-80 000 тонн в год. Предлагаемая технология позволит получать из зерна широкий спектр продуктов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве, а также предусматривает полную утилизацию отходов производства с получением на их основе жидкого диоксида углерода, биогаза, сухой зерновой барды, комбикормов, отрубей. Это позволит дополнительно создать до 2000 рабочих мест.

2. Реконструкция завода железобетонных изделий для размещения домостроительного комбината.

Лабинский район имеет большие запасы нерудного минерального сырья, и эффективное их использование может принести району значительные налоговые поступления, а также дополнительные рабочие места.

Планируется создание современного домостроительного комбината с полным циклом производства, осуществляющего комплектное изготовление элементов (конструкций, деталей) полносборных зданий, их транспортирование на строительную площадку, монтаж и послемонтажные работы со сдачей готовых зданий. Проектом предусматривается разместить ДСК на производственной базе завода железобетонных изделий (Южная промышленная зона).

3. Строительство комбината по производству газобетонных блоков автоклавного твердения мощностью 61200 м3 в год (Южная промышленная зона).

Газобетон относится к конструкционно-теплоизоляционным строительным материалам. Его применение для возведения ограждающих конструкций позволяет значительно уменьшить массу и толщину стен, что не только сокращает сроки и объем строительных работ, но и снижает стоимость строительства в связи с понижением массы здания и экономией на возведении фундамента.

Конструкции из газобетона имеют высокие теплофизические показатели по сравнению с блоками из тяжелых бетонов, керамическими и силикатными штучными материалами.

4. Строительство завода по производству керамического лицевого кирпича методом пластического прессования из глины годовой мощностью 300 млн.шт. условного кирпича.

Сырьем для производства является месторождение кирпичных глин «Прохладненское», расположенное в 3 километрах от инвестиционной площадки. Запас месторождения составляет 458 тысяч кубометров.

На территории Лабинского района, как и других муниципальных образований Краснодарского края, сохраняется дефицит энергетических ресурсов, что отрицательно влияет на конкурентоспособность производимой продукции. Требуется создание собственных энергогенерирующих мощностей, развитие малой энергетики, в том числе  геотермальной энергетики в рамках принятой краевой целевой программы «Энергосбережение в Краснодарском крае».

С целью устранения дефицита энергоресурсов, снижения стоимости электрической и тепловой энергии в структуре себестоимости продукции, сокращения потерь при ее доставке потребителям планируется создание системы тепло- и электроснабжения г. Лабинска путем ее перевода на использование местных геотермальных энергоресурсов.

Проектом предусматривается:

- сооружение геотермальной системы теплоснабжения г. Лабинска тепловой мощностью 100 Гкал/час (в т. ч. на I этапе — 40 Гкал/ч), которая заместит работающие на природном газе муниципальные и ведомственные котельные;

- сооружение электростанции с бинарным циклом (БЭС) электрической мощностью 4 МВт, использующей для производства электроэнергии низкопотенциальное тепло термальных вод.

Одним из приоритетных направлений развития промышленно-производственной сферы является восстановление и удержание утраченных позиций в различных отраслях производства, в частности  возобновление деятельности предприятий деревообработки путём увеличения инвестиционных ресурсов, направляемых в реальный сектор экономики города.

Реализация приоритетного направления развития города как промышленно-производственного центра даст макроэкономический эффект: с одной стороны потребуется большое количество вспомогательных и обслуживающих производств, с другой – увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики города и района в целом.

Предлагаемое совершенствование модели социально-экономического и градостроительного развития Лабинского городского поселения также предусматривает формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе использования ценного и масштабного историко-культурного наследия, рекреационных ресурсов территории, что предполагает решение следующих задач:

- развитие предпринимательства в сфере туризма, прежде всего малого и среднего;

- стимулирование развития материальной базы рекреационной отрасли путем инвестиций для реконструкции действующих и создания новых объектов и средств размещения;

- создание условий для развития туристско-рекреационных зон на территории Лабинского городского поселения. Новое строительство и реконструкция действующих туристских объектов: музеев, мемориальных мест, объектов показа, архитектурных памятников, садово-парковых ансамблей и др.

В соответствии с Постановлением главы администрации Краснодарского  края от 7 августа 1997 года № 332 г.Лабинск признан курортом местного значения.

Лабинск расположен на неисчерпаемых подземных термальных и минеральных озерах, является бальнеогрязевым курортом, предназначенным для лечения, отдыха и туризма людей всех возрастов, и перспективен в отношении дальнейшего использования лечебных и лечебно-столовых минеральных вод.

В черте города Лабинска находится круглосуточный санаторий «Лаба» на 540 мест, внесенный в реестр лучших здравниц Краснодарского края. В санатории для лечения различных заболеваний применяются термальные воды и лечебные грязи. Минеральные воды Лабинска содержат йод, литий, медь - целый арсенал микроэлементов, воздействующих на пораженную иммунную систему человека, имеют показания для лечения кожных заболеваний, восстановления травматических нарушений, желудочно-кишечного тракта и др.

В настоящее время в городе разработаны две скважины, выпускается лишь два вида минеральной воды. При дальнейшей разработке минеральных источников возможно создание новых предприятий санаторно-курортной направленности на территории города (в частности круглогодичного детского санатория) по оказанию лечебно-оздоровительных услуг населению Лабинского района, других регионов края и России в целом.

Строительство в г.Лабинске предприятий санаторно-курортного комплекса позволит с максимальной эффективностью использовать рекреационный потенциал территории, внесёт существенный вклад в развитие курортного и туристического дела в степных и предгорных зонах Краснодарского края, в развитие здравоохранения района и края, а также обеспечит, с одной стороны, рост налоговых поступлений за счет увеличения доходности в бюджеты различных уровней от предприятий курортно-туристского комплекса, а с другой – развитие смежных областей экономики.

Уже сегодня можно говорить о том, что относительно благополучное социально-экономическое развитие Лабинского района в обозримой перспективе столкнется с целым рядом проблем. Одна из них связана с объективной модернизацией и повышением эффективности действующих предприятий и хозяйств района, которые приведут к росту производительности труда и, как следствие, сокращению занятости. В этой связи возникнет необходимость в проведении политики, направленной на создание новых рабочих мест на территории района.

Экономический подъем в основных отраслях экономики города и района за последние годы обострил проблему рабочих кадров, ставшей ключевой для многих производств: людей не хватает и в сельском хозяйстве и в промышленности. Высокая доля (пятая часть) приходится на работающих в сфере розничной торговли, общественного питания социальной сфере. Более 55% занятого в экономике населения работают в отраслях, имеющий низкий уровень оплаты труда.

Вместе с тем спрос на рабочую силу превышает предложения на рынке труда, причем этот разрыв увеличивается с каждым годом. В большей степени это связанно с несоответствием уровня квалификации работников новым требованиям, предъявляемым районными работодателями к имеющимся трудовым ресурсам (как участвующим в трудовом процессе, так и не участвующим). В конечном итоге при неизменности ситуации это приведет к кадровому дефициту.

В настоящее время уровень затрат предприятий на организацию внутрипроизводственного обучения кадров составляет в среднем 0,3-0,5 процента выплаченной заработной платы. В то время как практика показывает что минимальные затраты, необходимые для простого воспроизводства профессионального потенциала предприятия, должны быть не менее двух процентов.

Для выравнивания ситуации необходим целый комплекс мероприятий направленный как на развитие внутреннего кадрового потенциала предприятий (уже имеющиеся кадры) – повышение квалификации посредством семинаров, тренингов, курсов, так и на профессиональное обучение безработных граждан с привлечением предприятий и организаций. Процесс обучения на договорной основе с предприятиями достаточно эффективен, т.к. предполагает софинансирование и гарантированное  трудоустройство.

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения выполняет широкие экономические и социальные функции. В экономическом аспекте - развитие трудовых ресурсов общества, воспроизводство рабочей силы, повышение профессиональной мобильности; в социальном аспекте - повышение статусного положения гражданина в обществе, конкурентоспособности на рынке труда, что рассматривается как важнейшее средство защиты от безработицы.

Приоритетное направление политики в области профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения состоит в сближении профессионально-квалификационной структуры рабочей силы с потребностями рынка труда.

Хорошую основу для решения проблемы безработицы создает Федеральный закон «О личных подсобных хозяйствах», который дает возможность населению проявить хозяйственную инициативу, обеспечивает дополнительные рабочие места, открывает широкое поле деятельности для всех, кто хочет трудиться и зарабатывать.

На территории Лабинского городского поселения на 01.07.2008 г. зарегистрировано 782 ЛПХ. Личные подсобные хозяйства почти полностью обеспечивают население городского поселения отдельными продуктами питания. В личных подсобных хозяйствах производится более 60% валовой продукции сельского хозяйства (картофеля -85%, овощей- 90%, плодов и ягод – 92%, мяса – 60%, молока – 56%, яиц – 73%).

Преимущественное развитие сельскохозяйственного производства в частном секторе имеет ряд недостатков, основными из которых являются: несоответствие качества продукции требованиям перерабатывающих предприятий, отсутствием сбытовой инфраструктуры у малых форм хозяйствования.

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями АПК, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Особое значение имеет помощь сельскохозяйственных предприятий в обеспечении ЛПХ кормами, молодняком скота и птицы, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. При этом проблема реализации излишков для хозяйств населения не менее важна, чем обеспечение их производственными ресурсами. В ее решении наряду с помощью сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций важную роль должны сыграть закупочно-сбытовые потребительские кооперативы, создаваемые хозяйствами населения совместно с фермерами при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Динамичное развитие экономики невозможно без решения социальных проблем, создания комфортных условий для проживания населения.

На территории Лабинского городского поселения находятся 22 инвестиционные площадки общей площадью 288,6 тыс. м2, которые могут быть использованы для строительства общественно-делового центра, для строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома, для строительства объектов соцкультбыта в составе: общеобразовательная школа, детский сад, для размещения комплекса спортивных площадок (теннисный корт, бадминтон, волейбол) и т.д.

Реализация плана развития Лабинского городского поселения позволит:

- привлечь инвестиции в развитие реального сектора экономики города;

-позиционировать территорию муниципального образования как один из центров промышленного развития Краснодарского края;

- диверсифицировать структуру экономики Лабинского района, одной из приоритетных отраслей которой станет промышленность строительных материалов;

- увеличить налоговые поступления во все уровни бюджетов;

- за счёт создания новых рабочих мест максимально использовать резерв трудовых ресурсов района;

- сохранить трудовой потенциал района, уменьшить отток квалифицированных кадров;

- повысить уровень образования и квалификации населения;

- обеспечить рост строительства жилья, новых объектов обслуживания, развитие транспортной и инженерной инфраструктур, рост предпринимательской деятельности и др.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: важнейшим фактором, влияющим на социально-экономические результаты, является эффективность вновь осуществляемых инвестиционных проектов. Общий объем таких проектов в свою очередь зависит от объема привлекаемых инвестиций в реальный сектор экономики. Поэтому можно считать объем роста инвестиций важнейшим индикатором результативности социально-экономического развития территории.

3.1.2. Структура существующего производства

Производственная сфера Лабинского городского поселения на момент разработки генерального плана была представлена предприятиями, функционирующими в различных отраслях народного хозяйства. Ниже приводится список основных предприятий и объектов производственного назначения, расположенных на территории Лабинского городского поселения.

Таблица 11

| № по экспл. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 213 | Частная производственная площадка | (Склады) |
| 214 | ОАО «Сыродел» ООО «Богатырь» | (Производство молочной продукции) Северная промзона |
| 215 | ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» | (Переработка мяса) Северная промзона |
| 217 | ТОО «Лаба» |  |
| 218 | ОАО «Лабинскагропромтранс» |  |
| 219 | База ЧП | (Стройцех) |
| 220 | ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» | (Переработка мяса) |
| 221 | «Лабинскагропромснаб» |  |
| 222 | ООО Фирма «Прогресс» |  |
| 223 | ООО МСПК «Агрария» | (Производство муки) Северная промзона |
| 224 | ООО «Югстрой» |  |
| 225 | ЗАО «Дорожник» |  |
| 226 | ОАО «Лабинскрайгаз» |  |
| 227 | ООО «Узоры» | (швейная фабрика) |
| 228 | ГУР КК «Лабинское ДРСУ» | (Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования) |
| 229 | Госпредприятие «Лабинскнефтепродукт» |  |
| 230 | Пекарня |  |
| 231 | АОЗТ «Инвестмост» |  |
| 232 | ООО «Агрофирма Прогресс» |  |
| 233 | ООО «Агроиндустрия» эксплуатация объектов недвижимости |  |
| 234 | ООО «Логия» |  |
| 235 | ПО «Форметалл» |  |
| 236 | ЗАО «Химик» (Территория химзавода) | (Лакокрасочная продукция) |
| 237 | Госпредприятие Лабинскнефтепродукт |  |
| 238 | ТО «Лабавтосервис» |  |
| 239 | ИЧП «Шустрик» | (Производство окон, дверей, ремонт машин) |
| 241 | Лабинский Госплемптицезавод |  |
| 243 | ООО «Лабинское УПП ВОС» | (Производство металлоизделий) |
| 244 | ООО «Агрофирма Прогресс» |  |
| 245 | ЧП | (Складские помещения) |
| 246 | Мехмастерские |  |
| 247 | ЧП | (теплицы) |
| 248 | Производственная зона частных предпринимателей | (Склады, бывшая обувная фабрика) |
| 249 | Южгазтрой |  |
| 251 | Лабинское предприятие «Авторемонт» |  |
| 253 | ООО «Растительное масло «Лабинское» | (Розлив и фасовка масла) |
| 255 | Лабинский ДОК |  |
| 256 | ЗАО «Лабинская линия» |  |
| 258 | ЧП (База) |  |
| 259 | ОАО «Лабинский хлебозавод» |  |
| 260 | АООТ ГПК «Лабинский Торпищекомбинат» |  |
| 261 | ОАО «Юг» | (База Деревообработка) |
| 262 | ООО Лабинский МЭС |  |
| 263 | ООО «Кубань-Агро» |  |
| 264 | ЧП (Склады) |  |
| 265 | Лабинское СП «Кубаньвтормест» |  |
| 266 | Госпредприятие «Лабинскнефтепродукт» |  |
| 267 | ОАО «Лабинский элеватор» | (Хранение зерновых, производство муки) |
| 268 | ООО «Агрофирма «Прогресс» | (зерноток) |
| 269 | Стройцех |  |
| 270 | ГУ Лабинский лесхоз | (Лесное хозяйство) |
| 271 | Производственная зона Территория «Предгорье» | (бывш. производство сока) |
| 272 | ООО «Мельница-70» | (Производство муки) |
| 273 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» |  |
| 274 | ЧП (Склады) |  |
| 275 | Кукурузный завод с мельницей |  |
| 276 | ООО ПКФ «Форметалл-А» |  |
| 277 | Строительное управление №8. Строительное управление №19. Спецстрой России. |  |
| 278 | ЧП (База, склад) |  |
| 279 | ЧП |  |
| 280 | Насосная станция |  |
| 281 | ЧП |  |
| 282 | ОАО «Сахарный завод «Лабинский» | (Переработка сахара-сырца, сахарной свеклы) |
| 283 | ЧП |  |
| 284 | ООО Компания «Белар» | (ЖБИ) |
| 285 | ООО «Агро-Ком» | Склады, Производство по переработке (гречихи) |
| 286 | КФХ «Патриот» | (производство майонеза) |
| 287 | Административное здание (контора) |  |
| 288 | Асфальтобетонный завод | строится |
| 289 | ИЧП «Российский лес» |  |
| 290 | ООО «Лабинская нефтяная компания «Ланко» |  |
| 291 | ООО «Аган» |  |
| 292 | ЗАО «Юг-Миниойл-Лабинск» | Северная промзона |
| 293 | Топливный склад |  |
| 294 | НППФ «Краснодаравторесурс» |  |
| 295 | ООО «РБК-КВАДРО» | Склады |
| 296 | Краснодарское карьеруправление |  |
| 297 | ОАО «Агропромышленная компания МТС «Лабинск». |  |
| 301 | ФГУП «Лабинская автоколонна №1197» | (Перевозка грузов) ул. Леонтьева, 91 |
| 302 | ФГУП «Лабинская автоколонна №1492» | (Перевозка пассажиров) ул. |
| 303 | ТОО «Лабавтосервис» (АЗС) |  |
| 304 | Малое госпредприятие «Транспортно-экспидиционное агенство» |  |
| 305 | Автосервис |  |
| 306 | ТОО «Лабавтосервис» (АЗС) |  |
| 307 | ООО «Агронефтепродукт» (АЗС) |  |
| 308 | Армавирское СТО «АВТО ВАЗ» |  |
| 309 | ТОО «Лабавтосервис» |  |
| 310 | Агрофирма «Прогресс» (АЗС) |  |
| 311 | Станция АЗС. Госпредприятие «Лабинскнефтепродукт» |  |
| 312 | АЗС ООО «Газинвестресурс» |  |
| 313 | Производственная территория ООО «Газинвестресурс» (ГНС) |  |
| 314 | ГРС |  |

3.1.3. Краткая характеристика наиболее крупных

производственных предприятий

ЗАО «Химик»

ЗАО «Химик» - крупнейшее лакокрасочное предприятие в регионе. Существующие мощности позволяют выпускать до 20 тыс. тонн продукции в год.

Основным направлением деятельности предприятия является производство товаров лакокрасочного ассортимента:

-полуфабрикатов для ЛК-промышленности;

-лакокрасочных материалов для профессионального строительства и ремонта;

-лакокрасочных материалов специального назначения;

-лакокрасочных материалов бытового назначения.

В 2003 г. предприятие претерпело масштабное обновление. В результате реконструкции цехов и ввода в действие высокотехнологичного немецкого оборудования значительно увеличились объем и качество выпускаемой продукции. Приступил к работе новый цех по производству водно-дисперсионных строительных материалов на акриловой основе.

За период 2001-2005 г. производство лакокрасочных материалов выросло вдвое.

Продукция предприятия не уступает европейским стандартам качества. В 2007 г ЗАО «Химик» стал дипломантом программы-конкурса «100 лучших товаров России».

ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод»

ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод» (Лабинский МЭЗ) – предприятие, ведущее свою историю от основанных в 1897 году братьями Захаровыми паровых маслобоек.

Завод входит в Группу Компаний «Юг Руси» и специализируется на переработке маслосемян подсолнечника.

ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ) (площадью 10 га) является крупнейшим производителем растительного масла. Только за 2006 г. завод выпустил продукции более чем на 1 млрд. рублей, что почти в три раза больше чем в 2001 г.

Лабинский МЭЗ выпускает нерафинированное подсолнечное масло, рафинированное дезодорированное подсолнечное масло и рафинированное дезодорированное кукурузное масло, которые фасуются под торговыми марками «Злато», «Аведовъ» и др., а также подсолнечный шрот, фосфатиды растительные пищевые, фосфатидный концентрат.

В составе предприятия:

- экстракционный комплекс производительностью 1000 т/сут семян подсолнечника;

- комплекс по рафинации-дезодорации растительного масла производительностью 500 т/сут.;

- комплекс по фасовке масла - производительностью свыше 20 000 бут/час, или около 470 тысяч бутылок в сутки.

Завод имеет сертификат Российской Федерации «Лидер Российской Экономики» и входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий России.

ОАО «Сыродел»

ОАО «Сыродел» расположено на площади 7,5 га.

В 1983 году по проекту фирмы «Valio» (Финляндия) было начато строительство сыродельного комбината в г. Лабинске. Окончание строительства и пуск первой очереди предприятия осуществлены в 1987 году. Было начато производство масла животного и цельномолочной продукции. Пуск второй очереди состоялся в 1989 году. Это позволило начать выпуск твердого эмментальского сыра, сухой деминерализованной сыворотки, сухого сыворочного белка (протеин) и сухого молочного сахара.

В 1996 году комбинат переименован в ОАО «Сыродел».

Мощности предприятия рассчитаны на производство: сыра швейцарского - 2500 тонн в год; масла животного -1716 тонн в год, сухих продуктов - 1523 тонн/год, сухих детских адаптированных смесей - 2400 тонн/год, жидких детских молочных продуктов - 4003 тонн/год, пастообразных детских продуктов - 720 тонн/год, сухой деминерализованной сыворотки - 1200 тонн/год.

Объём выпуска продукции в период 2001-2006 г. увеличился в 2,5 раза.

Для развития собственной сырьевой базы, а также восстановления и развития животноводства района, ЗАО «Сыродел» присоединил к себе обанкротившиеся СПК «Союз» и ЗАО «Вознесенское», в результате чего появились два стабильно работающих сельскохозяйственных животноводческих комплекса.

В 2005 году предприятие вошло в компанию «Юнимилк», занимающую одно из ведущих мест в рейтинге крупных молочных производителей.

ОАО «Лабинский хлебозавод»

Дата основания - 1922 год.

В мае 1994 года хлебозавод в результате приватизации стал открытым акционерным обществом «Лабинский хлебозавод».

В 1995 году было завершено строительство хлебобулочного, в 1999 году - вспомогательных цехов, в 2002 году - кондитерского цеха. В 1999 году для работников предприятия был построен 16-ти квартирный жилой дом.

Круглосуточно работающее предприятие выпускает более 15-ти тонн изделий около 100 наименований за сутки.

ОАО «Сахарный завод «Лабинский»

ОАО «Сахарный завод «Лабинский» организовано в 1999 г. на базе Лабинского сахарного завода.

Среднесуточная производительность сахарного завода составляет 3360 тонн в сутки по переработке сахарной свеклы и 600-750 тонн в сутки по переработке импортного тростникового сахара-сырца.

Основным видом деятельности предприятия является производство сахара-песка.

Дополнительная продукция – меласса, известь гашеная строительная, сухой жом,кислый жом, электроэнергия, тепловая энергия, питьевая вода.

Объём выпуска продукции за период с 2006-2001 г. вырос более чем в 7 раз.

Сахарный завод «Лабинский» расположен на площади 14,7 га.

На предприятии учрежден таможенный склад закрытого типа для хранения сахара-сырца площадью 2006 кв.м.

ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский»

ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» - один из ведущих производителей мяса и пищевых субпродуктов животноводства на  Юге России. Комбинат основан в 1976 году, в 2000 году вошел в состав группы «Черкизово».

С 2000 года на предприятии начался новый этап технологического перевооружения и освоения производства новых видов продукции.

Мощность предприятия составляет 60 тонн колбасных и ветчинных изделий в сутки.

Мясокомбинат расположен на площади 4,6 га. Объём выпуска продукции предприятии за 2006 г. составил 895 млн. рублей, что выше по сравнению с 2001г. более чем в 12 раз.

ЗАО «Лабинская линия»

Основной деятельностью предприятия ЗАО «Лабинская линия» является производство товаров народного потребления: добыча и розлив минеральной воды, производство солодового экстракта и кормовой добавки.

Производственные помещения расположены на земельном участке площадью 1,68 га.

Сырьевой базой для производственной деятельности является природное месторождение минеральной воды «Лабинская». Минеральная вода добывается из скважины № 1-Э, которая является собственностью предприятия.

Минеральная вода «Лабинская» рекомендована к употреблению в лечебных и оздоровительных целях, содержит целый ряд биологически активных компонентов, таких как железо, йод, бром, фтор, кремний, бор, медь, кобальт, цинк и др. Наличие в воде этих микроэлементов усиливает иммунную систему, подавляя очаги поражения в организме.

ЗАО «Лабинская линия» производит концентрированную кормовую добавку «Лаба С-45» и солодовый экстракт «Лабинский», используемый в производстве продуктов питания и напитков.

Предприятие принимает активное участие в различных конкурсах и выставках. На пятом Международном профессиональном конкурсе пива, напитков и минеральных вод «Лучший безалкогольный напиток и минеральная вода года» минеральная  вода «Лабинская» была награждена золотой медалью.

ООО «Ремонтно-механический завод»

Завод специализируется главным образом на выпуске штампов всех видов для холодной листовой штамповки, включая крупногабаритные, штампов для горячей штамповки, пресс-форм для производства изделий из резины, цветных металлов и пластмасс, а также специального оборудования для предприятий сельхозмашиностроения и автомобильной промышленности.

Технологическая оснащенность предприятия и наличие квалифицированных кадров позволяют выпускать сложную продукцию машиностроения, в том числе и серийную, однако узкая специализация и отсутствие достаточного количества заказов, не позволяют использовать весь потенциал предприятия.

ООО «Лабинскагропромстрой»

ООО «Лабинскагропромстрой» учреждено в 1996 году на базе Комбината производственных предприятий Межколхозного строительного треста № 1, в состав которого входили все строительные компании города и района. Основным видом деятельности были строительно-монтажные работы для сельского хозяйства, выпуск железобетонных изделий, товарного бетона и раствора, изготовление столярных изделий.

В 1996 году с целью сохранения производственной базы стройиндустрии, была проведена приватизация полигона железобетонных изделий и деревообрабатывающего цеха и создан Союз строительных предприятий, который в апреле 1996 года выделился в самостоятельное предприятие - ООО «Лабинскагропромстрой».

Общество состоит из 5 подразделений:

1. Административно-управленческий аппарат;

2. Полигон железобетонных изделий;

3. Столярный цех;

4. Строительная бригада;

5. Песчаный карьер.

Предметом деятельности предприятия является:

-производство строительно-монтажных работ;

-производство строительных конструкций и материалов;

-разработка сметной документации;

-проектный инжиниринг;

-разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;

-производство железобетонных строительных материалов;

-управление многоквартирными жилыми домами.

ООО «Стройщебень»

Предприятие образовано в 2002 г. на базе ОАО «Агломерат».

Предметом деятельности Общества является:

-производство строительных конструкций и материалов;

- производство железобетонных изделий.

ООО «Стройщебень» выпускает более 20 наименований изделий ЖБИ.

В связи с увеличением количества свиноводческих ферм на Кубани, одно из самых перспективных изделий - это щелевые полы (РЩП). Сегодня ООО «Стройщебень» выпускает РЩП в пределах 1000 шт. в месяц, причем данная продукция очень привлекательна в коммерческом плане. На предприятии составлена программа по увеличению производства РЩП до 3000 шт. в месяц, предусматривающая увеличение штатного расписания работников предприятия, частичное переоснащение оборудования и приобретение дополнительных форм (оснастки) для производства РЩП.

Исходя из местных объемов производства нерудных материалов, сырьем для производства данного количества РЩП предприятие будет обеспечено полностью.

ОАО ППЗ «Лабинский»

Предприятие возникло на базе Лабинского птицесовхоза №25, образованного в 1930 г.

За долгие годы работы птицезавод прошел путь от примитивных турлучно-саманных птичников с напольным содержанием птицы до современных корпусов, оснащенных клеточными батареями с комплексной механизацией всех производственных процессов.

С 1994г. ППЗ «Лабинский» перешел на разведение птицы немецкого кросса «Ломанн – коричневый», выведенного фирмой «Ломанн- Тирцухт», одним из мировых лидеров племенного птицеводства.

В 2007 г. среднее поголовье кур на заводе составило 219,4 тыс. голов; получено яиц на среднегодовую несушку 327,4 штук.

Предприятием выполнены многочисленные исследования и научно – практические разработки по селекции, технологии, кормлению яичной птицы.

ОАО ППЗ «Лабинский»- единственное предприятие в стране среди яичных заводов, где уже в течение восьми последних лет проводится углубленная прямая селекция на повышение экономичности использования корма и, как следствие, на сокращение затрат корма на единицу продукции.

ОАО «Лабинский элеватор»

Является крупнейшим специализированным агропромышленным предприятием города Лабинска и Лабинского района в сфере послеуборочной обработки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Основные виды деятельности: закупка, приёмка, послеуборочная обработка, обеспечение сохранности и отпуск в установленные сроки и порядке зерна, маслосемян, сортовых семян зерновых и масличных культур, сортовых и гибридных семян кукурузы, рапса.

В дополнение к основной деятельности предприятие осуществляет промышленную переработку сельскохозяйственного сырья

- производство муки и комбикормов;

- производство хлебобулочных изделий;

- реализацию сельскохозяйственной продукции.

Высокотехнологичное оборудование промышленных производств позволяет производить высококачественную готовую продукцию с минимальными потерями и высокой рентабельностью.

За период 2001-2006 г.г.  объём выпуска продукции предприятия  вырос более чем в 6 раз.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Лабинского городского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Прогноз численности населения Лабинского городского поселения разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2019 г.;

Расчетный срок - 2029 г.;

Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2044 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2007 год.

Прогноз численности населения Лабинского городского поселения выполнен методом «передвижки возрастов». Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов  (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов) с учётом мигрирующего населения.

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Прогноз, выполненный методом «передвижки возрастов», имеет определённые преимущества по сравнению с другими вариантами прогноза (в частности, выполненным по методу учёта естественного и механического прироста населения), так как позволяет одновременно определить общую численность населения и его половозрастной состав, что даёт возможность оценить трудовой потенциал территории в разрезе периодов освоения.

Учитывая высокий потенциал территории поселения для развития в новых экономических условиях, проектом предусматривается стабилизация и рост численности за счет постепенного приближения естественного прироста к нулевому показателю и увеличению механического притока населения.

В прогнозе численности населения Лабинского городского поселения заложены следующие тенденции, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

-рост уровня рождаемости с 11,3 до 12,4 промилле;

-снижение уровня смертности с 16,2 до 11,2 промилле;

-рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

-рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период после 2010 г.).

Далее приводятся параметры, принятые для расчёта перспективной численности населения (табл. 12)  и прогноз численности населения Лабинского городского поселения в разрезе возрастных групп (табл. 13).

Параметры, используемые при расчёте численности

населения Лабинского городского поселения

Таблица 12

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009/2013 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лабинск |
| Коэффициент суммарной рождаемости | ед. | 1,692 | 1,705 | 1,879 | 2,124 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,95 | 13,70 | 12,45 | 11,20 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел. | 450 | 515 | 526 | 495 |
| п. Прохладный |
| Коэффициент суммарной рождаемости | ед. | 1,609 | 1,692 | 1,752 | 1,855 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 18,2 | 16,4 | 15,1 | 14,1 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел. | 21 | 27 | 25 | 21 |
| х. Заря Мира |
| Коэффициент суммарной рождаемости | ед. | 1,583 | 1,667 | 1,917 | 1,917 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 18,3 | 16,7 | 15,0 | 13,7 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |

-данные являются средними за пятилетние периоды

Выбранная тенденция изменения данных параметров предполагает  постепенное увеличение показателей, положительно влияющих на движение населения при одновременном умеренном снижении факторов, препятствующих демографическому росту.

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости, как и снижение общего коэффициента смертности связано с планируемым улучшением экономической ситуации на территории поселения, а также с ожидаемым эффектом от реализации ряда федеральных и краевых программ в социальной сфере.

Миграционный приток населения должен достичь уровня конца 90-х годов (7,5 промилле), при этом предполагается, что, достигнув вышеуказанного уровня, приток миграционных ресурсов будет ослабевать.

Прогноз предусматривает увеличение как абсолютной численности, так и удельного веса населения в возрасте младше трудоспособного, что позволяет говорить о благоприятном демографическом потенциале на более длительную перспективу.

Все заложенные в прогноз параметры имеют тенденцию, способствующую улучшению демографической ситуации на территории Лабинского городского поселения, что в конечном итоге определяет общий тренд изменения численности населения (таблицы 15,16).

Прогнозная оценка численности населения  Лабинского

городского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Возрастные категории населения | Базовый период (2008 год) | Первая очередь (2018 год) | Расчетный срок (2028 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лабинск | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 10502 | 11931 | 15187 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 36456 | 37545 | 38220 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 14198 | 16024 | 18093 |
|  | Итого по возрастным группам | 61156 | 65500 | 71500 |
| п.Прохладный | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 322 | 381 | 453 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 1032 | 1114 | 1266 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 453 | 468 | 444 |
|  | Итого по возрастным группам | 1807 | 1963 | 2163 |
| х. Заря Мира | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 25 | 30 | 31 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 77 | 74 | 76 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 35 | 33 | 30 |
|  | Итого по возрастным группам | 137 | 137 | 137 |

Прогнозная оценка численности населения

Лабинского городского поселения

Таблица 14

| Наименование населенного пункта | Возрастные категории населения | Базовый период (2007 год) | Первая очередь (2019 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабинское городское поселение | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 10849 | 12342 | 15671 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 37565 | 38733 | 39562 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 14686 | 16525 | 18567 |
|  | Итого численность населения | 63100 | 67600 | 73800 |

В расчёте численности населения Лабинского городского поселения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2029 г.

На долгосрочную перспективу (2044 год) численность населения Лабинского городского поселения может составить 80,5 тыс. человек, в том числе:

- 78000 чел. – население г. Лабинска;

- 2 400 чел. – население пос. Прохладный;

- 100 чел. – население х. Заря Мира.

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории производится в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с прогнозным расчётом численность населения Лабинского городского поселения составит:

к 2019 году – 67600 чел.,

к 2029 году – 73800 чел.,

к 2044 г. –80500 чел.

В том числе прирост населения, составит:

к 2019 году – 4500 чел. или 1500 семей,

к 2029 году – 10700 чел. или 3567 семей,

к 2044 г. – 17400 чел. или 5800 семей.

г.Лабинск

В соответствии с прогнозным расчётом численность населения г.Лабинска составит:

к 2019 году – 65500 чел.,

к 2029 году – 71500 чел.,

к 2044 г. – 78000 чел.

В том числе прирост населения, составит:

к 2019 году – 4344 чел. или 1448 семей,

к 2029 году – 14344 чел. или 4782 семьи,

к 2044 г. – 16844 чел. или 5615 семей.

При определении потребности в новой селитебной территории необходимо учесть, что проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль составит жилищный фонд, находящийся в зонах особого санитарно-гигиенического режима, а также в реконструируемой центральной части города.

То есть новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение не только прирастающего (нового) населения, но и для расселения жителей с целью улучшения жилищных условий.

На территории перспективного жилищного строительства ведется освоение дачных участков (садоводческих товариществ). Генпланом предусмотрена возможность, на перспективу, частичного перевода садовых домиков в индивидуальный жилой фонд города. В данном случае не возникнет потребности в новой территории под жилую застройку, однако необходимо обеспечить население на территории бывших садоводческих товариществ объектами обслуживания и привести в соответствие путём разработки проектов планировки архитектурно-планировочную структуру садоводческих товариществ в связи с ненормативной шириной существующих в дачных массивах улиц.

Таким образом, генеральным планом предусмотрено обеспечить новой селитебной территорией:

к 2019 году – 4344 чел. или 1448 семей,

к 2029 году – 14871 чел. или 4957 семей,

к 2044 году –21371 чел. или 7124 семьи.

Предварительная потребность в новой селитебной территории определена в соответствии со следующими принятыми типами застройки:

- 1-2 этажная усадебная с приусадебными участками 0,06-0,08 га;

- 1-2-х-этажные блокированная застройка с приквартирными участками 0,04 га (включая площадь застройки);

- 2-5 этажная секционная застройка.

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 2.20 для предварительного определения потребной селитебной территории норма с учётом принятых размеров участков составляет:

- для населения усадебной застройки - 0,13  га селитебной территории на дом,

- для населения блокированной застройки – 0,08 га селитебной территории на дом,

- при застройке секционными домами без участков при квартире – 0,03 га на квартиру.

На 1 очередь до 2019 г. проектом предлагается всё прирастающее население расселить в индивидуальной усадебной застройке.

Нормативная потребность в новой селитебной территории на 1 очередь строительства составит 188,2  га.

Нормативная потребность в новой селитебной территории на расчётный срок составит:

- для населения, расселяемого в проектной усадебной застройке – 371,2 га,

- для населения, расселяемого на территории бывших садоводческих товариществ – 58,4 га;

- для населения, расселяемого в проектной  блокированной застройке – 43,4га,

- для населения, расселяемого в проектной секционной застройке – 21,8 га.

Итого 494,8 га.

Нормативная потребность в новой селитебной территории на долгосрочную перспективу составит ориентировочно 845 га.

п.Прохладный

В соответствии с демографическим прогнозом в сельских населенных пунктах Лабинского городского поселения жилая застройка  предусматривается на территории п. Прохладный. Новое строительство предлагается осуществлять малоэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками площадью 0,10 га

Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,15 – 0,17 га.

Генеральным планом предусмотрено обеспечить новой селитебной территорией:

к 2019 году – 156 чел. или 52 семьи,

к 2029 году – 356 чел. или 119 семей,

к 2044 году –593 чел. или 198 семей.

Нормативная потребность в новой селитебной территории составит:

- на 1 очередь строительства – 8,8 га;

- на расчётный срок – 20,2 га;

- на долгосрочную перспективу – 33,7 га.

Нормативная потребность в селитебной территории

по Лабинскому городскому поселению

Таблица 15

| Наименование | Ед. изм. | Первая очередь (2019 год) | Расчетный срок (2029 год) | Долгосрочная перспектива (2044 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабинское городское поселение | га | 197,0 | 515,0 | 878,7 |

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Соцкультбыт г.Лабинск

Таблица 16 (5 листов)

1

2

3

4

5

4.  Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план муниципального образования Лабинское городское поселение применительно к территории населенного пункта город Лабинск является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план городского поселения применительно к территории населенного пункта города Лабинска является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории города:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории города;

- функциональное зонирование территории города;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

Разработка данного генерального плана учитывает ранее выполненные работы по градостроительному планированию территорий, находящихся в административных границах города Лабинска.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется не только из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к применению как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесение в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. В данном проекте выполнен генеральный план Лабинского городского поселения применительно к территории населенного пункта город Лабинск.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Лабинского городского поселения применительно к территории населенного пункта города Лабинска являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала города с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития города; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории города Лабинска, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры города Лабинска, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории города, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Лабинского городского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Лабинского городского поселения и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории города проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта, а именно:

-  комплексное территориальное развитие города на расчетный срок (до 2029 года) и на перспективу (до 2044 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- реконструкция центральной части города и существующего общественного центра;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  перспективное направление развития производственной зоны;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ города.

Земли, включенные в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

Генеральный план

Лист 1

Лист 2

Лист 3

5.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории города Лабинска.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водной артерии - р. Лаба, категорированных дорог и железнодорожной магистрали.

Администрацией Лабинского городского поселения было принято решение об увеличении границ города Лабинска в юго-восточном направлении до объездной автодороги и в северной части до федеральной автомобильной автодороги.

Разработанная данным проектом планировочная структура населенного пункта основана на следующих принципах развития:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры городского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Комплексный градостроительный анализ городских и пригородных территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории города и за пределами городской черты ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития г. Лабинска положены идеи преемственности решений, заложенных предыдущим генпланом города: функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченными промышленными районами, максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства, создания развитой зоны отдыха вдоль реки Лаба, а также приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования городской территории, обеспечение комфортного проживания жителей города, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного назначения и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития города на расчётный срок (до 2029 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2044 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития города Лабинска в качестве центра агломерации;

- преемственность тенденций территориальной и планировочной организации предшествующих генпланов;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса города - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития города, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию города и развитие периферийных зон, а также расширение границ города в северо-восточном направлении;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей городской застройке в восточной части города;

- в результате анализа существующего жилищного фонда выявлены районы реконструкции. Это, прежде всего, центр города;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана города намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- увеличение границ города в северном и юго-восточном направлении;

- совершенствование функционального зонирования города;

- формирование общегородского центра;

- формирование подцентров;

- организация речного фасада города со стороны р. Лаба;

- организация зоны отдыха на реке Лаба;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений города, включая создание зеленой зоны отдыха;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие производственной зоны, преимущественно Южной и резервирования территорий под производственную зону в северо-восточной части города.

5.2. Функциональное зонирование территории

Основным принципом территориально-планировочной организации населенного пункта является функциональное зонирование – зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель с учетом размещения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование территории города Лабинска предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания.

К уже определенным функциональным зонам добавятся территории многофункционального назначения, где предлагается размещать объекты общественного, жилого назначения, гостиницы, офисы, объекты автосервиса и другие в зависимости от их местоположения и востребованности.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов города в природном пространстве и структуре застройки отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Проектом предусматривается функциональное зонирование территории города Лабинска на следующие виды зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения;

- Зона режимных территорий;

- Зона сельскохозяйственного использования.

5.2.1.  Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории города и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки, а также секционными жилыми домами до 5 этажей.

Для освоения на расчетный срок (до 2028г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в восточной части города Лабинска. Проектом за расчетным сроком предложена интенсивная реконструкция жилой застройки в центральной части города.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилой зоне размещаются: отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Проектом не лимитируется жесткое зонирование по этажности. Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура города определена существующей ситуацией, наличием реки Лаба, конфигурацией существующих категорированных автомобильных дорог, наличием свободных земель пригодных для застройки в северной и восточной части городского поселения.

С учетом вышеперечисленных факторов территория города делится на два жилых района: центральный – формируется на базе существующей плотно застроенной территории города, и восточный микрорайон, который предлагается интенсивно развивать. Учитывая, что в восточной части города размещаются Лабинские месторождения минеральной воды, жилую застройку в зоне этого месторождения следует выполнять в соответствии с требованиями «Положения о курортах».

Территория города условно делится на два планировочных района. Каждый район имеет свои специфические особенности, которые учтены в целом архитектурно-планировочной композицией генерального плана города.

Центральный район города характерен смешанной застройкой: усадебной одноэтажной и секционной до 5 этажей.

Одним из резервов для размещения жилищного строительства в пределах центрального района могут быть территории размещения ветхого жилого фонда, которые можно рассматривать как значительный резерв жилой территории при условии увеличения темпов сноса ветхой застройки и существенном развитии строительной индустрии. Но, учитывая реальные возможности строительства на реконструируемых территориях, такой путь все же имеет весьма ограниченные перспективы. Территориальным резервом для размещения жилищного фонда являются площадки в не завершенных строительством микрорайонах и кварталах.

Новый восточный жилой район имеет смешанную застройку. Основная часть территории застраивается усадебной индивидуальной, и меньшая часть – малоэтажной секционной застройкой. Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

Проектом решаются вопросы поэтапности освоения территории. В связи с тем, что существующая территория города практически полностью застроена, новое жилищное строительство предусматривается на землях сельскохозяйственного использования восточной части города. В первую очередь осваиваются земли, расположенные в районе ул. Виноградной, а также в районе ул. Вознесенской. Также предусматривается первоочередная реконструкция жилых кварталов в центральной части города.

Проектом определяется направление возможного развития населенного пункта за расчетным сроком (резервные территории под застройку) в северном направлении от города на землях расположенных за федеральной автомобильной дорогой до х. Прохладный.

5.2.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана Лабинского городского поселения применительно к территории населенного пункта город Лабинск.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по районам города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

г.Лабинск

Реализация обширной жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города  за счет проведения комплексной реконструкции жилых территорий, а также трансформации территорий садоводств в жилые образования.

При определении объёмов жилищного строительства на расчётный срок, генеральным планом учтена потребность в новом жилищном фонде для населения, проживающего в зонах особого санитарно-гигиенического режима, а также на территориях реконструкции. По проекту к 2029 г. замене подлежит существующий жилищный фонд общей площадью 92,0 тыс. м2.

Показатель жилищной обеспеченности - один из основных социальных показателей, характеризующий качество жизни населения. Проблема увеличения объемов жилищного строительства является одной из важнейших социальных и экономических задач города, требующих решения в ближайшее время, кроме того, возможность приобретения комфортного и недорогого жилья - один из главных факторов, определяющих привлекательность города для мигрантов, за счет которых предполагается рост численности населения.

В соответствии с краевой целевой программой «Жилище» департаментом строительства Краснодарского края подготовлен каталог проектов жилых домов для применения на территории Юга России. Данные материалы использованы при расчёте объёмов нового жилищного строительства г. Лабинска.

С учетом сложившейся структуры строительства на территории города и тенденций ее изменения, в новом строительстве предлагается применять  застройку:

- усадебного типа, средняя жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.,

- блокированного типа, средняя жилищная обеспеченность 28 м2/чел.,

- секционного типа при средней обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда 25 м2/чел.

Также предполагается доведение средней жилищной обеспеченности  населения в сохраняемой застройке – до 24,0 м2/чел.

С целью повышения жилищной обеспеченности существующего населения проектом рекомендуется уплотнение, модернизация, обновление  в пределах имеющихся участков жилищного фонда, находящегося в удовлетворительном состоянии.

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения  города и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы, ориентированная на перспективную численность населения.

Новым жилищным фондом, согласно проведённым расчётам, необходимо обеспечить:

- на 1 очередь строительства к 2019 г. – 4344 чел.,

- на расчётный срок к 2029 г. – 14871 чел.

На период 2009 – 2019 гг. (1 очередь строительства) объем нового жилищного строительства ориентировочно определен в размере 222,0 тыс. кв.м общей площади или в среднем за год – около 22,2 тыс. кв. м. Общий объем жилищного фонда г. Лабинска к 2019 г. может увеличиться до 1568,0 тыс. кв. м. При этом средняя жилищная обеспеченность к 2019 г. может составить – 23,9  кв. м/чел.

В последующий период 2019 – 2029 гг. (до расчетного срока) новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 332,3 тыс. кв. м общей площади или в среднем за год –33,2 тыс. кв. м. Общий объем жилищного фонда г.Лабинска к 2029 г. может увеличиться до 1808,3 тыс. кв. м. При этом средняя жилищная обеспеченность к 2029 г. достигнет – 25,3  кв. м/чел.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда города к 2029 г. может увеличиться в 1,3 раза. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2009 – 2029 гг. может составить порядка  554,3 тыс. кв. м.

Из общего объема нового строительства 10% придется на секционную 2-5-этажную жилую застройку, 90% - на индивидуальную усадебную и блокированную жилую застройку.

В сложившейся городской застройке обеспеченность жильем будет ниже, чем в зонах нового строительства, так как структура существующих квартир имеет ограниченные возможности ее повышения.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства на территории

города Лабинска

Таблица 17

| Наименование поселения | Население, чел. | Обеспечен-ность, кв.м/чел. | Убывающий фонд, тыс.кв.м. | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Новое стро-ительство, тыс. кв. м | Жилищный фонд, всего тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.01. 2008 г. |
| г. Лабинск | 61156 | 22,0 |  | 1346,0 |  | 1346,0 |
| Итого: | 63100 |  |  | 1381,2 |  | 1381,2 |
|  | Первая очередь строительства (до 2019 года). |
| г. Лабинск | 65500 | 23,9 | - | 1346,0 | 222,0 | 1568,0 |
| Итого: | 67600 |  |  | 1381,2 | 234,2 | 1615,4 |
|  | Расчетный срок (до 2029 года) |
| г. Лабинск | 71500 | 25,3 | 92,0 | 1254,0 | 554,3 | 1808,3 |
| Итого: | 73800 |  | 92,0 | 1289,2 | 576,4 | 1865,6 |

Реализация данной жилищной программы на территории города Лабинска зависит от многих факторов. Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение ипотеки, других новых видов кредитования и приобретение жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.).

5.2.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром города и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественный центр города характеризуется многофункциональным использованием территории. Проектом сохраняются практически все существующие здания и сооружения главного общественного центра по прямому назначению. Предусматривается реконструкция рынка под современный крытый комплекс, строительство новых зданий общественного назначения на территории индивидуальных жилых домов по мере их амортизации и сноса.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Композиционным ядром центрального района города Лабинска является общегородской центр, который формируется на базе существующих зданий между улицами Ленина, Карла Маркса, Красноармейской и Халтурина.

Городской центр линейного типа представляет собой чередующиеся по функциональному назначению зоны нанизанные на пешеходный бульвар вдоль ул. Красной. По функциональному зонированию центр города делится на административно-хозяйственную, культурно-просветительскую и торговую часть, которая формируется на базе существующих зданий социального назначения. Функциональные зоны центра объединены между собой системой зеленых насаждений с организацией площадей и пешеходных эспланад.

Индивидуальная жилая застройка, находящаяся в зоне главного общественного городского центра и вдоль магистральных улиц, связывающих центр города с подцентрами планировочных районов, рассматриваются генпланом как зона активной реконструкции для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего индивидуального жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием.

Жилые районы, расположенный на новых территориях в восточной части города, имеют также свои развитые центры культурно-бытового обслуживания, запроектированные в соответствии с конкретной демографической ситуацией и реальным потребительским спросом населения по отдельным видам обслуживания (см. ГП-1).

5.2.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания города Лабинска как административного центра муниципального образования Лабинский район с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса. Сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку она достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости населения.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В городе предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общегородского назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Распределение учреждений культурно-бытового обслуживания по кварталам

Таблица 18

| № квартала | № по ГП | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Административные здания, организации, учреждения. |
| 218 | 1 | Администрация г. Лабинска | 1 | существ. |
|  | 2 | Отдел культуры и духовенства | 1 | существ. |
| Сев промзона | 3 | Управление социальной защиты населения | 1 | существ. |
| 15/12 | 4 | Лабинские городские электрические сети | 1 | существ. |
| 257/2 | 5 | Районный отдел статистики. Земельный комитет | 1 | существ. |
| 147 | 6 | Рота ДПС УВД Краснодарского края | 1 | существ. |
| 483/1 | 7 | Территория метеослужбы. Краснодарская военизированная служба по активной безопасности | 1 | существ. |
| 169 | 8 | Министерство обороны Р.Ф. Военный комиссариат. Райвоенкомат. Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 184 | 9 | Горрайсовет ветеранов войны и труда. Объект, рекомендуемый к постановке на гос. охрану. | 1 | реконстр. |
| 107 | 10 | Лабинская общественная организация «Ветераны Афганистана». Организация профилактической медицины. Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 205 | 11 | Прокуратура. Объект, рекомендуемый к постановке на гос. охрану. | 1 | существ. |
| 206 | 12 | Милиция. Памятник истории. | 1 | существ. |
| 207 | 13 | ЗАГС | 1 | существ. |
| 257/2 | 14 | Городской суд | 1 | существ. |
| 221 | 15 | Районный суд. Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 206 | 16 | Типография. Магазин | 1 | существ. |
| 206 | 17 | Редакция газеты «Провинциальная» | 1 | существ. |
| 206 | 18 | Редакция газеты «Знамя». Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 240 | 19 | Лабинский филиал АООТ «Предприятия «Роспечать» | 1 | существ. |
| 170 | 20 | МУП «Водоканал» МУ МПКХ г. Лабинска | 1 | существ. |
|  | 22 | Налоговая полиция | 1 | существ. |
| 167 | 23 | Нотариальная контора | 1 | существ. |
| 98 | 24 | Пенсионный фонд | 1 | существ. |
|  | 25 | Соцзащита | 1 | существ. |
| 238 | 26 | ОАО «Лабинские горэлектросети» | 1 | существ. |
| 270/1 | 27 | Управление соцзащиты населения. Магазин | 1 | существ. |
| 270/1 | 28 | МУП «Тепловые сети» | 1 | существ. |
| 255 | 29 | Налоговая | 1 | существ. |
| 278/а | 30 | Краснодарский центр стандартизации метрологии и сертификации | 1 | существ. |
| 264 | 31 | Вневедомственная охрана внутренних дел | 1 | существ. |
|  | 32 | Административно-деловой комплекс. | 1 | проект. |
| 689/1, 635, пром. зона | 33 | Административное здание. | 3 | проект. |
| 500/1 | 34 | Административное здание | 1 | существ. |
| 356/1 | 35 | АО Кубаньэнерго | 1 | существ. |
| 375/1 | 36 | Предприятие «Энергонадзора Лабинское межрайонное отделение | 1 | существ. |
| 300 | 37 | Лабинские электрические сети АО «Кубаньэнерго» | 1 | существ. |
| Южн пром зона | 38 | Паспортный стол | 1 | существ. |
| Южн пром зона | 39 | Фонд безопасности дорожного движения и реабилитации, пострадавших при ДТП на дорогах Кубани | 1 | существ. |
| Южн пром зона | 40 | Научно-проектно-производственная фирма «Краснодаравтодорсервис» | 1 | существ. |
| 299 | 41 | Торгово-технический центр | 1 | существ. |
| 169 | 42 | (ГСОСТО) РОСТО ДОСАФ. Памятник истории. | 1 | реконстр. |
| 167 | 43 | Отдел по борьбе с оборотом наркотиков | 1 | существ. |
| 184 | 44 | Нотариальная контора | 1 | существ. |
| Южн пром зона | 45 | Отдел внутренних дел г. Лабинска | 1 | существ. |
| 257/2 | 46 | ГУП КК «Лабинский земельный центр» | 1 | существ. |
| 257/2 | 47 | Главное управление по Краснодарскому краю Федеральной регистрационной службы. Районная архитектура. Памятник архитектуры. | 1 | реконстр. |
| 253 | 48 | Административно-торговое здание | 1 | существ. |
| 208 | 49 | Управление по дошкольному образованию администрации г. Лабинска. | 1 | существ. |
| 15/14 | 50 | МУ «Управление рынков» | 1 | существ. |
| 216/2 | 51 | МУ «Управление рынков» | 1 | существ. |
| 236, | 52 | Административное здание, магазин, жилой дом | 1 | существ. |
| - | 53 | Лабинский ПУЖКХ | 1 | существ. |
| 207 | 54 | Лабинское отделение технической инвентаризации БТИ | 1 | существ. |
| 94/1 | 55 | Контора совхоза «Техникум» | 1 | существ. |
| 65 | 56 | Санитарно эпидемиологическая станция | 1 | существ. |
|  |  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. |
| 218 | 57 | Почта. РУПС | 1 | существ. |
| 218 | 58 | Узел связи | 1 | существ. |
| 15/12 | 59 | Тихорецкий узел связи | 1 | существ. |
| 230 | 60 | Госбанк | 1 | существ. |
| 238 | 61 | Сбербанк | 1 | существ. |
| 300 | 62 | Сбербанк | 1 | существ. |
| 22 | 63 | Почта. Магазин. | 1 | существ. |
|  |  | Учреждения культуры и отдыха. |
| 259 | 64 | Центр детского творчества. Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 206 | 65 | Детская школа искусств. Объект, рекомендуемый к постановке на гос. охрану. | 1 | существ. |
| 207 | 66 | Библиотека. Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 207 | 67 | Краеведческий музей. Памятник истории. | 1 | существ. |
| 257/1 | 68 | Свято-Никольский храм. Объект, рекомендуемый к постановке на гос. охрану. | 1 | существ. |
| - | 70 | Памятник В.И.Ленину. Памятник монументального искусства. | 1 | существ. |
| - | 71 | Памятник «Танк ИС». Памятник истории. | 1 | реконстр. |
| Парк 40 лет | 72 | Бильярдная. Объект, рекомендуемый к постановке на гос. охрану. | 1 | реконстр. |
| - | 73 | Вечный огонь. Аллея славы. | 1 | существ. |
| - | 74 | Мемориал войнам Афганцам | 1 | существ. |
| - | 75 | Братская могила | 1 | существ. |
| - | 76 | Парк культуры и отдыха им.30-я Победы. | 1 | существ. |
| 257/1 | 77 | Церковь | 1 | существ. |
| 164 | 78 | Церковь | 1 | существ. |
| 156 | 79 | Церковь (Евангелистов) | 1 | существ. |
| 37 | 80 | Дом молитвы (Баптистов) | 1 | существ. |
| 150 | 81 | Здание общества свидетелей «Иеговы» | 1 | существ. |
| 270/1 | 82 | Игровой комплекс | 1 | существ. |
| 206 | 83 | Кинотеатр «Восход» | 1 | существ. |
| 221 | 84 | Дом культуры | 1 | существ. |
| 271/1 | 85 | Дом культуры | 1 | существ. |
| 216/1 | 86 | Дом культуры | 1 | существ. |
| 379 | 87 | Клуб | 1 | существ. |
| Парк 40 лет | 88 | Дом народного творчества. Музыкальная школа. Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 207 | 89 | Библиотека | 1 | существ. |
| 183 | 90 | Детская библиотека | 1 | существ. |
| 207 | 91 | Музей | 1 | существ. |
| 382 | 92 | Станция юннатов | 1 | существ. |
| 210, 680, 511/1 | 93 | Культурно-развлекательный комплекс. | 3 | проект. |
| 292 | 94 | Аттракцион «Квадроциклы» | 1 | проект |
| 609/2 | 95 | Аквапарк | 1 | проект |
|  |  | Учреждения здравоохранения. |
| 460/1 | 96 | Санаторий «Лаба». | 1 | существ. |
| 207 | 97 | Диагностический центр | 1 | существ. |
| 105 | 98 | Детский дом | 1 | существ. |
| 38 | 99 | Больница | 1 | существ. |
| 179 | 100 | МУП «Муниципальный социально-реабилитационный центр «Радуга»» | 1 | существ. |
| 170 | 101 | Станция скорой помощи | 1 | существ. |
| 173 | 102 | Стоматология. Ортопедический кабинет. | 1 | существ. |
| 206 | 103 | Стоматологическая клиника. Памятник архитектуры. | 1 | существ. |
| 82 | 104 | Больница | 1 | существ. |
| 199 | 105 | Детская поликлиника | 1 | существ. |
| 194 | 106 | Поликлиника | 1 | существ. |
| 257 | 107 | Аптека «Доктор» | 1 | существ. |
| 43/1 | 108 | Аптека | 1 | существ. |
| 7 | 109 | Аптека | 1 | существ. |
| 257 | 110 | Аптека №267/12 Магазин «Все для дома» | 1 | существ. |
| 206 | 111 | Стоматологическая поликлиника | 1 | существ. |
| 250 | 112 | Ветлечебница | 1 | существ. |
| - | 113 | Станция искусственного осеменения | 1 | существ. |
| - | 114 | Лаборатория Зооветснаб | 1 | существ. |
| 176, 460/1 | 115 | Объект рекреационной деятельности | 2 | проект |
| 180, 181 | 116 | Больничный комплекс. | 2 | проект. |
|  |  | Спортивные сооружения. |
| 207 | 117 | МУ «Управление физической культуры и спорта» | 1 | существ. |
| 270/1 | 118 | МУ «Управление физической культуры и спорта». Стадион «Труд» | 1 | существ. |
| 356/1 | 119 | МОУДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» | 1 | существ. |
| 376/1 | 120 | Спортплощадка | 1 | существ. |
| 713 | 121 | Спортивный комплекс | 1 | существ. |
| 609/2 | 122 | Спортивно-оздоровительный комплекс. | 1 | проект. |
|  |  | Учреждение народного образования. |
| 23 | 123 | Детский сад №22 на 125 мест | 1 | существ. |
| 172 | 124 | Ясли - сад №17 на 75 мест | 1 | существ. |
| 184 | 125 | Ясли - сад №1 на 95 мест | 1 | существ. |
| 169 | 126 | Ясли - сад №3 на 75 мест. Объект, рекомендуемый к постановке на гос. охрану. | 1 | существ. |
| 255 | 127 | Ясли - сад №10 на 110 мест | 1 | существ. |
| 83 | 128 | Ясли - сад №26 на 51 мест | 1 | существ. |
| 240 | 129 | Ясли - сад №7 на 100 мест | 1 | существ. |
| 102 | 130 | Детский сад №19 на 48 мест | 1 | существ. |
| 268 | 131 | Детский сад №4 на 50 мест | 1 | существ. |
| 281 | 132 | Детский сад №5 на 50 мест | 1 | существ. |
| 285 | 133 | Детский сад № 6 на 50 мест | 1 | реконстр. |
| 500/1 | 134 | Детский сад №15 на 125 мест | 1 | существ. |
| 308 | 135 | Детский сад №18 на 110 мест | 1 | существ. |
| 386 | 136 | Детский сад №21 на 220 мест | 1 | существ. |
| 86 | 137 | Детский сад №11 на 80 мест | 1 | существ. |
| 713 | 138 | Детский сад на 90 мест | 1 | проект |
| 689/2 | 139 | Детский сад на 250 мест | 1 | проект |
| 668 | 140 | Детский сад на 50 мест | 1 | проект |
| 657/1 | 141 | Детский сад на 90 мест | 1 | проект |
| 641/1 | 142 | Детский сад на 90 мест | 1 | проект |
| 522/1 | 143 | Детский сад на 140 мест | 1 | проект |
| 531 | 144 | Детский сад на 50 мест | 1 | проект |
| 553/2 | 144\1 | Детский сад | 1 | проект за расчетным сроком |
| 588/1 | 144\2 | Детский сад на 60 мест | 1 | проект |
| 14 | 144\3 | Детский сад на 90 мест | 1 | проект |
| 300 | 145 | Начальная школа / детский - сад №20 на 250/250 уч | 1 | существ. |
| 32 | 146 | Средняя общеобразовательная школа №3 на 1150 уч | 1 | существ. |
| 22 | 147 | Средняя общеобразовательная школа №7 на 578 уч | 1 | существ. |
| 105 | 148 | Средняя общеобразовательная школа №2 на 729 уч | 1 | существ. |
| 101, 105 | 149 | Средняя общеобразовательная школа №6 на 464 уч | 1 | существ. |
| 233 | 150 | Средняя школа коррекционная на 101 уч | 1 | существ. |
| 500/1 | 151 | Средняя общеобразовательная школа №5 на 670 уч | 1 | существ. |
| 375/1 | 152 | Средняя общеобразовательная школа№11 на 630 уч | 1 | существ. |
| 276 | 153 | Средняя общеобразовательная школа №1 на 575 уч | 1 | существ. |
| 257/2 | 154 | Центр детского технического творчества | 1 | существ. |
| 294 | 155 | Средняя общеобразовательная школа №4 на 752 уч | 1 | существ. |
| 257/1 | 156 | Средняя общеобразовательная школа №9 на 1324 уч | 1 | существ. |
| 382 | 157 | Средняя общеобразовательная школа№12 на 113 уч | 1 | существ. |
| 689/1 | 158 | Средняя общеобразовательная школа на 1500 уч | 1 | проект |
| 635/1 | 159 | Средняя общеобразовательная школа на 900 уч | 1 | проект |
| 522/1 | 160 | Средняя общеобразовательная школа на 300 уч | 1 | проект |
| 531 | 161 | Средняя общеобразовательная школа на 300 уч | 1 | проект |
| - | 162 | Средняя общеобразовательная школа | 1 | проект за расчетным сроком |
| 588/1 | 163 | Средняя общеобразовательная школа на 300 уч | 1 | проект |
| 217 | 164 | СПТУ-14 | 1 | существ. |
| 270/1 | 165 | СПТУ-43 | 1 | существ. |
| 137 | 166 | Медучилище | 1 | существ. |
| 248 | 167 | Открытая сменная общеобразовательная школа | 1 | существ. |
| 216 | 168 | ФГОС СПО. «Лабинский сельхозтехникум». Объект, рекомендуемый к постановке на гос. охрану. | 1 | существ. |
| 265 | 169 | Лабинский филиал Армавирского финансово-экономического института (КубГТУ) | 1 | существ. |
|  |  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. |
| 295 | 170 | Фотосалон | 1 | существ. |
| 356/1 | 171 | Магазин, кафе-закусочная | 1 | существ. |
| 270/1 | 172 | Рынок | 1 | существ. |
| 516/1, 609,2 588/1, 591/1, 575/1, 545/2, 537, 689/3, 635/1 | 173 | Торговый комплекс | 9 | проект |
| 316 | 174 | ООО «Торгово-промышленная компания «Импульс» (Складские помещения) | 1 | существ. |
| 134 | 175 | Рынок | 1 | существ. |
| 17 | 176 | Торговый центр | 1 | существ. |
| 259 | 177 | ЗАО «Лабинский торговый дом» | 1 | существ. |
| 238 | 178 | «Лабинский торговый дом» | 1 | существ. |
| 257/1 | 179 | «Лабинский торговый дом» | 1 | существ. |
| 154 | 180 | Базы оптовой торговли, автомойка, склад, магазин | 1 | существ. |
| 154 | 181 | База оптово-розничной торговли | 1 | существ. |
| - | 182 | База оптово-розничной торговли | 1 | существ. |
| 216/2 | 183 | Торговый центр | 1 | существ. |
|  | 184 | Магазин | 38 | существ. |
|  | 185 | Магазин | 15 | проект |
| 316 | 186 | Ресторан «Империя» | 1 | существ. |
| 270/1 | 187 | Ресторан «Камелия» | 1 | существ. |
| 382/1, 281, 154, 523/1, 6 | 188 | Кафе | 5 | существ. |
| 384 | 189 | Кафе «Вираж». Гостиница на 10 мест. | 1 | существ. |
| 310 | 190 | Кафе «Старый замок» Гостиница на 6 мест | 1 | существ. |
| 209 | 191 | МУМПКХ. Гостиница на 16 мест. | 1 | существ. |
| 356/1 | 192 | Мотель | 1 | существ. |
| 65 | 193 | Общежитие медучилища | 1 | существ. |
|  |  | Предприятия и объекты коммунального назначения и транспорта. |
| 270/1 | 194 | Автовокзал | 1 | существ. |
| 609/1 | 195 | Автовокзал | 1 | проект |
| 152/1 | 196 | Ж/д. вокзал | 1 | существ. |
| - | 197 | Придорожный сервис | 3 | существ. |
| - | 198 | Придорожный сервис | 5 | проект |
| 626 | 199 | ТОО «Бытсервис» | 1 | существ. |
| 257/1 | 200 | Дом быта | 1 | существ. |
| 137/1 | 201 | Баня | 1 | существ. |

5.2.5.  Производственная зона

Проектом выделены существующие производственные зоны, расположенные в южной и северной частях города, а также резерв производственной зоны, расположенный в северо-восточной части города до объездной автомобильной дороги.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в промышленной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах города; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Наиболее крупными промышленными предприятиями, функционирующими на территории города, являются:

- ООО "Лабинский маслоэкстракционный завод" (производство растительного масла);

- ОАО «Сахарный завод Лабинский» (производство сахара-песка);

- ОАО "Сыродел" (производство молочной продукции);

- ЗАО «Мясокомбинат Бабаевский» (заготовка и переработка мяса);

- ОАО "Лабинский хлебозавод" (производство хлебобулочных изделий).

- ЗАО "Химик" (производство лакокрасочных материалов);

- ООО «Ремонтно-механический завод» (производство машин и оборудования);

- Лабинское УПП ВОС (выпуск запасных частей к зерноуборочным комбайнам и укупорочных изделий)

Развитие получает южная и северная производственная зона. Самой перспективной территорией для развития производственной зоны города является проектируемая северо-восточная производственная зона, так как она имеет свободные земельные ресурсы.

В генеральном плане определяется дальнейшее развитие производственных зон, с учетом сложившейся планировочной структуры города.

Сложившиеся промышленные образования города на перспективу в основном сохраняются и развиваются в современных территориальных границах. Проектом рассматривается две промышленно-коммунальных образования: Северная и Южная промышленные зоны. Производственные территории, расположенные в центральной части города, непосредственно в жилой застройке, проектом сохраняются на расчетный срок в приделах своих территорий, но дальнейшего развития не получают. По мере амортизации зданий и выноса производственных предприятий, на высвободившихся территориях предлагается развивать объекты и предприятия обслуживания населения.

Развитие промышленности города намечается как за счет расширения предприятий, реконструкции существующих промышленных предприятий, так и за счет строительства новых. Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

В настоящее время северная промзона состоит в основном из предприятий III-V класса санитарной классификации предприятий. Предполагается упорядочить территорию северной промзоны, разместив на свободных землях производственные территории III-V класса санитарной классификации предприятий, с учетом санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Дальнейшее развитие получает Южная производственная зона с учетом транспортных связей и наличия свободных территорий для размещения производственных предприятий. Наиболее крупными предприятиями южной производственной зоны являются: сахарный завод и асфальтобетонный завод. В южной производственной зоне предполагается разместить в основном объекты промышленного строительства IV и V санитарного класса.

Анализ состава предприятий производственных территорий города Лабинска позволяет отметить тенденцию размещения в промзонах предприятий, обслуживающих в основном район и минимально связанных с обслуживанием города.

Для сокращения негативного воздействия на жилую зону проектом рекомендовано, во-первых, использовать часть территории  производственной зоны, прилегающей к застройке, под складскую зону; во-вторых, изыскать возможность сокращения санитарно-защитных зон при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной  среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим класса опасности.

До проведения вышеназванных мероприятий жилая и общественная застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне от производственных предприятий рассматривается как зона с особыми условиями использования территории и подлежит постепенному выносу во вновь проектируемые жилые районы.

Участки существующих производственных предприятий в настоящее время используются неэффективно плотность застройки во многих случаях низкая, поэтому более высокая эффективность использования территории на промышленных предприятиях достигается в основном за счёт применения более совершенного производственного оборудования, высокой степени блокирования зданий и сооружений и повышения этажности производственных зданий.

Планировка существующих предприятий должна обеспечить наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков. Следует предусматривать упорядочение функционального зонирования размещение инженерных сетей в генпланах реконструируемых предприятий.

При планировке производственных зон уделено большое внимание упорядочению подъездных промышленных путей. Все промышленные территории независимо от наличия или отсутствия отдельного рельсового ввода имеют дорожную связь с грузовыми пунктами железнодорожного транспорта, со складскими районами города, а также с внешними автомагистралями.

С направлением развития промышленных районов взаимосвязано решение зон внешнего и внутреннего транспорта на перспективу.

Основное направление развития и реконструкции промышленных предприятий города экологически чистое производство на основе внедрения новых технологий.

Город Лабинск, проектируется как крупный промышленный центр, ориентированный на высокие технологии и профессиональность населения.

Генпланом намечена реорганизация территории промзоны с преимущественной реконструкцией существующих предприятий на наукоёмкие производства с экологически чистой территорией, развитием транспортной инфраструктуры связывающей промышленные предприятия с жилыми районами и внешними дорогами.

Генпланом предусматривается:

- развитие промышленных территорий в Южной  и Северной промзонах;

- строительство транспортных дорог и магистралей с общественным транспортом;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования промышленных зон;

- улучшения состояния окружающей среды за счёт ликвидации экологически опасных объектов, реорганизации промзон, модернизации сохраняемых объектов с расчётной санитарной зоной до границ своей территории;

- использование при модернизации и реконструкции подземного пространства промышленных площадок, как правило, свободных от магистральных сетей;

- проектом резервируются площадки для размещения производств в Южной  и Северной промышленных зонах;

- вынос на расчётный срок жилой застройки, расположенных в санитарно – защитной зоне от промпредприятий.

Учитывая градообразующую ценность предприятий для экономики района, а также капитальность зданий и сооружений и права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. При этом необходимыми условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Для действующих предприятий, сооружений и иных объектов размеры санитарно-защитной зоны которых не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01*, администрацией предприятий должны быть составлены планы мероприятий по организации санитарно-защитной зоны, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием окружающей среды.

В таблице  представлен перечень промышленных объектов, находящихся на территории города Лабинска в настоящее время и проектируемых на расчетный  и за расчетные сроки генерального плана.

Таблица 19

| № пп | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия и объекты коммунального назначения и транспорта. |
| 194 | Автовокзал | 1 | существ. |
| 195 | Автовокзал | 1 | проект |
| 196 | Ж/д. вокзал | 1 | существ. |
| 197 | Придорожный сервис | 3 | существ. |
| 198 | Придорожный сервис | 5 | проект |
| 199 | ТОО «Бытсервис» | 1 | существ. |
| 200 | Дом быта | 1 | существ. |
| 201 | Баня | 1 | существ. |
| 202 | Аэродром | 1 | проект |
| 203 | Территория МЖКХ, водозабор | 1 | существ. |
| 204 | Пожарное депо на 6 автомашин | 1 | существ. |
| 205 | Пожарное депо на 6 автомашин | 1 | проект |
| 206 | Пожарное депо на 8 автомашин | 1 | проект |
| 207 | Котельная | 14 | существ. |
| 208 | Гаражи частные | 1 | существ. |
| 209 | Гаражи совхоза техникум | 1 | существ. |
| 210 | Гаражный кооператив | 3 | существ. |
| Производства. |
| 211 | Асфальтобетонный завод | 1 | существ. |
| 212 | АОЗТ «Краснодарский комбинат по торговой технике» | 1 | существ. |
| 213 | Производственная база частных предпринимателей (Склады) | 1 | существ. |
| 214 | Производственная база частных предпринимателей (Склады) | 1 | существ. |
| 215 | Склады совхоза техникум | 1 | существ. |
| 216 | Медсклад | 1 | существ. |
| 217 | Склад | 1 | существ. |
| 218 | ООО «Дельфин» (производственная база, стройцех) | 1 | существ. |
| 219 | ТОО «Клен» (Цех стройматериалов) | 1 | существ. |
| 220 | Производственная база (строительные материалы) | 1 | существ. |
| 221 | Склады госторга | 1 | существ. |
| 222 | Территории производственных предприятий | 35 | проект |
| 223 | Территории производственных предприятий 5-го класса вредности | 6 | проект |
| 224 | Территории производственных предприятий 4,5-го класса вредности | 5 | проект |
| 225 | Частная производственная площадка | 1 | существ. |
| 226 | ОАО «Сыродел», ООО «Богатырь» | 1 | существ. |
| 227 | ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» | 1 | существ. |
| 228 | ТОО «Лаба» | 1 | существ. |
| 229 | ОАО «Лабинскагропромтранс» | 1 | существ. |
| 230 | База ЧП | 1 | существ. |
| 231 | ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» | 1 | существ. |
| 232 | «Лабинскагропромснаб» | 1 | существ. |
| 233 | ООО Фирма «Прогресс» | 1 | существ. |
| 234 | ООО МСПК «Агрария» | 1 | существ. |
| 235 | ООО «Югстрой» | 1 | существ. |
| 236 | ЗАО «Дорожник» | 1 | существ. |
| 237 | ОАО «Лабинскрайгаз» | 1 | существ. |
| 238 | ООО «Узоры» | 1 | существ. |
| 239 | ГУР КК «Лабинское ДРСУ» | 1 | существ. |
| 240 | Госпредприятие «Лабинскнефтепродукт» | 1 | существ. |
| 241 | Пекарня | 1 | существ. |
| 242 | АОЗТ «Инвестмост» | 1 | существ. |
| 243 | ООО «Агрофирма Прогресс» | 1 | существ. |
| 244 | ООО «Агроиндустрия» эксплуатация объектов недвижимости | 1 | существ. |
| 245 | ООО «Логия» | 1 | существ. |
| 246 | ПО «Форметалл» | 1 | существ. |
| 247 | ЗАО «Химик» (Территория химзавода) | 1 | существ. |
| 248 | Госпредприятие Лабинскнефтепродукт | 1 | существ. |
| 249 | ТО «Лабавтосервис» | 1 | существ. |
| 250 | ИЧП «Шустрик» | 1 | существ. |
| 251 | Лабинский Госплемптицезавод | 1 | существ. |
| 252 | ЗАО «Лабинскаялиния» | 1 | существ. |
| 253 | ООО «Лабинское УПП ВОС» | 1 | существ. |
| 254 | ООО «Агрофирма Прогресс» | 1 | существ. |
| 255 | ЧП | 1 | существ. |
| 256 | Мехмастерские | 1 | существ. |
| 257 | ЧП | 1 | существ. |
| 258 | Производственная зона частных предпринимателей | 1 | существ. |
| 259 | Южгазтрой | 1 | существ. |
| 260 | Лабинское предприятие «Авторемонт» | 1 | существ. |
| 261 | ООО «Логия» | 1 | существ. |
| 262 | ООО «Растительное масло «Лабинское» | 1 | существ. |
| 263 | Отделение государственной пожарной станции Лабинского района | 1 | существ. |
| 264 | Лабинский ДОК | 1 | существ. |
| 265 | ЗАО «Лабинская линия» | 1 | существ. |
| 266 | ЧП (База) | 1 | существ. |
| 267 | ОАО «Лабинский хлебозавод» | 1 | существ. |
| 268 | АООТ ГПК «Лабинский Торпищекомбинат» | 1 | существ. |
| 269 | ОАО «Юг» | 1 | существ. |
| 270 | ООО Лабинский МЭС | 1 | существ. |
| 271 | ООО «Кубань-Агро» | 1 | существ. |
| 272 | ЧП (Склады) | 1 | существ. |
| 273 | Лабинское СП «Кубаньвтормест» | 1 | существ. |
| 274 | Госпредприятие «Лабинскнефтепродукт» | 1 | существ. |
| 275 | ОАО «Лабинский элеватор» | 1 | существ. |
| 276 | ООО «Агрофирма «Прогресс» | 1 | существ. |
| 277 | Стройцех | 1 | существ. |
| 278 | ГУ Лабинский лесхоз | 1 | существ. |
| 279 | Производственная зона Территория «Предгорье» | 1 | существ. |
| 280 | ООО «Мельница-70» | 1 | существ. |
| 281 | ООО «Ремстрой» | 1 | существ. |
| 282 | ЧП (Склады) | 1 | существ. |
| 283 | Кукурузный завод с мельницей | 1 | существ. |
| 284 | ООО ПКФ «Форметалл-А» | 1 | существ. |
| 285 | Строительное управление №8, Строительное управление №19, Спецстрой России. | 1 | существ. |
| 286 | ЧП (База, склад) | 1 | существ. |
| 287 | ЧП | 1 | существ. |
| 288 | Насосная станция | 1 | существ. |
| 289 | ЧП | 1 | существ. |
| 290 | ОАО «Сахарный завод «Лабинский» | 1 | существ. |
| 291 | ЧП | 1 | существ. |
| 292 | ООО Компания «Белар» | 1 | существ. |
| 293 | ООО «Агро-Ком» | 1 | существ. |
| 294 | КФХ «Патриот» | 1 | существ. |
| 295 | Административное здание (контора) | 1 | существ. |
| 296 | Асфальтобетонный завод | 1 | существ. |
| 297 | ИЧП «Российский лес» | 1 | существ. |
| 298 | ООО «Лабинская нефтяная компания «Ланко» | 1 | существ. |
| 299 | ООО «Аган» | 1 | существ. |
| 300 | ЗАО «Юг-Миниойл-Лабинск» | 1 | существ. |
| 301 | Топливный склад | 1 | существ. |
| 302 | НППФ «Краснодаравторесурс» | 1 | существ. |
| 303 | ООО «РБК-КВАДРО» (Склады) | 1 | существ. |
| 304 | Краснодарское карьеруправление | 1 | существ. |
| 305 | ОАО «Агропромышленная компания МТС «Лабинск». | 1 | существ. |
| 306 | ФГУП «Лабинская автоколонна №1197» | 1 | существ. |
| 307 | ФГУП «Лабинская автоколонна №1492» | 1 | существ. |
| 308 | Малое предприятие «Транспортно-экспидиционное агенство» | 1 | существ. |
| 309 | ТОО «Лабавтосервис» | 1 | существ. |
| 310 | Производственная территория ООО «Газинвестресурс» (ГНС) | 1 | существ. |
| 311 | ГРС | 2 | существ. |
| 312 | АЗС | 6 | существ. |
| 313 | АЗС | 1 | проект. |

На расчетный срок (20 лет) население города Лабинска составит 71500 человек. Из этого следует, согласно приложению №1 и приложению №7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо- 3шт., а пожарных автомобилей - 20 единиц. Из них специальных пожарных автомобилей: автолестница и автоподъемник -2 единицы, автомобиль газодымозащитной службы -1 единица, автомобиль связи и освещения -1 единица.

Генеральным планом сохраняется существующее пожарное депо на 6 автомашин расположенное в северной промзоне (№204 ГП-1).

А также с учетом проектируемого населения и радиусов обслуживания 3км., проектом предлагаются проектируемые пожарные депо:

- на 6 автомашин в проектируемом восточном микрорайоне (№205 ГП-1)

- на 8 автомашин в Южной промышленной зоне (№206 ГП-1).

5.2.6.  Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них), железнодорожного транспорта и инженерной инфраструктуры.

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

Зона автомагистралей

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автомагистралей г. Лабинска относятся территории придорожной полосы и развязок автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к г. Майкопу от М29 «Кавказ» и автомобильных дорог регионального значения «северный подъезд к г. Лаинску, г.Усть-Лабинск - Лабинск - ст.Упорная», «г.Лабинск – пгт. Мостовской – граница Карачаево-Черкесской Республики». На территории придорожной полосы этих дорог предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Зона железной дороги

Разрешенные виды использования: предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные на предоставленных им земельных участках, для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию наземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

По г. Лабинску с севера на юг проходит тупиковая железнодорожная ветка Курганная –Шедок. Станция Лабинская обслуживает и пропускает транзитные пассажирские и грузовые потоки.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок в одном уровне и двух уровнях. Проектные решения генерального плана отражены на чертеже ГП-3 и подробно описаны в разделе «Транспортная инфраструктура» настоящего проекта.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, Ш пояса.

Водоснабжение города Лабинска предусматривается от существующих и проектируемых артезианских скважин, расположенных на площадке головных водопроводных сооружений (лист НВК-1);

- Канализации (городские очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, ГГРС, ГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные, ЦТП).

5.2.7. Рекреационная зона

Рекреационная зона города представлена существующим городским парком культуры и отдыха им. 30-летия Победы в центральной части города, территориями существующих и проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками и скверами в центрах обслуживания, проектируемой  и реконструируемой зоной отдыха на р. Лаба, а также благоустроенной набережной вдоль реки на протяжении всей территории города.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В проекте предусмотрено размещение зеленых насаждений общего пользования в общественных центрах, а также в прибрежной зоне реки и прибрежном парковом комплексе, что повышает норму обеспеченности зелеными насаждениями населения города до нормативной..

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Особое внимание в проекте генерального плана уделено созданию системы зеленых насаждений, которая не только подчеркивает архитектурно-планировочную композицию города, но и обеспечивает повышение уровня комфортности проживания в городской среде. Система скверов парков и бульваров пронизывает городскую территорию и сопровождает основные пешеходные коммуникации, что является необходимым в условиях города.

Большое значение в жизни города играет река Лаба. Проектом предлагается максимально возможное восстановление экосистемы реки в административных границах города и пригородной зоны, развитие  водоохранных и берегозащитных мероприятий, создание искусственных набережных и лесопарков. Граница водоохраной зоны в этих пределах совпадает с границей набережной.

Особое внимание уделено организации речного фасада города со стороны реки Лабы с организацией благоустроенной набережной и зеленой зоны. В проектируемой парковой зоне предусмотрено устройство пляжей, лодочных станций, площадок для отдыха и спорта, аттракционов, кафе и т. д.

5.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

– территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

– археологические зоны;

– водоохранная зона -  в пределах населенного пункта совпадает с прибрежной защитной полосой. В данном проекте предусмотрена благоустроенная набережная реки, следовательно граница водоохраной зоны совпадает с парапетом набережной.

В настоящее время на территории городского поселения располагается 63 объекта историко-культурного наследия, 37 из которых включены в государственный реестр памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству, и 11 объектов археологического наследия. В результате обследования ОАО «Наследие Кубани», выполненного в 2006 году, выявлено 26 объектов, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как представляющие архитектурную ценность.

Зоной особо охраняемой территорией является, эксплуатируемое месторождение природно-столовых гидрокарбонатно-натриевых вод, на территории ОАО «Санаторий «Лаба», пропускной способностью 10 000 человек в год. Здесь функционируют две скважины по добыче минеральной воды. Вода скважины 1-Л БИС (глубина 2270 метров) высокотермальная (104 градуса по Цельсию) высокоминерализованная (13 гр/л) хлоридно-натриевая, йодобромная, ортоборная, кремнистая,  – для наружного применения. Минеральная вода  скважины 2-Л (глубина 450 метров) слабо минерализованная (1,08 г/л), субтермальная (28 градусов по Цельсию) гидрокарбонатно-натриевая, лечебно-столовая. Для дальнейшей рациональной эксплуатации Лабинского месторождения минеральной воды требуется разработка режима округа горно-санитарной охраны.

Иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории города не имеется.

5.2.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Зона специального назначения города Лабинска представлена кладбищами и свалкой мусора. На территории города на пересечении улиц Победы и Лермонтова расположено закрытое кладбище внутри жилой застройки без соблюдения 50 м санитарно-защитной зоны, на котором генеральным планом предлагается превратить со временем в мемориальный парк. Действующее кладбище, расположенное к востоку от города, на землях Лучевого сельского поселения с соблюдением нормативных расстояний до жилой застройки, проектом включено в границы города Лабинска.

Свалка мусора, расположенная в северо-восточной части города, в соответствии с муниципальной целевой программой «Безопасная эксплуатация свалок твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Лабинский район на 2008-2012 годы», сохраняется на первую очередь и модернизируется. На 01.01.2008 г. площадь свалки составляет 25,3 га. В настоящий момент заполнено 16 га, свободной площади 9,3 га. Площадь свалки заполнена на 30%. Согласно расчетам, представленным в администрацией Лабинского района территории существующей свалки хватит на ближайшие 20 лет при условии соблюдения правил эксплуатации свалок.

Проектом на расчетный срок в соответствии со схемой территориального планирования Краснодарского края вывоз мусора будет осуществляться на мусороперабатывающее предприятие. Его местоположение будет уточнено схемой территориального планирования муниципального образования Лабинский район.

Предполагается строительство мусоросортировочной линии предусмотренное проектом краевой целевой программы "Отходы". Установка  мусоросортировочной и перерабатывающей линии позволит сортировать  отходы (получать из ТБО макулатуру, картон, ветошь, лом черных и цветных металлов, стекло, пластиковую бутылку) затем получить вторичное сырье, а не утилизируемые остатки в виде прессованных брикетов утилизировать на полигоне).

5.2.10.  Зона сельскохозяйственного использования

В пределах городской черты располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, и садоводческие объединения граждан, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Проектный баланс территории

Таблица 20

Лист 1

6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент внесения изменений в генеральный план по замечаниям при согласовании проекта установлены 5 окончательных зон с особыми условиями использования на территории городского поселения: две окончательные границы санитарно-защитной зоны и три Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

На момент внесения изменений в Генеральный план в мае 2010 года зарегистрировано две утвержденные окончательные границы санитарно-защитной зоны: для ОАО «Лабинсккрайгаз» и ООО  «Комплекс консервного производства Лабинский».

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03отображены ориентировочные и утвержденные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории городского поселения располагается 63 объектов историко-культурного наследия, 37 из которых включены в государственный реестр памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству, и 11 объектов археологического наследия. В результате обследования ОАО «Наследие Кубани», выполненного в 2006 году, выявлено 26 объектов, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как представляющие архитектурную ценность.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

ВРЕМЕННЫЕ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ПАМЯТНИКОВ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА ЛАБИНСКА И СТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ:

памятники истории:

- Здание, где размещался волостной комитет РКСМ, 1921 - 1922 гг. (гос.№2031). Ул. Советская, 20.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Здание, в котором размещался штаб 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии, 1922 - 1923 гг. (гос.№ 2033). Ул. Халтурина, 14.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Здание, где находилась первая Лабинская ячейка РКП(б) и штаб Первого Лабинского революционного добровольческого полка, 1917-1918 гг. (гос.№2034). Ул. Чайковского, 7.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Здание, где размещался первый Лабинский ревком, 1917 – 1918 гг. (гос.№2032). Ул. Советская, 24.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом, в котором жил один из руководителей восстания 2-го Урупского полка А.С. Курганов, 1929-1942 г. (гос.№ 2030). Ул. Пушкина, 181.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом, в котором находилась явочная квартира лабинской подпольной комсомольской организации «Юный мститель», руководителем которой был Д. Шервадзе, 1942 г. (гос.№ 2027). Ул. Красная, 39 (часть здания).

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Остатки Махошевской военной крепости, построенной с участием ссыльных декабристов, 1840 г. (гос. № 2024).  Ул. Гагарина (бывшая ул. Крепостная), у реки.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Место, где проходила демонстрация революционно настроенных жителей станицы, 1906 г. (гос. № 2026). Площадь на пересечении ул. Красной и ул. Международной.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Мемориал на месте, где председатель ВЦИК М.И. Калинин вручал за ратные подвиги Красное знамя ВЦИК бойцам 1-й Конной армии,  1922 г., 1972 г. (гос. № 2028). Поселок сахарного завода, площадь.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Мемориальный комплекс:

вечный огонь;

парк;

памятный знак, 1965 г. (гос. № 2029). Площадь у ж.д. Вокзала, ул. Победы.

Граница охранной зоны определена проектом зон охраны, выполненном в 2002 году..

- Могила И.Н. Велисевича, начальника штаба 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии (гос. № 2035). Ул. Лермонтова, у ж.д. полотна.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Братское кладбище 1316 мирных жителей и советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (9 могил), 1942-1943 гг. (гос. № 2036). Ул. Лермонтова, у ж.д. полотна.

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Танк ИС, установленный в честь лабинцев, внесших вклад в строительство танковой колонны «Лабинский колхозник», 1985 г. (гос. № 4730). Центр, ул. Красная, между ул. Декабристов и ул. Первомайской..

Временная граница зон охраны – 60 м. от границ памятника по всему его периметру.

памятники монументального искусства:

- Памятник В.И. Ленину, 1930 г., 1973 г. (гос. № 2038). Пересечение ул. Красной и ул. Константинова.

Временная граница зон охраны – 40 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Памятник В.И. Ленину (гос. № 2039). Селиверстова, 26.

Временная граница зон охраны – 40 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Памятник В.И. Ленину (гос. № 2041). Поселок сахарного завода.

Временная граница зон охраны – 40 м. от границ памятника по всему его периметру.

памятники архитектуры:

- Дом жилой помещика, начало ХХ века. Ул. Красная, 6.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Кожевенный магазин, Волго-Каский банк, 1914 г. Ул. Красная, 23.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой, особняк, начало ХХ века. Ул. Красная, 29.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой Шестакова, начало ХХ века. Ул. Красная, 31.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой офицера, 1900 г. Ул. Красная, 40.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой содержателя постоялого двора, 1911 г. Ул. Красная, 46 (в настоящее время № 44).

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой полковника Лиманского, начало ХХ века. Ул. Красная, 50.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Частный дом с магазином казака Лапшина, 1891 г. Ул. Красная, 360 (действительный № 380).

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой атамана Бобрышева, 1910 г. Ул. К.Маркса, 72.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Начальная 4-х классная школа, начало ХХ века. Ул. К.Маркса, 178.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Гимназия женская, начало ХХ века. Угол ул. Мира и ул. Пионерской.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Усадьба городская Расветаева (два здания), начало ХХ века. Ул. К.Маркса, 156.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Усадьба городская братьев Захаровых (два здания), начало ХХ века. Маслозавод, ул. Красная, 106, 108.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Больница казачья, начало ХХ века. Ул. Пирогова, 1.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Вокзал железнодорожный, 1905 г. Ул. Победы.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой, до 1900 года. Ул. Пушкина, 52.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Гостиница, магазин, начало ХХ века. Ул. Пушкина, 73.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом жилой купца Сушкова, начало ХХ века. Ул. Советская, 16.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Школа, начало ХХ века. Ул. Турчанинова, 65.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Дом священника, начало ХХ века. Ул. Чайковского, 3.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

- Училище реальное, 1895 г. Ул. Чайковского, 11.

Временная граница зон охраны – 100 м. от границ памятника по всему его периметру.

Памятники истории, архитектуры и археологии с их временными охранными зонами представлены на чертеже ГП – 4.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: 200м от реки Лаба и реки Кукса.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах запрещаются распашка земель, рубка и корчевка леса, размещение животноводческих ферм и лагерей, а также другая деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Водным Кодексом.

На территории Лабинского городского поселения в пределах населенного пункта предусмотрена благоустроенная набережная реки Лаба. Граница водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы совпадает с парапетом набережной. На р. Кукса предлагается построить берегоукрепительные сооружения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения располагаются 53 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Утверждены проекты, границы и режимы зон санитарной охраны водозаборов: ОАО «РЖД», МУП «Водоканал г. Лабинск,ЗАО «Химик». Утвержденные  границы зон санитарной охраны на остальные объекты на момент проектирования отсутствуют.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) отображены утвержденные зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

В соответствии с Постановлением главы администрации Краснодарского  края от 7 августа 1997 года № 332 г.Лабинск признан курортом местного значения.

Лабинск расположен на неисчерпаемых подземных термальных и минеральных озерах, является бальнеогрязевым курортом, предназначенным для лечения, отдыха и туризма людей всех возрастов, и перспективен в отношении дальнейшего использования лечебных и лечебно-столовых минеральных вод.

Зоной особо охраняемой территорией является, эксплуатируемое месторождение природно-столовых гидрокарбонатно-натриевых вод, на территории ОАО «Санаторий «Лаба», пропускной способностью 10 000 человек в год. Здесь функционируют две скважины по добыче минеральной воды. Вода скважины 1-Л БИС (глубина 2270 метров) высокотермальная (104 градуса по Цельсию) высокоминерализованная (13 гр/л) хлоридно-натриевая, йодобромная, ортоборная, кремнистая, – для наружного применения. Минеральная вода  скважины 2-Л (глубина 450 метров) слабо минерализованная (1,08 г/л), субтермальная (28 градусов по Цельсию) гидрокарбонатно-натриевая, лечебно-столовая.

Для дальнейшей рациональной эксплуатации Лабинского месторождения минеральной воды требуется разработка режима округа горно-санитарной охраны.

7.  Озеленение

Территория города Лабинска представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

г. Лабинск относится к зоне умеренного увлажнения. Вегетационный период растений достаточно продолжительный.

Зелёные насаждения общего пользования города представлены: существующим городским парком культуры и отдыха им. 30-летия Победы, проектируемыми парками и скверами в центрах обслуживания, проектируемой зоной отдыха на р. Лаба, а также благоустроенной набережной вдоль реки на протяжении всей территории города.

Зеленые насаждения общего пользования города состоят также из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Исходя из нормативов зелёных насаждений во внутригородском озеленении недостаточно. Внутригородские насаждения общего пользования характеризуются ограниченным породным составом и угнетённым состоянием из-за техногенного воздействия, недостаточного ухода, несоответствия биологической характеристики деревьев и кустарников условиям произрастания.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зелёному строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зелёные насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зелёных насаждений задержит до 86 % пыли, таким образом, уменьшит запылённость воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

Зелёные насаждения всех видов, начиная от озеленения дворов жилых комплексов до зелёного пояса, окружающего город, должны быть, объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зелёных насаждений, которые образуют зелёное кольцо вокруг города и зелёный каркас на внутригородском пространстве.

По функциональному назначению система зелёных насаждений города подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки) – выполняются непосредственно проживающими жителями;

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учётом особенности каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Баланс  территорий зеленых насаждений

Таблица 21

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | Расчетный срок |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | М2 на человека | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | М2 на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Насаждения общего пользования в том числе: |  |  | 201,79 | 31,98 |  | 364,46 | 49,38 |
| парк, сквер | 70 | 8,63 | 5,34 |  | 17,27 | 12,09 |  |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 37,27 | 26,08 |  | 135,96 | 95,17 |  |
| Насаждения на улицах | 20 | 851,87 | 170,37 |  | 1285,98 | 257,20 |  |
| Насаждения ограниченного пользования |  |  | 50,27 | 7,97 |  | 231,05 | 31,30 |
| детсад, школа, учреждения здравоохранения | 50 | 41,70 | 20,85 |  | 52,62 | 26,31 |  |
| Насаждения жилых микрорайонов | 50 | 59,38 | 29,69 |  | 409,48 | 204,74 |  |
| Насаждения специального назначения |  |  | 99,00 | 15,69 |  | 317,50 | 43,02 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 452,66 | 90,53 |  | 658,13 | 131,63 |  |
| Насаждения на кладбищах | 50 | 16,93 | 8,47 |  | 33,07 | 16,54 |  |
| Озеленение дорог | 60 | - | - |  | 330,55 | 169,33 |  |

8.  Транспортная инфраструктура

Общая часть

Административный центр Лабинского района – город Лабинск, расположен на правом берегу р. Лаба в 210 км от г. Краснодара. В городе проживает 61,156 тысячи жителей, это 60 % всего населения района.

Важную роль в формировании транспортного узла г. Лабинска играет особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение всего Краснодарского края для Российской Федерации. По территории края проходят федеральные автомобильные дороги: М – 4 «Дон» и М – 29 «Кавказ», которые по своему значению и объему перевозок выполняют функцию опорных маршрутов, формирующих основу автодорожной сети края.

В соответствии с Перечнем основных автодорожных коридоров Российской Федерации, разработанном на основе Маршрутов, утвержденных постановлением Правительства РФ «О государственной концепции создания и развития сети автомобильных дорог в Российской Федерации» от 17 апреля 1999 г. № 438, магистрали «Дон» и «Кавказ», которые вместе с магистралью «Каспий» являются частью транспортного коридора Север-Юг и трансконтинентальных Евроазиатских маршрутов, обеспечивают перераспределение и пропуск межрегиональных и межрайонных автомобильных потоков по кратчайшим маршрутам к портам на Черном и Азовском морях, через которые уже сейчас проходит более 40% внешнеторгового оборота страны и Закавказья.

Формирование Лабинского транспортного узла обусловлено особенностями хозяйственного комплекса района, отраслевой и территориальной структурой производства, местом района в краевом разделении труда, его географическим положением.

## Железнодорожный транспорт

Железнодорожная ветка Курганинск-Шедок проходит через г.Лабинск. Эта ж-д ветка связывает г.Лабинск с узловой станцией Курганинск (Курганная) и обеспечивает выход на железнодорожную магистраль Армавир – Туапсе. Основные близкорасположенные железнодорожные узлы: город Армавир – 60 км.; город  Майкоп 60 км.; г.Курганинск – 40 км.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в доставке отдыхающих на курорты Черного моря. По железной дороге перемещаются строительные материалы, так как район имеет высокий минерально-сырьевой потенциал, а также продовольственные и промышленные товары для населения.

Железнодорожная ветка Курганинск-Шедок при росте экономического потенциала района и ее полной востребованности обеспечит связь района, как с краевым центром, так и районами края и страны в целом.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

На территории г. Лабинска сооружения и устройства железнодорожного транспорта включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, объекты дистанции пути, гражданских сооружений.

Схема размещения существующего вокзального хозяйства не подвергается реконструкции, т.к. в настоящее и будущее время актуальна проблема сохранения существующей схемы тягового обслуживания грузовых и пассажирских поездов с учетом достижения объемов грузопотоков 1989 года (максимальный объем перевозок).

## Речной транспорт

Город Лабинск расположен на правом берегу р. Лаба, которая не является судоходной.

## Автомобильный транспорт г. Лабинска

В Лабинском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги Краснодарского края и России:

- г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная, II – III категория;

- Северный подъезд г.Лабинск; II категория;

- г.Лабинск – п.Луч;

- г.Лабинск – пгт.Московский – граница Карачаево Черкесской Республики; III категория;

- Подъезд к г.Майкопу; II – III категория.

Автомобильная дорога «Подъезд к г.Майкопу» федерального значения, проходящая через г.Лабинск обеспечивающий связь с одной из важнейших магистралей М-29 «Кавказ», проходящая в 45 км.

Автомобильная дорога «Подъезд к г.Майкопу» вместе с автомобильной дорогой «Майкоп – Туапсе» реализует связи южных районов Ростовской области, западных районов Ставропольского и восточных районов Краснодарского краев с портом и курортом г.Туапсе.

Беспрепятственному скоростному движению по вышеназванной автодороге федерального значения мешают развязки с автомобильными дорогами, выполненными в одном уровне.

Все дороги регионального значения транспортного узла г. Лабинска имеют твердое покрытие, задача обеспечения круглогодичного проезда всех видов автомобильного транспорта решена.

Однако уже сейчас на участках дорог «г. Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная», «Северный подъезд к г.Лабинску» среднегодовая суточная интенсивность движения значительно превышает минимальные значения суточной интенсивности, соответствующие данным категориям дорог; таблица 23 согласно данным Управления дорог Краснодарского края.

Схема Лабинского транспортного узла.

Характеристика дорог

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Протяж, км. | Привязка КМ+ КМ+ | Мосты Кол-во п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Лабинск – пгт.Мостовой – граница Карачаево-Черкесской Республики | 26,565 | 0,050 | 26,615 | 1 | 12,66 |
| 2 | г.Усть-Лабинск г.Лабинск –ст-ца Упорная | 2,499 47,600 | 119,825 130,290 | 122,320 177,890 | 3 | 107,84 |
| 3 | Ст-ца Отрадная – ст-ца Спокойная – с.Гофицкое | 10,180 | 48,770 | 58,950 | 1 | 31,90 |
| 4 | Северный подъезд г.Лабинск | 1,595 | 0,000 | 1,595 |  |  |
| 5 | Ст-ца Зассовская – ст-ца Ахметовская | 33,980 | 0,045 | 34,025 | 10 | 160,33 |
| 6 | Ст-ца Вознесенская – х.Первая Синюха | 16,830 | 0,000 | 16,830 | 1 | 34,28 |
| 7 | Ст-ца Владимирская – х.Веселый | 16,230 | 0,000 | 16,230 | 2 | 24,66 |
| 8 | Ст-ца Вознесенская – х.Харьковский | 14,380 | 0,000 | 14,380 | 1 | 34,28 |
| 9 | г.Лабинск – п.Луч | 7,040 | 0,000 | 7,040 |  |  |
| 10 | Ст-ца Ахметовская – ст-ца Чернореченская | 1,570 | 0,031 | 1,570 | 1 | 303,05 |
| 11 | Подъезд к п.Прохладный | 3,020 | 0,045 | 3,020 | 1 | 10,90 |
| 12 | Подъезда к п.Красный | 6,360 | 0,000 | 6,360 |  |  |
| 13 | Ст-ца Вознесенская – х.Хачивань | 7,393 | 0,000 | 7,393 |  |  |
| 14 | Подъезд к х.Северный | 6,100 | 0,000 | 6,100 |  |  |
|  | Итого: | 201,338 |  |  | 21 | 719,90 |

1,2,4,9 – обозначение дорог Лабинского транспортного узла Краснодарского края,

Интенсивность движения

Таблица 23

| Район | Наименование дороги | № учетного пункта | Местоположение учетного участка, км | Перегон | Протяженность, км | Среднегодовая суточная интенсивность авт/сут | Среднегодовая суточная интенсивность приведенная к легковым автомобилям, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало, км | Конец, км |  |  |  |
| Лабинский транспортный узел | г.Лабинск – пгт.Мостовой – граница Крачаево-Черкесской Республики | 274 | 18,000 | 1,494 | 25,545 | 24,051 | 2718 | 3583 |
|  | г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная | 283 | 136,200 | 130,290 | 136,820 | 6,530 | 1908 | 3140 |
|  | г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная | 78 | 122,000 | 110,652 | 122,316 | 11,664 | 4798 | 6156 |
|  | Северный подъезд г.Лабинск | 1138 | 0,700 | 0,000 | 1,595 | 1,595 | 5628 | 7473 |
|  | г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная | 79 | 147,300 | 136,820 | 157,533 | 20,713 | 2376 | 3511 |
|  | г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная | 80 | 161,300 | 157,533 | 177,900 | 20,367 | 1197 | 1579 |

Тяжелые условия движения сложились в г. Лабинске из-за значительного прохождения транзитного автотранспорта через всю территорию города, хотя обход в северном направлении призван исключить транзитное движение.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Это можно объяснить подъемом экономики, большим объемом перевозок грузов из стран Ближнего Востока и Черноморского бассейна.

Следует отметить, что произошли изменения в составе движения. Резко возросла доля пассажирского транспорта - до 60-79%. Доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-32%. Но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дорогам края.

На основании «Программы совершенствования и развития основных территориальных автомобильных дорог общего пользования Краснодарского края до 2010 года с прогнозом до 2020 года» и раздела «Автомобильные дороги» к «Схеме территориального планирования Краснодарского края» разработанных Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГипродорНИИ», г. Ростов-на-Дону, приведена перспективная  интенсивность на основных участках автомобильных дорог Лабинского транспортного узла,  а также учтен прогноз его развития.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяется структурными изменениями экономики,  инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

При реализации инновационного варианта развития экономики региона, рассчитанного на привлечение всех возможных инвестиций, в том числе и внешних, и ориентированного на прогрессивные структурные преобразования, постепенный отход от сырьевой ориентации и увеличение роли отраслей перерабатывающей промышленности, предполагается соответствующее повышение темпов развития и совершенствования автомобильных дорог края. Предполагается, что ежегодные темпы роста интенсивности движения на федеральных дорогах составляет 3,5 – 4,0%, на основных региональных дорогах 2,5 – 3,0%.

Интенсивность движения до 2020г.

Таблица 24

| Код дорог | Наименование дорог и перегонов | Вариант I (оптимальный) | Вариант II (оптимистический) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая интенсивность движения интенсивность движения приведенная к легковому автомобилю, авт./сутки | Категория дороги | Общая интенсивность движения интенсивность движения приведенная к легковому автомобилю, авт./сутки | Категория дороги |
| Федеральные дороги |
|  | «Подъезд к Майкопу км 32+000 (между Чалмыкской и г.Лабинский) | 10300 14200 | I | 11200 15300 | I |
| Региональные дороги |
|  | «Усть-Лабинск –Лабинск - Упорная» | 8100 10300 | II | 8800 11200 | II |

Согласно «Схеме территориального планирования Краснодарского края» предусмотрена реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г.Майкопу» по нормативам I категории, а дороги «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная» - модернизация.

Существующие пересечения автомобильных дорог с дорогой федерального значения «Подъезд к г.Майкопу» в одном уровне уже сейчас не обеспечивает беспрепятственный пропуск потоков с присущими ему высокими скоростями.

Недооценка роли дорог в экономике края и Лабинского района в том числе может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Развитие автомобильных дорог Лабинского транспортного узла проектом предлагается по следующим направлениям:

- приведение технического уровня существующих региональных и федеральных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- реконструкцию наиболее загруженных участков дороги;

- сокращение числа железнодорожных переездов в одном уровне;

- строительство транспортных развязок в разных уровнях.

Проектом предлагается строительство ряда транспортных развязок, которые обеспечат безопасность и удобство организации движения транспорта на основных дорогах  Лабинского транспортного узла, с обеспечением вывода транзита из городской черты.

Узлы примыканий и пересечений на примыкающих дорогах предложены с учетом интенсивности движения и сложившихся условий:

- «Узел А» - распределительное кольцо с двумя путепроводами, обеспечит возможность перехода с региональной дороги «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная», и «Северный подъезд г.Лабинск» на федеральную дорогу «Подъезд к Майкопу». Распределительное кольцо имеет довольно простую конфигурацию и является легким для ориентировки водителей.

- «Узел Б» - разнесение потоков разных направлений федеральной дороги «Подъезд к г.Майкопу» с примыканием автомобильной дороги «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная» и въезда в город по кольцевому пересечению с устройством путепровода.

- «Узел В» - разветвление дорог «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная», «г.Лабинск – пгт.Мостовой – граница Карачаево-Черкеской Республики» и въездом в город предусмотрено в одном уровне с отнесенными левыми поворотами.

- «Узел Г» - выход ул.Колхозная и ул.Владимирской на автомобильную дорогу «г.Лабинск – пгт.Мостовой – граница Карачаево-Черкеской Республики» предусмотрен с устройством примыкания по типу вытянутого кольца.

- «Узел Д» - разветвление в Южной части города дорог «Подъезд к г.Майкопу» и «Северный подъезд г.Лабинск» и ул.Азовской и улицы им.Турчанинова предложено с устройством путепровода и отнесенного кольцевого пересечения.

Развитие региональных автомобильных дорог в Лабинском транспортном узле будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее составляющих подсистем.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства г. Лабинске развязок в двух уровнях и модернизации дорог можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрегиональных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и укрепление обороноспособности страны.

Предлагаемые схемы узлов транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений и примыканий в районе г.Лабинска.

Варианты схем транспортных развязок устанавливаются при адресном проектировании.

Схема транспортных развязок

Улично-дорожная сеть и городской транспорт

Проектом предлагается развитие уличной сети города, основанной на сохранении существующей сети улиц и дифференциации главных улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Связи г. Лабинска с внешними дорогами не претерпевают кардинальных изменений, так как они уже сложились, с учетом обеспечения северного обхода города и вывода транзитного движения при обеспечении реконструкции пересечений и примыканий, согласно роста интенсивности движения.

Проектом определен основные направления магистральных улиц общегородского значения; проходящие в основном в широтном направлении:

- ул. им. Турчанинова;

- ул.Мира – ул.Колхозная;

- ул. им. Заслонова – ул.Красная – ул.Победы – ул.Вознесенская;

- ул.Центральная – ул. Виноградная;

- ул. Хибинская – ул. им. Д.Бедного – ул.Революционная.

Наиболее  значимые магистральные улицы общегородского значения проходящие в меридиональном направлении:

- ул. им. Красина;

- ул. им. Лермонтова – ул. им. Войкова;

- Армавирское шоссе;

- ул. им. Пушкина;

- ул. Пионерская;

- ул. им. Лозовского;

Общегородские магистрали обеспечиваю связь между жилыми районами города и основными местами приложения труда и предназначены для пропуска легкового автомобильного транспорта, маршрутов автобуса и на некоторых участках грузового обслуживающего транспорта.

Ширина существующих магистральных улиц в красных линиях иот 15,0 до 30,0 метров.

Для обеспечения связи районов города, разделенных железной дорогой, предусмотрен переезд в разном уровне на наиболее напряженных направлениях:

- «Подъезд к г.Майкопу»;

- ул.Азовская (продолжение улицы в новых районах);

-  Армавирское шоссе;

- ул. им. Войкова;

- ул. Вознесенская;

- ул. Колхозная.

Пересечение магистральных улиц Хибинская и им.Заслонова с «Подъездом к г.Майкопу» так же предусмотрено в разных уровнях, с устройством путепроводов, что обеспечит бесперебойное, скоростное движение по федеральной дороге, проходящей в черте проектируемых западных районов города.

Общегородские и районные магистрали и улицы в новых проектируемых жилых и производственных районах обозначены условно, без названий.

Поперечные профили магистральных улиц общегородского значения центральной части города продиктованы сложившейся застройкой, что и определяет уменьшение ширины проезжей части и улиц в красных линиях.

Реконструкция существующих магистралей предусматривает их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестком. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Участок улицы Красной от парка 30 лет Победы до Первомайской, является пешеходной зоной.

Предусмотрено устройство автостоянок у объектов массового посещения.

Система магистралей районного значения состоит из существующих улиц, сеть которых исторически сложилась. Плотность уличной сети высокая. Районные магистрали предназначены для пропуска легкового автотранспорта и маршрутов автобуса.

Ширина существующих магистралей в красных линиях – 25.0-36.0 м, ширина проезжей части – 7.0-12.0 м.

Типовые поперечные профили проектируемых

магистральных улиц общегородского значения

а) непрерывного движения

б) регулируемого движения

Типовые поперечные профили проектируемых

магистральных улиц районного значения

а) транспортно-пешеходные

б) пешеходно-транспортные

Типовые поперечные профили проектируемых

улиц и дорог местного значения и проездов

а) улицы в жилой застройке

б) улицы промышленных и коммунальных зон

в) парковые дороги

г) проезды

д) улицы центра - бестранспортные

Городской транспорт

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы транспортного передвижения населения населенного пункта.

Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития города.

К основным факторам, принципиально влияющим на реконструкцию транспортной системы УДС города, относятся:

- перспективная численность населения г. Лабинска – 71500 человек;

- административное, хозяйственное и культурно-историческое значение города;

- конфигурация и степень развития путей и устройств внешнего транспорта.

Легковыми автомобилями в городе владеет 20% населения, что уже сейчас составляет уровень автомобилизации на 1000 человек – 200 автомобилей, это позволяет предусмотреть перспективный уровень автомобилизации 350 автомобилей на 1000 человек.

В настоящее время население города обслуживается автобусными маршрутами. Пассажирские перевозки осуществляют предприятия «Пассажирская автоколонна  №1492» и Краснодарский филиал фонда «Кубань- дорбезопасность». Предприятие перевозят пассажиров автомобильными пассажирским транспортом как на городских, так на пригородных и междугородных маршрутах. Автомобильный парк «Пассажирская автоколонна №1492» состоит из 79 транспортных средств различного класса для перевозки пассажиров и 7 транспортных средств технической поддержки и обслуживания. Физический износ автомобильного парка составляет около 90%. В автопарк «Кубаньдорбезопасность» - 20 единиц новой техники – это 12 автомобилей марки «Газель» и 8 автомобилей марки ПАЗ.

Кроме того, на рынке регулярных транспортных услуг осуществляют деятельность более 50 частных предпринимателей по перевозке пассажиров на автобусах малого и особо малого класса (маршрутные таксомоторы).

- Определение предполагаемого количества передвижений

Все население города условно делится на три группы:

Первая группа – градообразующие и градообслуживающие кадры (52%).

Вторая группа – учащиеся дневных общеобразовательных учреждений (14%).

Третья группа – несамодеятельное население (34%).

Количество населения на расчетный срок по группам.

Таблица  25

| Группа населения | Количество населения, человек |
| --- | --- |
| 1. Градообразующие и градообслуживающие кадры | 38220 |
| 2. Учащиеся дневных общеобразовательных учреждений | 8590 |
| 3. Несамодеятельное население | 24690 |
| ИТОГО: | 71500 |

Средние передвижения в год.

Таблица 26

| Группа населения | Число передвижений в год |
| --- | --- |
|  | Трудовые | Деловые (учебные) | Культурно-бытовые |
| 1. Градообразующие и градообслуживающие кадры | 550х0,80 | 55х0,8 | 400х0,80 |
| 2. Учащиеся дневных государственных общеобразовательных учреждений | - | 480х0,80 | 700х0,80 |
| 3. Несамодеятельное население | - | - | 350х0,80 |

Количество передвижений в действительности будет меньше, чем по нормам, так как часть населения не будет пользоваться общественным транспортом. Для определения транспортной подвижности населения введен коэффициент пользования транспортом, зависящий от расстояния до мест работы, от места проживания, возраста проживающих и других факторов.

Количество передвижений в год составляет на перспективу:

- трудовые

550х0,80х38220=16816800 передвижений;

- деловые (учебные)

550х0,80х38220+480х0,80х8590=16816800+3298560=4980240 передвижений;

- культурно-бытовые

400х0,8х38220+700х0,8х8590+350х0,8х24690=12230400+4810400+6913200= 23954000 передвижений.

Итого количество передвижений в год по городу составляет 45751040 передвижений.

Средняя подвижность населения на 1 жителя города составляет

Пср = 45751040/71500=640 поездок.

Ориентировочный объем перевозок и работа транспорта определены из следующих условий:

- годовая транспортная подвижность – 640 поездок на 1 жителя;

- население города на перспективу составляет 71500 человек;

- средняя дальность полной поездки – 2,6 км;

- 30% поездок совершается индивидуальным транспортом.

В качестве массового пассажирского транспорта в городе и на перспективу остаются автобус и маршрутное такси.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением селитебных территорий, улучшение обслуживания общественным транспортом плотно заселенной центральной части города и некоторым увеличением дальности поездок и подвижности населения.

Объем перевозок автобусами по городу составит –

(640/365)х0,7х71500=87,8 тысяч пассажиров в сутки.

Работа транспорта составит –

87,8х2,6=228,3 тысяч пассажиро/км/сутки.

Количество подвижного состава для каждого вида транспорта определяется по формуле:

, где

- инвентарное количество поездных единиц данного вида транспорта;

М - объем работы пассажирского транспорта в пассажиро-километрах;

Vэ - эксплуатационная скорость в км/час;

h - среднее число часов работы подвижного состава в сутки (14 ч.);

Q - вместимость выбранной поездной единицы;

- среднесуточный коэффициент наполнения (0,35-0,40)

- коэффициент использования подвижного состава (автобус – 0,8)

Согласно сложившегося отношения маршрутных (20%) и автобусных (80%) перевозок в г.Лабинске количество подвижного состава каждого вида транспорта составит:

- автобусов (вместимость 29 чел.) – 100 единиц;

- маршруток (газели) (вместимость 14 чел.) – 52 единиц.

С развитием пригородных поездок и учетом обслуживания сезонного населения это количество должно увеличиться на 10%-20%.

Разумеется, если изменить расчетный тип автобуса, то изменится количество потребного подвижного состава в городе. Корректировку возможно произвести согласно приведенной формуле и сопоставлением с данными эксплуатационной практики.

Кроме этого, в городе получит дальнейшее развитие система маршрутных такси, регулируемая органами местного самоуправления и частным предпринимательством.

Для ремонта и хранения подвижного состава городского транспорта будут использоваться существующие автопредприятия.

Парк легковых индивидуальных автомобилей в городе достигнет в перспективе 71500х0,350=25025 единиц (при норме автомобилизации 350 единиц на 1 тысячу жителей). Из них 20020 (≈80%) автомашин – в районах усадебной застройки. Для хранения индивидуальных автомашин жителей многоквартирных домов в городе необходимо иметь гаражи на 5005 машиномест.

В проекте учитываются существующие гаражи-боксы, размещенные в жилых районах, однако на перспективу проектом предлагается постепенная реконструкция этих участков (унификация застройки).

В новых районах предусмотрено расположение гаражей-боксов и 2-х этажных гаражей при пешеходной доступности не более 800 м на площади: 12,52га.

- 2505х20=50000=5,00 га

- 2505х30=75150=7,52 га

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей (70%) 17520 автомобилей:

- в жилых районах:                      17520х0,25х25=10,95 га

- в промышленных районах:       17520х0,25х25=10,95 га

- в общегородских центрах:        17520х0,05х25=2,19 га

- в зонах массового отдыха:        17520х0,15х25=6,57 га

общей площадью:                                                      30,66 га

Существующий автовокзал расположен в центральной части города, характерной повышенной интенсивностью движения, что создает предпосылки для уличного травматизма и ДТП.

Проектом предусмотрено строительство нового автовокзала по обслуживанию междугородных автобусных сообщений в районе проектируемой транспортной развязки (узел А) на пересечении дорог «Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная», «Северный подъезд г.Лабинск» и «Подъезд к г.Майкопу», что исключит транзит автобусов через город. Местоположение автовокзала обеспечит благоприятное развитее междугородных автомобильных пассажирских сообщений, без совмещения местного движения по улично-дорожной сети города.

Предприятия придорожного сервиса размещены вдоль полосы отвода автомобильных дорог  «Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная» в восточной части города.

Проектируемый технопарк распложен в зоне транспортной развязки (Узел Б) на входе в город в северном направлении.

В зоне транспортной развязке (узел Д) дороги «Подъезд к г.Майкопу» на выходе из города в южной части города предусмотрен комплекс дорожного сервиса.

Объекты придорожного сервиса расположены и в производственных зонах, как проектируемые, так и существующие.

9. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории г. Лабинск  на стадии  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, заболачиваемости, ветровой дефляции, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерным изысканиям для строительства Управления архитектуры и градостроительства г. Лабинска, выполненным в 2005 году, к неблагоприятным процессам на проектируемой территории следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- просадка грунтов;

- заболачивание вдоль русла;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- пыльные бури;

- участки с блюдцеобразной поверхностью территории ″западины″;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока  и улучшение санитарного состояния территории в том числе:

- вертикальная планировка территории;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

  - - понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

  - - защита от подтопления и затопления;

  - - противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

- Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории».

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

9.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для существующей застройки и вновь проектируемых улиц в границах проекта генплана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока г. Лабинск в целом.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

В процессе проектирования была произведена проверка продольных уклонов. Естественные уклоны большинства улиц (особенно в центральной части) весьма незначительны.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Отсыпка насыпи и срезка грунта в данном проекте не предусматриваются, вертикальная планировка выполнена по рельефу, без дополнительных земляных работ.

Водостоки из кюветов и каналов, через дороги пропущены по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длина, уклон определяется гидравлическим расчетом на стадии рабочего проекта. Существующие водопропускные сооружения необходимо на стадии рабочего проекта тщательно исследовать и в случае необходимости заменить.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонами.

Водостоки с дорог и территории улиц сводятся по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Проект вертикальной планировки выполнен с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой отдельных участков для создания минимальных уклонов.

Проезды и улицы с продольными уклонами по оси дороги до 0.004 рекомендуется проектировать с пилообразным профилем с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций.

Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности. При этом поверхности проезжей части придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1.5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях.

При продольных уклонах проезжей части менее 0.4 % поперечный уклон рекомендуется выполнять на 1% больше.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов города Лабинска.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

На территории г. Лабинск выделено 8 (восемь) водосборных бассейнов.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана г. Лабинск составляет 41329 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Кукса, Лаба, каналы и пруды. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В г. Лабинске водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, расчистку дна рек и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

9.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории г. Лабинска, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории г. Лабинска от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территории г. Лабинск с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана г. Лабинска в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Необходимо выполнение работ по  дренированию территорий в восточной окраине г. Лабинска. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

По степени влияния на условия строительства в первую очередь необходимо выделить подтопления и затопления.

В пределах территории города эти процессы связаны напрямую и захватывают до 50% площади города. Главным образом они распространены на западной окраине города, где прослеживаются в виде полосы шириной 1-2 км вытянутой с севера на юг и затрагивают следующие объекты: пос. Прохладный, Северную промзону, микрорайоны: Виноградный, Виноградный-2, Плодосовхоз, Предгорье и прилегающие районы города.

Наиболее вероятные причины подтоплений:

- нарушенный естественный поверхностный сток;

- засорения существующих русел рек и каналов:

- барражный эффект от железнодорожного полотна, которое в ряде случаев являлось искусственной границей зоны подтопления.

В западной части города подтапливается пойменная часть (высокая пойма реки Лабы), главным образом это связано с подъемом уровня реки.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Процесс подтопления происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления также могут являться следующие факторы:

Техногенные:

- зарегулирование реки;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад искусственных прудов,  в целом, управляются нуждами сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы. Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Затопление территории г. Лабинск встречается флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы реки Лаба.

На реке Лаба  пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные  пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях - блюдцеобразный рельеф (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных  поймах рек, заболачивание пойм этих рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с технической деятельностью человека).

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории г. Лабинска.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 600,8 – 788,2 мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2 г. Лабинска, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

- Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером их продольного профиля. Днища степных рек иногда представляют собой заболоченные низины.

Сток большинства мелких и части средних рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.

- Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к средним течениям крупных и средних рек (р. Лаба; р. Кукса).

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдоль береговых обвальных или оползневых уступов. Высота, которых колеблется от 3 до 30 метров. Почти не сопровождается эрозия  обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас.

Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях (долина р. Лабы).

Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные не размываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60-100 м/год, или до 10-20 метров за один паводок (р. Лаба).

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для г. Лабинска составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Меньшей частью – оврагами средней и малой активности приуроченными к пойменным террасам рек Лаба и Кукса.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов реки Лаба на территории г. Лабинска развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, они могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта;

-и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

9.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек  Кукса и Лаба, каналов, балок и прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек  Кукса и Лаба, балок и прудов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Защита берега выполняется уположением откоса. Нижняя часть откоса выполняется с заложение m = 3,5 и крепится матрацами Рено до отметок максимальных горизонтов воды. Верхняя часть откоса выполняется с заложение m = 2 без крепления.

В варианте тип I матрацы Рено укладываются на естественный берег с предварительно выполненной планировкой.

В связи с тем, что на участках крепление II типа из-за стесненных условий не представляется возможным выполнить крепление в естественных грунтах, матрацы Рено укладываются на откосах из привезенного грунта.

Конструкция берегоукрепления

Рекомендуется 2 вида крепления:

Тип I, Тип II – берегоукрепление габионными матрацами.

Тип III – берегоукрепление каменной наброской и габионными ящиками.

Крепление принято без устройства парапетного ограждения поверху.

Отметка верха и толщина крепления определены на основании волновых расчетов.

Крепление берега габионными матрацами (Тип I, Тип II)

Конструкция берегоукрепления выполняется из габионных матрацев толщиной 300 мм ОСТ 10323-2003. Габионные матрацы укладываются на спланированное основание, покрытое синтетическим полотном геотекстиль или аналогичным ему, для предотвращения суффозии грунта подстилающего слоя. Под геотекстилем предусмотрена гравийно-песчаная подготовка толщиной 20 см.

Заполнитель: камень (окатанный или рваный), щебень или галька должны быть из изверженных или осадочных пород объемным весом 1,8-2,1 т/м, морозостойкостью не менее F 200, коэффициентом размягченности  0,90, удельным водопоглощением 5-7% по весу. Максимальный диаметр фракций должен быть не более 2/3 высоты матраца.

Размер фракции заполнителя (камня, щебня, гальки) укладываемого в верхний слой габионного матраца должен быть не менее 1,2 размера ячеек сетки. Верхний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит проволоку сетки от истирания.

Ниже НПУ предусмотрено устройство каменного крепления с толщиной камня 70 см. Под каменным креплением предусмотрена отсыпка гравия толщиной 50 см.

По верху крепления устраивается дорога с гравийным покрытием, предназначенная для обслуживания и ремонта в период эксплуатации.

Крепление берега каменной наброской и  габионными

ящиками системы Террамеш (Тип III)

Крепление откоса, подверженного воздействию воды предусмотрено каменной наброской (d=0,2-0,7 м) толщиной 1,0 м.

Для уменьшения площади, занимаемой берегоукреплением, в верхней части берегового откоса предусмотрено ступенчатое берегоукрепление из габионных ящиков системы Террамеш. Это сетчатый контейнер из металлической сетки двойного кручения в форме параллелепипеда с армирующей нижней панелью, заполняемый каменными материалами. Зерновой состав каменного материала должен быть более 1,3 номинального размера ячейки сетки.

По верху крепления устраивается дорога с гравийным покрытием, предназначенная для обслуживания  и ремонта в период эксплуатации.

9.4. Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережной с устройством спусков к реке Лаба, благоустройством и озеленением.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега балки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

9.5. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

9.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории г. Лабинск при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

9.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

В связи с чем, на территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

9.8. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

10. Инженерное оборудование территории

10.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Лабинского городского поселения, Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Лабинского городского поселения входят: г. Лабинск, п.Прохладный, х. Заря Мира

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками коричневато-бурыми, плотными, твердыми, непросадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 1,0 до 2,0м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

10.1.1. Водоснабжение

г. Лабинск

Существующее положение и имеющиеся проработки

В настоящее время, согласно справке МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения, водоснабжение города осуществляется из инфильтрационного водозабора с горизонтальным водосбором из перфорированных труб диаметром 500 мм и подпиткой водоносного слоя из реки Лаба инфильтрационными бассейнами каптажного типа, построенного в 1964году и реконструируемого в 1981году. Водозабор расположен в 4-х км юго-западнее окраины города на острове, образованном р. Лаба и р. Бешенкой.

На водозаборе заложены три сходящихся луча горизонтального водосбора диаметром 500мм протяженностью 1650метров.

Из-за нехватки воды в водоносном слое, для подпитки построены между лучами три каскада инфильтрационных бассейнов на расстоянии 30м от лучей

(12 бассейнов и три отстойника) общей площадью 27343м2. Вода в бассейны поступает из р. Лаба по естественному каналу, фильтруется через естественные фильтры и по двум горизонтальным водосборам поступает в сборный колодец.

По стальному трубопроводу Ø 700мм протяженностью 70м вода поступает в приемный резервуар объемом 25м3.

Из приемного резервуара вода забирается насосами насосной станцией I подъема мощностью N=374квт и по двум водоводам Ø 400мм из асбестоцементных труб протяженностью 4,1 км каждый подается в резервуары чистой воды объемом 2000 м3. В резервуарах происходит обеззараживание воды гипохлоритом натрия.

Из резервуаров чистой воды после обеззараживания вода подается насосами насосной станцией II подъема в водопроводные сети города.

Производительность существующего водозабора- 20000 м3/сут.

На площадке головных  водопроводных сооружений располагаются:

1. Резервуары чистой воды  V=2000м3- 2шт;

2. Насосная станция II подъема мощностью N=610квт;

3. Хлораторная с электролизными установками «Электрохлор»75.РЭ в кол-ве 3штук.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 50-350мм, построены в разные годы, начиная с 1912-1916г по текущий год, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Процент износа водопроводных сетей - 98%. Общая протяженность водопроводных сетей 258,65км.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 40%.

Качество питьевой воды городского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В 2003году ОАО проектно-изыскательский институт «Кубаньводпроект» выполнил проект «Реконструкция водопроводных сооружений и сетей водопровода г. Лабинска» на стадии предпроектные проработки.

В 1985году Северо-Кавказское производственное геологическое объединение «Севкавгеология» составило отчет о разведке Чернореченского участка пресных подземных вод в долине р. Б.Лаба для Отрадненского группового водопровода Краснодарского края.

Краснодарской гидрогеологической партией была произведена разведка эксплуатационных запасов пресных подземных вод.

Достигнутая в процессе разведки степень изученности аллювиального водоносного горизонта на Чернореченском участке, позволяет оценить эксплуатационные запасы подземных вод по категориям А+Б в количестве 100тыс.м3/сут на неограниченный срок эксплуатации и развивать его, при необходимости, в южном направлении.

Схема водозабора, предусмотренная для Отрадненского группового водопровода Краснодарского края (линейный ряд скважин вдоль реки, приближенный к тальвегу переуглубления долины), является наиболее рациональной в данных природных условиях, поскольку позволяет привлекать ресурсы поверхностных вод, а в период их дефицита использовать естественные запасы подземных вод аллювиальных отложений, что гарантирует надежную стабильную работу водозабора.

Водозаборные сооружения располагаются на неиспользуемых землях.

Организация зон санитарной охраны здесь возможна и не требует значительных затрат при их сооружении.

В 2007году ГУП «Кубаньгеология» выполнила программу по определению перспективных источников водоснабжения и участков их распространения для хозяйственно-питьевых нужд г. Лабинска.

Рекомендации по организации водоснабжения г. Лабинска даются для 2-х вариантов:

Вариант№1- сооружение 10-12 водозаборных скважин на четвертичном водоносном комплексе непосредственно на территории города.

Исходя из геолого-гидрогеологических характеристик четвертичного водоносного горизонта, производительность 10скважин может составить7,0-8,0тыс.м3/сут.

Вариант№2- создание крупного водозабора за пределами города,начиная с северной окраины и далее на север на протяжении2,0-2,5км.

Водозабор предполагается соорудить из 7 узлов ярусных скважин по 3-и скважины на каждом узле с расстояниями между узлами не менее300м.

Предполагаемая производительность 21скважины проектного водозабора может составить10,0-11,0тыс.м3/сут.

Основным результатом составления «Программы…» явилось то, что в пределах г. Лабинска и на северной окраине его выделены перспективные участки и площади, позволяющие положительно решить вопрос о водоснабжении города в критические периоды.

Недостатком является то, что для удовлетворения заявленных расходов для г. Лабинска на расчетный срок необходимо пробурить около 60 артскважин.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения г. Лабинска, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей г. Лабинск.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки г. Лабинск.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 27.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=14126,49м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=18123,37м3/сут.;

- на расчетный срок Q=27633,45м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Согласно указаниям глав СНиП 2.04.02-84* п.4.4 по степени обеспеченности подачи воды, объединенные хозяйственно-питьевые противопожарные водопроводы для населенных пунктов с числом жителей более 50тыс. человек относятся к I категории. В соответствии с требуемой категорией принята конструктивная схема водоснабжения с учетом требований органов федерального надзора и контроля по регулированию, использованию и охране вод.

Учитывая существующие и прогнозируемые условия по эксплуатации действующего водозабора, проектом предлагается реконструкция существующего узла водопроводных сооружений поверхностных вод на I очередь строительства с модернизацией и переоснащением технологического оборудования.

Для обеспечения водой населения и промпредприятий г. Лабинск в полном объёме проектом генплана на расчетный срок предлагается схема централизованного водоснабжения со строительством нового узла головных водозаборных сооружений

Проанализировав варианты, представленные ОАО МУП «Водоканал», перспективных источников водоснабжения и участков их распространения для хозяйственно-питьевых нужд г. Лабинска генеральным планом предлагается принять для водоснабжения Чернореченский участок инфильтрационного линейного водозабора, расположенного в долине р. Б.Лаба.

По информации МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения, в 1998 году Краснодарской гидрогеологической партией была произведена разведка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Чернореченского участка в долине р. Б.Лаба для Отрадненского группового водопровода Краснодарского края.

По результатам проведенных исследований Чернореченский участок определен как экономически перспективный (эксплуатационные запасы подземных вод по категориям А+Б в количестве 100тыс.м3/сут на неограниченный срок эксплуатации и развивать его, при необходимости, в южном направлении) и на настоящий момент это основной источник для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения города Лабинска на расчетный 20-летний срок.

Согласно гидрологического заключения, выполненного АКГП ГУП «Кубаньгеология» основными источниками являются аллювиальные водоносные горизонты.

По химическому составу и физическим свойствам вода соответствует ГОСТу «Вода питьевая» и требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением фтора и железа

Учитывая, существующие и прогнозируемые условия по эксплуатации действующего водозабора, проектом предлагается реконструкция существующего узла водопроводных сооружений поверхностных вод на I очередь строительства с модернизацией и техническим переоснащением технологического оборудования.

На расчетный срок принято строительство нового узла водозаборных сооружений производительностью 28000 м3/сут.

Конструктивная схема водозабора принимается в зависимости от категории (в данном случае- I категория), гидрогеологической характеристики водоисточника а также требований органов по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службы, охраны рыбных запасов и водного транспорта.

Схема водозабора для г. Лабинска может быть принята по аналогии со схемой для Отрадненского группового водопровода Краснодарского края (линейный ряд скважин вдоль реки). Это является наиболее рациональной схемой в данных природных условиях, поскольку позволяет привлекать ресурсы поверхностных вод, а в период их дефицита использовать естественные запасы подземных вод аллювиальных отложений и гарантирует надежную стабильную работу водозабора.

Подземные воды долины р. Б. Лаба в связи с низким содержанием фтора и повышенного коли-индекса и железа, перед подачей потребителю должны быть подвержены фторированию, обезжелезиванию и хлорированию.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в долине р. Б.Лаба.

Санитарное состояние участка разведки подземных вод удовлетворительное.

Водозаборные сооружения располагаются на неиспользуемых землях.

Организация зон санитарной охраны здесь возможна и не требует значительных затрат при их сооружении.

Проектные и изыcкательские работы по выбору площадки под водозаборные сооружения выполняются на последующих стадиях проектирования специализированными проектными институтами.

На территории города в районе сахарного завода проектом генплана предлагается строительство площадки головных водопроводных сооружений.

На площадке узла головных водопроводных сооружений располагаются:

1. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2. Насосная станция II подъема с электролизной.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Станция водоподготовки воды.

5. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

6. Дизельная.

7.Проходная с бытовками.

8. Зона санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих, с увеличением их диаметра для пропуска планируемого расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства нового узла водозаборных сооружений необходимо все сети центральной части переключить на новый узел.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 35л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0л/с. каждая.

Общий расход составляет 80л/с. (35х2+2х5,0).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø100-450мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 200,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети – 2Ø600, L=1900,00 м и водовод от водозабора до узла водопроводных сооружений Ø300, L=25000,00м.

Объем работ по водопроводу для г. Лабинск.

Таблица 28

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-500 | Сталь, полиэтилен | 200000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х600,300 | сталь | 1900,00; 25000,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 5 | Станция очистки воды |  |  | 1 |

п. Прохладный, х. Заря мира

Существующее положение

В настоящее время существующее население поселка и  хутора снабжается водой от артезианских скважин с дебитом 10м3/час.

Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø50-100мм разных материалов: сталь, асбестоцемент.

Протяженность существующих сетей соответственно-1.0, 1.0км.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения п.Прохладный, х. Заря Мира.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения поселка и хутора, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах генерального плана с учетом развития городского поселения на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос водоснабжения потребителей городского поселения.

Источником водоснабжения поселка и хутора являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Для обеспечения водой населения п. Прохладный в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 720,00м3/сутки в составе:

1. Артезианские скважины -3штуки (2 проектируемые скважины - рабочие, 1существующая-резервная) с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-100.

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

Обеспечение водой населения х. Заря Мира проектом предлагается запроектировать от кольцевой водопроводной сети г. Лабинска.

Расчетное водопотребление поселка и хутора принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Для сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 29,30.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по п. Прохладный

- на современное состояние Q=437,08м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=535,00м3/сут.;

- на расчетный срок Q=719,70м3/сут.

по х. Заря Мира

- на современное состояние Q=23,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=29,11м3/сут.;

- на расчетный срок Q=37,14м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения п. Прохладный расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5л/с каждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется  хозяйственно-питьевой  низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая или тупиковая Ø80-100мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети поселка на расчетный срок до 2029г. составляет 9,00км.

Объем работ по водопроводу п. Прохладный

Таблица 31

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80 | Сталь, полиэтилен | 9000,00 |
| 2 | Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой |  |  | 2 |
| 3 | Водонапорная башня ВБР-100 |  |  | 1 |
| 4 | Узел водозаборных сооружений производительностью - 720м3/сут. |  |  | 1 |

Табл 27

Табл 29

Табл 30

10.1.2. Канализация

Схемы хозяйственно-бытовой канализации проектируемого населенного пункта разработаны на основании задания на проектирование и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно справке МУП «Водоканал» Лабинского городского поселения централизованной канализацией в г. Лабинске охвачено менее 50% территории.

Водоотведение г. Лабинска производится по самотечному коллектору, проложенному на глубине от 3-х до 6-и метров, протяженностью 11км.

Состояние существующих канализационных коллекторов неудовлетворительное. Канализацией охвачены предприятия, школы и детские сады в центральной части города.

Городские очистные сооружения построены и пущены в эксплуатацию в 1975году по экспериментальному проекту, мощностью17тыс.м3/сут с полной биологической очисткой.

Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные сооружения–17000 м3/сут., очистка–полная биологическая. Место сброса река Лаба.

На сети расположена 1 главная канализационная насосная станция мощностью N-315квт. Самотечная сеть канализации выполнена из стальных, асбестоцементных, керамических, железобетонных и пластмассовых труб Ø100-900мм глубиной заложения от 1,50м до 6,00м.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации города Лабинска и приняты решения по канализованию поселка и хутора городского поселения

Расчетные расходы сточных вод для города Лабинска, поселка и хутора определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 32,33,34

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по городу Лабинску

- на современное состояние Q=13242,84м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=17239,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=26584,45м3/сут.

по п. Прохладный

- на современное состояние Q=404,68м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=502,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=687,30м3/сут.

по х. Заря Мира

- на современное состояние Q=23,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=29,11м3/сут.;

- на расчетный срок Q=37,14м3/сут.

Учитывая аварийное состояние существующего самотечного канализационного коллектора (справка МУП «Водоканал») для дальнейшей эксплуатации, необходимо произвести реконструкцию коллектора, используя современные технологии в строительстве.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в городе Лабинске для уменьшения глубины заложения проектируемых канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 11 шт.

Насосные станции, согласно расчету, проектируются глубиной заложения подводящего коллектора от 4м до 7м и оборудуются погружными хоз-фекальными насосами.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на реконструируемые очистные сооружения канализации.

Генплан предлагает реконструкцию ОСК на расчетный срок строительства с модернизацией и техническим переоснащением технологического оборудования и увеличением их мощности до 27000.00м3/сут.

Учитывая, территориальное расположение поселка и хутора по отношению к городу Лабинску проектом принята объединенная схема канализации.

Канализационные стоки от поселка Прохладный и х. Заря Мира самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары канализационных  насосных станций перекачки в количестве 4-х штук. По напорному коллектору  в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на реконструируемые очистные сооружения  канализации города с  выпуском  очищенных  сточных  вод в реку Лаба.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        < 3мг/л;

БПКпол     < 3мг/л;

NH4 → N < 0,4мг/л;

NО3 → N < 9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Лаба).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 89,30км, из них напорный коллектор Ø80-150мм -500мм в две нитки L=22,70 км.

Объем работ по канализации по Лабинскому городскому поселению.

Таблица 35

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 42000,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300-500 | полиэтил. | 18800,00 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 700-900 | полиэтил. | 5800,00 |
| 4 | Трубы напорные | 80-100-150 | полиэтил. | 22200,00 |
| 5 | Трубы напорные | 300-450 | полиэтил. | 300,00 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 9,0м | ж/бет. | 1 |
| 7 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 5 |
| 8 | Очистные сооружения канализации произв. 27000м3/сут |  | . | 1 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Табл 32

Табл 33

Табл 34

10.1.3. Зоны санитарной охраны

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Краткое описание проектируемого водозабора

Для г. Лабинска проектом на расчетный срок предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений производительностью 28,00тыс.м3/сут. Источником водоснабжения служат пресные подземные воды Чернореченского участка инфильтрационного линейного водозабора, расположенного в долине р. Б.Лаба.

Конструктивная схема водозабора принимается в зависимости от категории (в данном случае- I категория), гидрологической характеристики водоисточника с учетом максимальных и минимальных уровней воды, а также требований органов по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службы, охраны рыбных запасов и водного транспорта.

Схема водозабора для г. Лабинска может быть принята по аналогии со схемой для Отрадненского группового водопровода Краснодарского края (линейный ряд скважин вдоль реки). Это является наиболее рациональной схемой в данных природных условиях, поскольку позволяет привлекать ресурсы поверхностных вод, а в период их дефицита использовать естественные запасы подземных вод аллювиальных отложений и гарантирует надежную стабильную работу водозабора.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в долине р. Б.Лаба.

Санитарное состояние участка разведки подземных вод удовлетворительное.

Водозаборные сооружения располагаются на неиспользуемых землях.

Организация зон санитарной охраны здесь возможна и не требует значительных затрат при их сооружении.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,0-2,0м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения устанавливается на расстоянии от водозабора: а) для реки: вверх по течению - не менее 200м; вниз по течению-не менее 100м; по прилегающему к водозабору берегу-не менее 100м от уреза воды при летне - осенней межени; в направлении к противоположному берегу - вся акватория и противоположный берег шириной 50м от уреза воды при летне - осенней межени.

Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Границы II пояса определяются в зависимости от природных климатических и гидрологических условий. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть г. Лабинск должно быть систематическое наблюдение и контроль как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 36

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |
| г. Лабинск. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 14126,49 | 27633,45 | 18123,37 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 11697,49 | 22902,45 | 15105,37 |
|  | - на производственные нужды |  | 2429,00 | 4731,00 | 3018,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 14000,00 | 28000,00 | 18000,00 |
|  | - водозаборов поверхностных вод |  | 14000,00 | 28000,00 | 18000,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 160-250 | 250-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 160-250 | 250-300 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 240,00 | 226,90 | 75,00 |
| п. Прохладный |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 437,08 | 719,70 | 535,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 362,08 | 592,70 | 442,00 |
|  | - на производственные нужды |  | 75,00 | 127,00 | 93,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 450,00 | 720,00 | 540,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 450,00 | 720,00 | 540,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 160-250 | 200-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 160-250 | 200-300 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 9,00 | 6,00 |
| х. Заря Мира |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 23,59 | 37,14 | 29,11 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 19,59 | 30,14 | 24,11 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС г. Лабинска |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 1,40 | 1,00 |
| Лабинское городское поселение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 14587,16 | 28390,29 | 18687,48 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 12079,16 | 23525,29 | 15571,48 |
|  | - на производственные нужды |  | 2508,00 | 4865,00 | 3116,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 14600,00 | 28720,00 | 18700,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 160-250 | 250-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 160-250 | 250-300 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 240,00 | 237,10 | 82,00 |
| 6.2. Канализация |
| г. Лабинск. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 13242,84 | 26584,45 | 17239,72 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 10813,84 | 21853,45 | 14221,72 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 2429,00- | 4731,00 | 3018,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 13000,00 | 27000,00 | 17000,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 80,80 | 45,70 |
| п. Прохладный |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 404,68 | 687,30 | 502,60 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 329,68 | 560,30 | 409,60 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 75,00 | 127,00 | 93,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК г. Лабинска |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 | 4,20 |
| х. Заря Мира |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 23,59 | 37,14 | 29,11 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 19,59 | 30,14 | 24,11 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | ОСК г. Лабинска |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 2,50 | 1,10 |
| Лабинское городское поселение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 13671,11 | 27308,89 | 17771,43 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 11163,11 | 22443,89 | 14655,43 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 2508,00 | 4865,00 | 3116,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 13600,00 | 27000,00 | 17000,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 89,30 | 51,00 |

10.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» генерального плана Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского Края выполнен на основании задания на проектирование и исходных данных выданных заказчиком.

В состав раздела входит:

а) Разработка схемы электроснабжения на напряжение 10-35-110кВ (Чертежи ЭС-1; ЭС-2).

б) Определение основных показателей проекта см.Таблицы 37, 38, 39 и 40.

Краткая характеристика объектов

В состав Лабинского городского поселения с центром в г. Лабинске входят: посёлок Прохладный и хутор Заря Мира, расположенные на территории юго-восточной и юго-западной части городского поселения.

Существующая и проектная численность населения на 2019-2029г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 37.

Таблица 37

| Наименование сельского поселения | Существующие | На расчетный срок до | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2029г. |  |
| гЛабинск | 61156 | 65500 | 71500 | Исходные данные |
| п. Прохладный | 1807 | 1963 | 2163 | Тоже. |
| х.Заря мира | 137 | 137 | 137 | Тоже. |
| Итого: | 63100 | 67600 | 73800 |  |

На территории городского поселения имеются объекты соцкультбыта, спорта, производственные предприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития городского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный срок жилых зон с индивидуальной усадебной и секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, производственных предприятий и предприятий торговли, бытового обслуживания, находящихся в границе поселения на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития городского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10 кВ и прокладка новых участков ВЛ10 кВ от существующих подстанций: 110/35/10кВ «Лабинск-1», ПС110/10кВ, «Лабинск-2»,. ПС35/10кВ «ЛССК».и ПС35/10кВ «Семсовхоз»

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, в её последующей редакции за 1999г.Результаты расчетов сведены в таблицы 38; 39; 40.

Расчетные электрические нагрузки

на I очередь строительства (2019г.)

Таблица 38

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Проект. |  |
| 1 | г.Лабинск | 33636 | 2389 | 15165 | 10895 | 1900 | 44790 (с учётом проекта планировки центральной части А1-050136) |
| 2 | п. Прохладный | 704 | 62 | 241 | 414 | 266 | 1180 |
| 3 | х.Заря Мира | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 4 | Итого | 34393 | 2451 | 15406 | 11309 | 2166 | 46023 |

Расчетные электрические нагрузки

на расчетный срок (2029г.)

Таблица 39

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэфф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Проект. |  |
| 1 | гЛабинск | 33636 | 5689 | 15165 | 13812 | 2500 | 49562 (с учётом проекта планировки центральной части А1-050136) |
| 2 | п.Прохладный | 704 | 140 | 241 | 2098 | 350 | 2473 |
| 3 | х.Заря Мира | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 4 | Итого | 3493 | 5829 | 15406 | 15910 | 2850 | 52088 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Лабинского городского поселения на расчётный срок являются существующие трансформаторные подстанции, расположенные в г.Лабинске

- ПС110/35/10кВ «Лабинская-1» с трансформаторами мощностью 1х16,0 МВА, 1х25,0 МВА,

- ПС35/10кВ «Лабинск-2» с трансформаторами мощностью 1х10,0 МВА, 1х6,3МВА

- ПС35/10кВ «ЛССК» с трансформатором мощностью 1х4,0МВА,

- ПС35/10кВ «Семсовхоз» с трансформатором мощностью 1х2,5,0МВА,

В связи с ростом электрических нагрузок в городском поселении на расчётный срок до 2029г.-2043г. предусматривается реконструкция указанных подстанций на присоединение к ним дополнительной мощности 25613 кВА (с учётом проекта планировки), в том числе по подстанциям:

-ПС110/35/10кВ «Лабинск-1» -12300 кВА,

-ПС110/10кВ «Лабинск-2» - 9680 кВА,

-ПС35/10кВ «Семсовхоз» - 3903 кВА,

-ПС35/10кВ «ЛССК» - 730кВА.

Объём строительства и реконструкции электрических сетей по проекту планировки центральной части  г. Лабинска предусмотрен в проекте ПП А1-050136.

Объём строительства и реконструкции по ВЛ10кВ и П10/0,4кВ для электроснабжения остальной части г.Лабинска, а также п Прохладный и х.Заря Мира предусмотрен в настоящем проекте.

Объем реконструкции подстанций должен определяться поэтапно техническими условиями ОАО Кубаньэнерго при рабочем проектировании в зависимости от источников финансирования и возможностью материально-технического обеспечения строительства проектируемых объектов.

Разработанная проектом схема электроснабжения городского поселения предусматривает строительство 23 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. и использование 12 существующих ТП10/0,4кВ с реконструкцией их на увеличение мощности в расчётном периоде с учётом проекта планировки.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

в г.Лабинске:

1.Блочная трансформаторная подстанция БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2х630кВА (№012;015;017;020).

2. Тоже, с двумя трансформаторами мощностью по 2х1000кВА (№09;014;).

3 Комплектная трансформаторная подстанция КТП мощностью 40кВА (№06;08).

4 Тоже, мощностью 63кВА (№013)

5 Тоже, мощностью 100кВА (№02;03;04;07;011).

6 Тоже, мощностью 160кВА (№016;019).

7 Тоже, мощностью 250кВА (№0100.

8 Тоже, мощностью 400кВА (№05;018;021;022).

9 Тоже, мощностью 630кВА (№01)

10 Реконструируемые подстанции с увеличением мощности определены следующие: ЦРП-II-3/47; ЦРП-II-5/44; ЦРП-II-16/145; ЦРП-II-5/42;  ЦРП-II-9/71; ЦРП-I-2/126; ЦРПI-2/88; ЦРПI-2/111 ЦРП-I-2/40; ЦРПI-2/62; ЦРПI-2/27; ЦРПI-8/93

в п. Прохладный предусматривается стро

ительство новой БКТП 2х1000кВА )№023)

в х. Заря Мира строительство новых КТП не предусматривается.

Расчёт количества БТПБ; КТП определён ориентировочно, исходя из установленной мощности источников питания (см. таблицу 37) и потребителей электрической энергии жилого городского поселения.

Объёмы работ подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при разработке питающей и распределительной сети 10; 0,4кВ.

С учётом планировочных решений (эксклюзивность и неординарность застройки) отдельно стоящие БКТБ; КТП могут быть встроенными, либо пристроенными в проектируемые здания, в технических помещениях, при этом необходимо обеспечить защиту зданий от шума, вибрации и электромагнитного излучения

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ, относится к V району по гололёдным и IV по ветровым нагрузкам на провода.

Строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на неизолированных проводах типа SAX 95кВ магистралях и SAX 70;50 – на отпайках. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Протяженность проектируемых ВЛ 10кВ –48,70 км.

Протяженность реконструируемых ВЛ 10кВ –15,3 км.

Линии 35-110кВ

Объём реконструкции и новое строительства ВЛ 35-110кВ от указанных выше трансформаторных подстанций будет рассмотрен при рабочем проектировании после выдачи техническими условиями ОАО «Кубаньэнерго»

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 40

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2029г. | до 2043г. |
| г.Лабинск (С учётом проекта планировки) |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 261,57 | 289,44 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 147,27 | 160,76 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3993,49 | 4048,14 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2248,40 | 2248,40 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| Протяжённость сетей 10кВ всего, | км | 98,3 | 105,4 | 118,2 |
| ПС 35/10кВ | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| ПС110/35/10кВ ПС110/10кВ | Шт. | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| п.Прохладный |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 6,89 | 14,44 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3,13 | 3,45 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3510,54 | 6676,98 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1595,13 | 2259,27 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км |  | +1,9 | +3,30 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/10кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х.Заря Мира |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,31 | 0,31 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,31 | 0,31 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 2259,27 | 2259,27 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2259,27 | 2259,27 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км |  | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/35/10кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |

10.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Корректировка генерального плана г. Лабинска Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование  и справок о теплоснабжении г.Лабинска Лабинского района Краснодарского края, выданных заказчиком от 1 сентября 2005 г.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений  была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

Теплоснабжение г.Лабинска в настоящее время осуществляется от девятнадцати котельных, которая отапливает администрацию, детские сады, школы, общественные здания и жилые дома.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 41

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 2,20 | 2,20 | Газ |
| Котельная №2 | 16,60 | 16,60 | Газ |
| Котельная №3 | 3,60 | 3,60 | Газ |
| Котельная №4 | 1,20 | 1,20 | Газ |
| Котельная №5 | 1,30 | 1,30 | Газ |
| Котельная №6 | 2,75 | 2,75 | Газ |
| Котельная №7 | 1,00 | 1,00 | Газ |
| Котельная №8 | 1,50 | 1,50 | Газ |
| Котельная №9 | 1,95 | 1,95 | Газ |
| Котельная №10 | 0,60 | 0,60 | Газ |
| Котельная №11 | 2,40 | 2,40 | Газ |
| Котельная №12 | 1,50 | 1,50 | Газ |
| Котельная №13 | 3,80 | 3,80 | Газ |
| Котельная №14 | 4,00 | 4,00 | Газ |
| Котельная №15 | 0,60 | 0,60 | Газ |
| Котельная №16 | 0,60 | 0,60 | Газ |
| Котельная №17 | 2,40 | 2,40 | Газ |
| Котельная №18 | 2,80 | 2,80 | Газ |
| Котельная №19 | 8,60 | 8,60 | Газ |
| Итого |  | 59,40 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов г.Лабинска в границах проектируемого генерального плана предусматривается от девятнадцати существующих и четырнадцати новых районных котельных, строительство девяти из которых планируется на I очередь строительства до 2019г., а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление вновь проектируемых индивидуальных жилых секционных домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19(С.

2. Средняя температура отопительного периода –  1,4(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 153 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

Таблица 42.

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1 (существующая) | 2,06 | - | - | 2,06 | 2,20 |
| Котельная №2 (существующая) | 15,51 | - | - | 15,51 | 16,60 |
| Котельная №3 (существующая) | 3,36 | - | - | 3,36 | 3,60 |
| Котельная №4 (существующая) | 1,12 | - | - | 1,12 | 1,20 |
| Котельная №5 (существующая) | 1,21 | - | - | 1,21 | 1,30 |
| Котельная №6 (существующая) | 2,57 | - | - | 2,57 | 2,75 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,93 | - | - | 0,93 | 1,00 |
| Котельная №8 (существующая) | 1,40 | - | - | 1,40 | 1,50 |
| Котельная №9 (существующая) | 1,82 | - | - | 1,82 | 1,95 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №11 (существующая) | 2,24 | - | - | 2,24 | 2,40 |
| Котельная №12 (существующая) | 1,40 | - | - | 1,40 | 1,50 |
| Котельная №13 (существующая) | 3,55 | - | - | 3,55 | 3,80 |
| Котельная №14 (существующая) | 3,74 | - | - | 3,74 | 4,00 |
| Котельная №15 (существующая) | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №16 (существующая) | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №17 (существующая) | 2,24 | - | - | 2,24 | 2,40 |
| Котельная №18 (существующая) | 2,62 | - | - | 2,62 | 2,80 |
| Котельная №19 (существующая) | 8,04 | - | - | 8,04 | 8,60 |
| Котельная №1 (проектируемая) проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,32 |
| Котельная №2 (проектируемая) проектируемая) | 0,70 | 0,44 | 0,40 | 1,54 | 1,65 |
| Котельная №3 (проектируемая) проектируемая) | 0,85 | 0,65 | 0,55 | 2,05 | 2,20 |
| Котельная №5 (проектируемая) проектируемая) | 0,73 | 0,40 | 0,55 | 1,68 | 1,80 |
| Котельная №6 (проектируемая) проектируемая) | 1,10 | 0,60 | 0,80 | 2,50 | 2,70 |
| Котельная №7 (проектируемая) проектируемая) | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №10 (проектируемая) проектируемая) | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,18 |
| Котельная №11 (проектируемая) проектируемая) | 1,45 | 0,70 | 0,85 | 3,00 | 3,20 |
| Котельная №13 (проектируемая) проектируемая) | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,47 | 0,50 |
| Итого |  |  |  |  | 72,45 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 43

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1 (существующая) | 2,06 | - | - | 2,06 | 2,20 |
| Котельная №2 (существующая) | 15,51 | - | - | 15,51 | 16,60 |
| Котельная №3 (существующая) | 3,36 | - | - | 3,36 | 3,60 |
| Котельная №4 (существующая) | 1,12 | - | - | 1,12 | 1,20 |
| Котельная №5 (существующая) | 1,21 | - | - | 1,21 | 1,30 |
| Котельная №6 (существующая) | 2,57 | - | - | 2,57 | 2,75 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,93 | - | - | 0,93 | 1,00 |
| Котельная №8 (существующая) | 1,40 | - | - | 1,40 | 1,50 |
| Котельная №9 (существующая) | 1,82 | - | - | 1,82 | 1,95 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №11 (существующая) | 2,24 | - | - | 2,24 | 2,40 |
| Котельная №12 (существующая) | 1,40 | - | - | 1,40 | 1,50 |
| Котельная №13 (существующая) | 3,55 | - | - | 3,55 | 3,80 |
| Котельная №14 (существующая) | 3,74 | - | - | 3,74 | 4,00 |
| Котельная №15 (существующая) | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №16 (существующая) | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №17 (существующая) | 2,24 | - | - | 2,24 | 2,40 |
| Котельная №18 (существующая) | 2,62 | - | - | 2,62 | 2,80 |
| Котельная №19 (существующая) | 8,04 | - | - | 8,04 | 8,60 |
| Котельная №1 (проектируемая) проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,32 |
| Котельная №2 (проектируемая) проектируемая) | 0,70 | 0,44 | 0,40 | 1,54 | 1,65 |
| Котельная №3 (проектируемая) проектируемая) | 0,85 | 0,65 | 0,55 | 2,05 | 2,20 |
| Котельная №4 (проектируемая) проектируемая) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,60 | 0,65 |
| Котельная №5 (проектируемая) проектируемая) | 0,73 | 0,40 | 0,55 | 1,68 | 1,80 |
| Котельная №6 (проектируемая) проектируемая) | 1,10 | 0,60 | 0,80 | 2,50 | 2,70 |
| Котельная №7 (проектируемая) проектируемая) | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №8 (проектируемая) проектируемая) | 0,25 | 0,05 | 0,26 | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №9 (проектируемая) проектируемая) | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,45 | 0,48 |
| Котельная №10 (проектируемая) проектируемая) | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,18 |
| Котельная №11 (проектируемая) проектируемая) | 1,70 | 0,85 | 0,9*5 | 3,50 | 3,80 |
| Котельная №12 (проектируемая) проектируемая) | 1,90 | 0,70 | 0,70 | 3,30 | 3,50 |
| Котельная №13 (проектируемая) проектируемая) | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №14 (проектируемая) проектируемая) | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,18 |
| Итого |  |  |  |  | 78,46 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 44

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г | Расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,109058 | 0,144603 | 0,133018 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,109058 | 0,144603 | 0,133018 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 59,40 | 78,46 | 72,45 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 59,40 | 78,46 | 72,45 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 54,809 | 70,70 | 68,300 |

10.4. Газоснабжение

# Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта  «Корректировка генерального плана с проектом планировки центральной части г.Лабинска Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями ООО «Газпром трансгаз-Кубань» за №         от             г., справками ОАО «Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления .

Согласно выданным техническим соображением источником газоснабжения  г.Лабинска является существующая ГРС г. Лабинска.

Давление газа на выходе из ГРС г.Лабинска – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям г.Лабинска осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана г.Лабинск снабжается природным газом от существующей ГРС г.Лабинска. Объем газификации г.Лабинска приближается к  93,1%.

Схема газоснабжения города двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены  ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей г.Лабинска составляет 501,7км, в том числе:

- высокого давления -  79,5 км;

- низкого давления –     421,2км

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 20 установках ГРП в здании и 33 установках ГРП шкафного типа, а также на территории каждого предприятия устанавлен объектовый ГРП или ШРП.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития города необходимо построить дополнительно 9 установку ГРП шкафного типа, 14 котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью - 12 км.

# Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в городе действуют 19 отопительных котельных, подключенных к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство 15 новых котельных, в том числе 9 новых котельных на I очередь строительства для обслуживания общественных зданий.

Расходы газа на I очередь строительства

(до 2018г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют  123471 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 38158м³/ч., нагрузки на общественные здания , котельные, промышленные предприятия – 85313 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 231115 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 74140 тыс.м³/год, на общественные здания, котельные, промышленные предприятия – 156975 тыс.м³/год.

# Расходы газа на расчетный срок

# (до 2028г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 127416 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 41268 м³/ч., нагрузки на общественные здания, котельные, промышленные предприятия составляют – 86148 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 237926 тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 79414 тыс.м³/год, на общественные здания, котельные, промышленные предприятия 158512 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана необходимо выполнить корректировку схемы газоснабжения.

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 45

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2005г | Расчетный срок 2028г | В т.ч. на Iоч. стр. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 195,91 | 237,92 | 231,11 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 69,11 | 79,41 | 74,14 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 126,80 | 158,51 | 156,97 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 79,5 | 291,5 | 2 2»» 2,0 |

10.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Лабинского городского поселения Краснодарского края, на расчетный срок до 2029г, является определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчета номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых, с целью максимального охвата населения городского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Лабинского городского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Лабинского городского поселения, выданных Лабинским УЭС, по состоянию на 25.11.2008 г, и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Лабинского городского поселения.

2. СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время Лабинское городское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

– ОПТС типа Квант-Е емкостью 4 528 NN, расположенной по адресу ул.Красная, 20;

– АТСК 100/2000 емкостью 2000 NN, расположенной по адресу ул.Красная, 20;

– ПСЭ-1 типа Квант-Е емкостью 2692 NN, расположенной по адресу ул.Д.Бедного, 119;

– ПСЭ-2 типа Квант-Е емкостью 1796 NN, расположенной по адресу ул.Красная, 398;

– ПСЭ-3 типа Квант-Е емкостью 1024 NN, расположенной по адресу ул.Центральная, 21;

– ПСЭ-4 типа Квант-Е емкостью 260 NN, расположенной по адресу ул.Заводская, 23 п. Прохладный;

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Лабинского городского поселения на расчетный срок до 2029 г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт, связь, строительство                             -   210 тлф.;

- торговля ,соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

- здравоохранение                                                      -   580 тлф.;

- наука и образование                                                 -   710 тлф.;

- управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на расматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

– г. Лабинск 2790.51=142 тлф;

– п. Прохладный 279×0.35=96 тлф;

– х. Заря Мира 279×0.3=83 тлф;

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек работающего населения для сектора хозяйственной деятельности составит:

- 142 телефона для г. Лабинска;

- 96 телефонов для п. Прохладный;

- 83 телефона для х. Заря Мира;

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Лабинского городского поселения на 1000 человек населения составит- 333 тлф.(При среднем коэффициенте семейности Кс=3)

Таким образом, на расчетный срок до 2029г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

- 475 телефонов для г. Лабинска;

- 429 телефонов для п. Прохладный;

- 416 телефонов для х. Заря Мира.

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок до 2029г. с учетом  численности населения должна составить:

– 715000.475 = 33 962 номера для  г. Лабинска;

– 21630.429 = 928 номеров для  п. Прохладный;

– 1370.416 = 56 номеров для  х. Заря Мира.

Итого по Лабинскому городскому поселению на расчетный срок – 34 946 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2019 г.), с учетом численности населения должно составить:

– 655000.475 = 31112 номеров для  г. Лабинска;

– 19630.429 = 842 номера для  п. Прохладный;

– 1370.416 = 56 номеров для  х. Заря Мира.

Итого по Лабинскому городскому поселению на первую очередь строительства – 32 010 номеров.

Используя полученные данные проектом генерального плана Лабинского городского поселения на срок до 2029 г. для развития средств связи предусматривается в г. Лабинске  предусмотреть установку новых и реконструкцию существующих АТС для монтажа цифровых узлов доступа на платформе оборудования станций (тип станций определить на момент проектирования с учетом развития телекоммуникационных технологий), с возможностью предоставления мультисервисного доступа по технологии NGN. В зоне действия узлов доступа установить так называемые «Абонентские выносные необслуживаемые узлы мультисервисного абонентского доступа», которые устанавливаются во всепогодных антивандальных телекоммуникационных шкафах.

После реконструкции, ёмкость цифровых узлов доступа предлагается:

1. Узел доступа (ОПТС) по ул. Красная,20 на 10 000№№ в том числе

– абонентский выносной узел на 1024№№ в мкр. «Черемушки»;

– абонентский выносной узел  на 683№№ на пересечении ул.Революционная и ул. Советская.

–  абонентский выносной узел на 1024№№ на пересечении ул. 50 лет Октября  и ул. Мира;

–  абонентский выносной узел на 2690№№ на пересечении ул.Калинина и ул. Некрасова.

2. Узел доступа (ПСЭ-1) ул.Д. Бедного,119 на 4719№№ с размещением   данного узла в универсальном телекоммуникационном шкафу контейнерного  типа размерами и содержанием способным обеспечить нормальную жизнедеятельность данного узла, без изменения адреса расположения в том числе

– абонентский выносной узел на 683№№ на пересечении ул. Леонтьева и ул. Турчанинова;

– абонентский выносной узел на 683№№ на пересечении ул. Воровского и ул. Победы;

3. Узел доступа (ПСЭ-2) по ул. Красная 398 на 4719№№ в том числе:

– абонентский выносной узел на 683№№ в мкр.»Предгорье»;

4. Узел доступа (ПСЭ-3) по ул. Центральная,21 на 3223№№ в том числе:

– абонентский выносной узел на 400№№ на пересечении ул. Ломоносова и ул. Армавирское шоссе;

– абонентский выносной узел на 400№№  в жилой застройке (кварталы 665-725). Административное здание литер 33;

– абонентский выносной узел на 400№№ в жилой застройке в районе квартала 635. Административное здание литер 33;

– абонентский выносной узел на 400№№ в районе квартала 454 мкр. «Виноградный, 2»;

5. В жилой застройке (кварталы 516-547) на пересечении ул. Азовская и ул. Хибинская в мкр.»Хлеборобный», предусмотреть строительство цифрового узла доступа на 3233№№ на платформе оборудования с возможностью предоставления мультисервисного доступа по технологии NGN. Узел доступа разместить в универсальном телекоммуникационном шкафу контейнерного типа размерами и содержанием способным обеспечить нормальную работоспособность данного узла в том числе:

– абонентский выносной узел на 400№№ в районе дач (кварталы 561-608,613-623,728-756);

– абонентский выносной узел на 300№№ в мкр. Прохладный, взамен существующей станции АТС.

– предусмотреть модернизацию существующих сетей связи на базе технологии NGN с целью перераспределения нагрузки действующих магистральных кабелей и предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг предоставляемых проводной телефонией в том числе скоростной Интернет и телевидение;

- предусмотреть строительство соединительных линий (СЛ) от проектируемого узла доступа в мкр. Хлеборобный до существующего узла доступа ПСЭ-1 ул. Д. бедного,119, а также от узлов доступа до абонентских выносных узлов с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования.

- предусмотреть реконструкцию действующих соединительных линий (СЛ) от узлов доступа в направлении г.Лабинск- г. Краснодар, г.Лабинск – г.Армавир, г.Лабинск- п. Прохладный с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

- строительство магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне перспективного строительства жилого сектора. Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из ПЭ труб диаметром 110 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные.Кабельные линии связи вне жилой застройки прокладываются в грунте.

План расположения сооружений проводных средств связи Лабинского городского поселения на стадии генерального плана показан на листе 1.

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON  (гигабитные пассивные оптические сети).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора городского поселения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на расматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Лабинском городском поселении имеется радиоузел  сети проводного радиовещания расположенный по ул. Красной,20. Мощность радиоузла 5 кВт. Год ввода в эксплуатацию- 2005г.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, а также износ оборудования радиоузла к расчетному сроку, проектом генерального плана для радиофикации Лабинского городского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки городского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2029 г предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в существующем здании узла связи городского поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания, предусматривается, на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Лабинское городское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 46

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчётный срок до 2029 г. | В том числе 1-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 64 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество номеров по городскому поселению | шт. | 13300 | 34946 | 32010 |
|  | в т.ч. по жилому сектору городского поселения | шт. |  | 27896 | 20591 |

11. Основные технико-экономические показатели

Таблица 47

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель города Лабинска | га | 3544,57 | 4744,96 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 | жилая зона | га | 1222,54 | 1767,12 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 34,49 | 37,24 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Малоэтажная (до 5 эт.) секционная застройка | га | 59,38 | 88,69 |
|  | зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками | га | 1163,16 | 1344,70 |
|  | зона блокированной жилой застройки | га | - | 21,73 |
|  | Территория садоводческих объединений предусматриваемая для перевода в состав жилой застройки |  |  | 237,50 |
|  | Резервные жилые зоны (земли сельскохозяйственного использования) | га |  | 74,50 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона | га | 78,97 | 177,58 |
|  |  | % | 2,23 | 3,74 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | зона административно-делового назначения | га | 37,27 | 127,96 |
|  | зона образования и здравоохранения | га | 41,70 | 49,62 |
| 1.1.3 | производственная зона | га | 452,66 | 1047,39 |
|  |  | % | 12,77 | 22,05 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Резерв производственной зоны | га |  | 40,05 |
| 1.1.4 | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 861,17 | 1071,23 |
|  |  | % | 24,30 | 22,28 |
| 1.1.5 | рекреационные зоны | га | 21,10 | 294,27 |
|  |  | % | 0,60 | 6,20 |
| 1.1.6 | зона сельскохозяйственного использования | га | 446,78 | 310,95 |
|  |  | % | 12,60 | 6,56 |
| 1.1.7 | зона специального назначения | га | 16,93 | 12,07 |
|  |  | % | 0,48 | 0,25 |
| 1.1.8 | зона режимных территорий | га |  | 15,58 |
|  |  | % |  | 0,33 |
| 1.1.9 | иные зоны (водная поверхность, пустыри свободные земли) | га | 444,42 | 48,77 |
|  |  | % | 12,55 | 1,03 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения Лабинского городского поселения: | чел. | 63100 | 73800 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Население г.Лабинска | чел. | 61156 | 71500 |
| 2.1.2 | Население п.Прохладный | чел. | 1807 | 2163 |
| 2.1.3 | Население х.Заря Мира | чел. | 137 | 137 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 1381,2 | 1865,6 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади |  | 92,0 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади |  | 1289,2 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство всего, в т.ч. | тыс. м2 общей площади |  | 576,4 |
| 3.4.1 | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади |  | 476,4 |
| 3.4.2 | блокированные жилые дома | тыс. м2 общей площади |  | 45,6 |
| 3.4.3 | секционные жилые дома | тыс. м2 общей площади |  | 54,4 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  | 25,3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 1672 | 4200 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 7292 | 10670 |
| 4.1.3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 500 | 830 |
| 4.1.4 | Внешкольные учреждения | место | 1502 | 1502 |
| 4.1.3 | Средние специальные учебные заведения | место | 1633 | 3204 |
| 4.1.4 | Высшие учебные заведения | место | 451 | 775 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | койка | 606 | 1080 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещение в смену | 1220 | 1450 |
| 4.2.3 | Аптеки | учреждение | 12 | 12 |
| 4.2.4 | Станции СМП | автомобиль | 10 | 10 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 2400 | 2700 |
| 4.3.2 | Кинотеатры | место | 700 | 960 |
| 4.3.3. | Танцевальные залы | место | - | 480 |
| 4.3.4 | Библиотеки | тыс.ед.хранения | 120 | 320 |
| 4.3.5 | Музеи | учреждение | 1 | 3 |
| 4.3.6 | Театры и концертные залы | место | - | 640 |
| 4.3.7. | Выставочные залы | учреждение | - | 1 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы | м2 зала | 5856 | 5856 |
| 4.4.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 510 | 1600 |
| 4.4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 36252 | 156150 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 21700 | 27200 |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | место | 1682 | 3200 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 261 | 720 |
| 4.6.2 | Прачечные | кг белья в смену | 100 | 9600 |
| 4.6.3 | Химчистки | кг вещей в смену | 150 | 590 |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 40 | 360 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.7.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 |
| 4.7.1. | Гостиницы | место | 60 | 420 |
| 4.8. | Организации и учреждения управления, кредитно -финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение банков | операц. касса | 3 | 8 |
| 4.8.2 | Отделение связи | объект | 3 | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 331,22 | 513,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - категорированных дорог | км | 26,46 | 26,46 |
|  | - магистральные улицы общегородского значения | км | - | 86,74 |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | - | 65,08 |
|  | - улицы в жилой застройке | км | 304,76 | 335,10 |
| 5.2 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 4 |
| 6. | Инженерное оборудование |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |
|  | г. Лабинск. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 14126,49 | 27633,45 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 11697,49 | 22902,45 |
|  | - на производственные нужды |  | 2429,00 | 4731,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 14000,00 | 28000,00 |
|  | - водозаборов поверхностных вод |  | 14000,00 | 28000,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 240,00 | 226,90 |
|  | п. Прохладный |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 437,08 | 719,70 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 362,08 | 592,70 |
|  | - на производственные нужды |  | 75,00 | 127,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 450,00 | 720,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 450,00 | 720,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 9,00 |
|  | х. Заря Мира |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 23,59 | 37,14 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 19,59 | 30,14 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,00 | 7,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС г. Лабинска |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 1,40 |
|  | Лабинское городское поселение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 14587,16 | 28390,29 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 12079,16 | 23525,29 |
|  | - на производственные нужды |  | 2508,00 | 4865,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 14600,00 | 28720,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 240,00 | 237,10 |
| 6.2. | Канализация |
|  | г. Лабинск. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 13242,84 | 26584,45 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 10813,84 | 21853,45 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 2429,00- | 4731,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 13000,00 | 27000,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 80,80 |
|  | п. Прохладный |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 404,68 | 687,30 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 329,68 | 560,30 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 75,00 | 127,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК г. Лабинска |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |
|  | х. Заря Мира |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 23,59 | 37,14 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 19,59 | 30,14 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 4,00 | 7,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | ОСК г. Лабинска |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 2,50 |
|  | Лабинское городское поселение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 13671,11 | 27308,89 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 11163,11 | 22443,89 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 2508,00 | 4865,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 13600,00 | 27000,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 89,30 |
| 6.3. | Электроснабжение |
|  | г.Лабинск (С учётом проекта планировки) |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 261,57 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 147,27 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3993,49 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2248,40 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 57,30 | 57,30 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей 10кВ всего, | км | 98,3 | 105,4 |
|  | ПС 35/10кВ | Шт. | 2 | 2 |
|  | ПС110/35/10кВ ПС110/10кВ | Шт. | 1 1 | 1 1 |
|  | п.Прохладный |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 6,89 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3,13 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3510,54 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1595,13 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 57,30 | 57,30 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей 10кВ | км |  | +1,9 |
| 6.3.5 | Количество трансформаторных подстанций 110/10кВА. | шт. | 1 | 1 |
|  | х.Заря Мира |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,31 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,31 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 2259,27 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2259,27 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 57,30 | 57,30 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей 10кВ | км |  | - |
| 6.3.5 | Количество трансформаторных подстанций 110/35/10кВА. | шт. | 1 | 1 |
|  | По городскому поселению, всего |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 268,77 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 150,71 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3054,00 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2034,00 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 57,30 | 57,30 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей 10кВ | км | 98,30 | 107,3 |
| 6.3.5 | Количество трансформаторных подстанций 110/3510кВА. | шт. | 1 | 1 |
|  | ПС 110/10кВ | шт. | 1 | 1 |
|  | ПС35/10кВ | шт. | 2 | 2 |
| 6.4. | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,109058 | 0,144603 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,109058 | 0,144603 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 59,40 | 78,46 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 59,40 | 78,46 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 54,809 | 70,70 |
| 6.5. | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 195,91 | 237,92 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 69,11 | 79,41 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 126,80 | 158,51 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 79,5 | 291,5 |
| 6.6. | Проводные средства связи |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 64 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество номеров по городскому поселению | шт. | 13300 | 34946 |
|  | в т.ч. по жилому сектору городского поселения | шт. |  | 27896 |